招   标   文   件

项目编号：  JG2018-132

项目名称：  焦磷酸测序仪等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一八年九月

第一部分   招标邀请函

受天津理工大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就焦磷酸测序仪等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2018-132

2．项目名称：焦磷酸测序仪等设备项目

3．采购货物名称、数量：（见采购货物一览表）

4．交货期：国产设备合同签订后一个月内，进口设备合同签订后三个月内（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：天津理工大学

6．投标供应商应已在新版天津市政府采购网进行了供应商注册。

7．投标文件递交截止时间：2018年10月24日9:30

开标时间：2018年10月24日9：30

逾期签到、递交投标文件或不符合规定的投标文件将取消投标人投标资格。

8．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道72号

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈）

采购人：60215286（李乔）

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2018年9月30日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为焦磷酸测序仪等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织或自然人。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的（采购二手设备除外），且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供一年全质保和免费上门服务及7*24小时技术响应服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元等报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元等）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元等报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）。

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）。

12、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

13、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

14、投标资质文件实质性要求：

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（二）财务状况报告（财务报表或审计报告），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
   15、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”中品目的，应提供相应的证明文件。

16、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还需提供电子版投标文件(doc格式)。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

17、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

18、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

19、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

20、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》中的相关规定，经市财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

22、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。

23、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩（须提供合同，量单，验收报告）等方面进行综合评议。2、投标人完成最终报价。

24、评分因素（除第十一包外评分因素，第十一包评分因素详见采购货物一览表）

一、供应商实力（5分）

- 供货商业绩：0-5分；（须提供合同，明细，验收报告）每个成功案例1分，最高5分；没有成功案例：0分。

二、产品技术能力（43分）

- 技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-43分；基础分：43分；一项非实质性负偏离减1分。最低0分，最高43分。（实质性要求不作为打分项）

三、售后服务（18分）

- 产品免费服务年限：0-5分

优于招标文件要求：5分；

符合招标文件要求：3分；

不满足招标文件要求：0分。

- 技术培训： 0或2分

有：2分  ； 无：0分。

- 售后回访： 0-2分

定期现场回访：    2分；

电话等其他方式：  1分；

无：            0分。

- 维修工程师到达维修现场时间优于招标要求：        2分；

维修工程师到达维修现场时间满足招标要求：  1分；

其它：            0分

- 承诺不分节假日按照需方要求随时提供备机： 3分；

承诺只能在双休日及正常工作日按照需方要求随时提供备机：  2分;

承诺只能在正常工作日按照需方要求随时提供备机：  1分;

其它：     0分。

- 承诺项目实施地区设有零配件服务网点：  2分；

承诺项目实施地区无零配件服务网点但承诺：24小时内提供得1分；

其它：  0分

- 承诺提供操作指南：       2分；

不提供操作指南：         0分。

四、标书制作（满分4分。有任意1-2项不满足减1分，有任意3-4项不满足减2分，有任意5-6项不满足减3分，有任意7-8项不满足减4分）

- 投标文件无页码、无目录的、目录与页码不一致的。

- 投标文件不完整，缺页的 。

- 投标文件未装订、装订有误的。

- 投标文件未按招标文件要求密封的。

- 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

- 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的。

- 投标文件内容存在修改的。

- 投标文件前后内容不一致的，包括报价前后不一致、开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表技术要求资料内容与招标文件技术要求资料部分不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

五、价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

25、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌时，作为一个投标人计算。

26、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。

27、本次招标不收取招标代理服务费、投标保证金和履约保证金。

28、本次招标必须整包进行投标。

29、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

30、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

31、本投标有效期为60天。

32、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件，至开标截止时间未收到投标人确认回执的，视为投标人已获知并接受修改文件内容，并承担由此可能产生的风险。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

33. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，且在投标截止之日前，以书面形式送达本中心或采购人，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。对采购文件质疑的，质疑时效期间的起算日期为供应商获取采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；对采购过程质疑的，起算日期为采购程序环节结束之日；对中标成交结果质疑的，起算日期为中标或成交结果公告期限届满之日。（根据委托代理协议的规定，凡对本项目技术需求提出的质疑请直接向本项目采购人提出，通讯地址：天津市西青区宾水西道391号天津理工大学，电话：60215286。代理机构通讯地址：天津市河东区万新村嵩山道72号天津市教育委员会教学仪器设备供应中心计划科，邮编：300162，电话：24717379。）

34、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）及《天津市财政局关于在政府采购活动中查询和使用信用主体记录及做好有关信用主体标识码登记工作的通知》（津财采〔2016〕27）号的要求，开标当日资格审查阶段会查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动，并以截屏方式留存包括网站地址、名称和查询信息的显示结果及查询时间等，由查询人员在截屏纸质文件上标注查询时间并签字或盖章，与其他采购文件一并保存。

35、本招标文件未作明示的事项按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：焦磷酸测序仪（预算88万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦磷酸测序仪（允许进口） | 设备用途 表观遗传学研究 突变及插入缺失检测 CpG/CpN甲基化定量分析 微生物鉴定分型 工作条件 温度要求：18–40℃ 湿度要求：20-80% 电源：100-240V, 50-60Hz 主要技术指标 样品通量：48个样本 灵活性：每次实验中，不同样本可进行不同的检测反应 检测速度：最快60分钟内完成40个样本的突变序列分析 灵敏度：可检出低至10％的突变频率 *定量线性范围：10%-90% *准确性： >99％ 结果可靠性：测序第1个碱基开始即为可信结果 实时监测：可以实时监测反应过程，加强实验过程中的质控 *内在的质控标准：检测甲基化位点的同时即可监测样品的亚硫酸氢盐转化程度，无需额外质控 *无需建库,直接测序 甲基化位点精确定量分析无需构建克隆 自动化完成PCR产物纯化和测序前处理工作，手工步骤不超过30分钟 数据处理：软件自动分析结果，5分钟内完成40个样本的结果分析 适用于基因频率定量分析，细菌、病毒、真菌的快速分型和鉴定 *甲基化定量分析：在一个反应中对一段片段中所有甲基化位点进行逐点的精确定量分析 实验设计：专门优化的引物设计软件，包括PCR引物和测序引物，实验设计简单方便 配套试剂及软件：无需专业生物信息人员判读，无需额外的数据分析软件 *分析简单：对48个样本的分析一键完成，5分钟完成所有样本分析 4. 基本配置 4.1. 主机： 1台 4.2. 分析软件包： 1套； 4.3. 实验设计软件：实验设计和优化，包括引物设计等； 1套； | 套 | 1 |

第二包：多功能酶标仪（预算49万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能酶标仪（允许进口） | 品名、数量及用途 品名：多功能酶标仪 数量：1台 功能：光吸收、荧光顶底、TRF、TR-FRET、FP、连续发光、瞬时发光、多色发光、发光扫描、双自动进样、动力学检测等。 工作条件 工作环境温度：10℃ -40℃ 工作环境湿度：20-80% 电源：220V±10%, 50Hz±1 基本要求 *硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合工作；光吸收，荧光和发光模块光源、光路及检测器完全独立。 分光系统：四光栅光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005%。 板型：适用板型：1-384孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型,微量检测板，Cellchip，比色杯。 检测光源：光吸收和荧光使用各自独立高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁； 三个及以上PMT检测器 温控 ：室温以上5℃到42℃； 振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调； 光吸收模式 波长范围：200-1000nm *扫描速度：≤ 6sec（200-1000 nm，1nm步进） 波宽：<4nm *波长准确性：≤±0.5nm 波长重复性：≤±0.5nm 检测线性范围：0-4 OD 检测分辨率：0.0001 OD 检测准确性：<0.5% (@260 nm) 检测重复性：<0.2% (@260 nm) 立式比色杯模块 1个 荧光模式 光源：高能闪烁氙灯； 波长选择：四光栅系统。 波长范围：230-900nm， 1nm可调（四光栅）. *带宽：5-50nm连续可调; 二向色镜：50%，510nm,560nm,625nm,410nm,430nm; 波长重复性：< 1 nm *荧光检测限（顶部）： M/M ≤ 20 amol/well; 10 μL,1536 well； 荧光检测限（底部）： M/M ≤220 amol/well; 10 μL,1536 well； 测量范围：7个数量级 时间分辨荧光检测模式 光源：高能闪烁氙灯； 分光系统：激发端和发射端均为双光栅； 波长选择范围：Ex: 230 – 900 nm; Em: 280– 900 nm，1nm可调（四光栅）. 检测灵敏度 ： M/M：≤0.7amol/well; (20 μl,384 well); 荧光偏振模式 光源：高能闪烁氙灯； 分光系统：激发端发射端光栅和滤光片都可自由选择； 波长选择范围：300-850 nm，1nm步进，或按滤光片配置； 检测灵敏度 ： ≤3mP 发光模式 波长范围：370-700nm 检测限（辉光）：≤ 9 pM (≤ 225 amol/well; 25μL,384 well) 检测限（闪光）：≤ 218 fM (≤ 12 amol/well; 55μL,384 well)。 线性范围：> 9个数量级 *多色发光：配置18个及以上光谱滤光片，增加灵敏度。 多色发光检测：支持BRET1和BRET2,Chromaglo,以及nano BRET等。 进样器 双自动进样器，适用于光吸收、荧光和发光各种检测模式。可以对6-384孔板单孔内进行两种试剂的自动加液； 可对整板连续分液或逐孔注液两种方式； 可进行磁力涡旋和加热 注射速率：100-300μL/秒，连续可调； 实验前的注射器灌注体积可调，最小100μL，有效节省实验试剂的损耗。 最大注射体积：1mL或2.5mL。 核酸定量模块 核酸定量：dsDNA，RNA，ssDNA，cDNA，Oligos等； 光谱扫描：200-1000nm，7s/sample； 核酸纯度：260/280nm 260/230nm； 微量检测板材质：一体式金属材质+聚光石英光路 检测灵敏度：1ng/μL； 样本量：2μL 一次检测样本数量：不超过16个； 自动开盖和湿度控制 内置自动开盖（Lid Lifter）模块，可在读板或加样前前自动开盖，读完板或加完样后自动加盖孵育，大幅提高检测灵敏度，同时有效防止挥发问题和潜在的污染。 具备湿度控制功能：可重复使用的湿度盒可对微孔板主动进行湿度控制，有效防止边缘效应及挥发问题。 数据处理及软件 主流配置电脑（I5处理器、8G内存、200GSSD和1T硬盘、22英寸显示器、激光打印机），安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式； 具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描及荧光3D扫描等功能； 可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能； 配置清单 主机1台 立式比色杯模块 1个 4位卧式比色杯模块 1个 光吸收模块1个; 荧光顶读模块1个; 四光栅光路 1套; 荧光底读模块1个; TRF及HTRF检测模块 1个； 荧光偏振模块 1个； 化学发光模块1个; 双自动进样器模块1套; 微量检测板 1个； 湿度控制及自动开盖模块1套; 品牌操作电脑及分析软件1套； 必要耗材。 售后服务 设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，需安排有经验的工程技术人员到用户现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 技术培训要求：安装验收期间，对最终用户在安装现场或国内进行2人以上的仪器操作和日常维护免费培训。 保修期：一年以上免费保修，定期维护，终身提供广泛优惠的技术支持和维修服务。在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。保修期自设备验收合格之日起计算。对保修期外服务条款及费用的收取另行协商。 | 套 | 1 |

第三包：荧光高效液相色谱仪等（预算68万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光高效液相色谱仪（允许进口） | 操作环境 1.1工作电压：220V ±10%，单相 1.2工作温度：4-35℃ 1.3相对湿度：小于80% 2. 高效液相色谱 2.1 在线脱气机 2.1.1 *真空脱气流路数：≥5路 2.1.2 最大操作流速：每个流路10 mL/min 2.2 泵系统： 2.2.1泵型：微体积双柱塞往复串联泵 2.2.2*流速范围：0.0001-10.0000mL/min 2.2.3流速精确度：≤0.06％ 2.2.4工作压力：最大耐压40Mpa 2.2.5四元梯度泵 2.2.6梯度组成范围：0.0-100.0%,0.1%步进 2.2.7梯度混合精度：0.1%RSD 2.2.8安全机制：高压、低压报警、漏液报警等。 2.2.9时间程序：流量、压力、事件、LOOP（程序反复）、10文件、合计320段） 2.2 10输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液 2.2.11*独立控制面板：可脱离工作站独立操作 2.2.12混合器控温：可实现流动相快速混合 2.2.13无阻尼器设计：无需阻尼器即可实现系统压力稳定，减小延迟体积 2.2.14*具有倒置抑菌器功能 2.3 自动进样器： 2.3.1进样方式：全量进样,环路进样 2.3.2进样量设定范围: 0.1(L-100(L 2.3.3样品瓶数目：100个(2.0mL样品瓶) 2.3.4交叉污染: ≦0.0025% 2.3.5*进样速度：11秒完成10(L进样 2.3.6进样针清洗：在进样前后任意设定；内壁/外壁清洗功能；清洗液有在线自动脱气 2.3.7使用pH范围: pH1-pH14 2.3.8*独立控制面板：可脱离工作站独立操作。 2.3.9*自动purging：无需打开purge阀，可自动冲洗系统 2.4 柱温箱 2.4.1*容量：可放置6根4.6×300mm的色谱和两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等 2.4.2温度控制范围: (室温+10)(C-80(C 2.4.3控温方式：强制空气循环式 2.4.4温度稳定性:±0.1(C（典型值0.04(C） 2.4.5时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止 2.4.6*独立控制面板：可脱离工作站独立操作 2.5荧光检测器 2.5.1波长范围：200-600nm 2.5.2光源：氙灯 2.5.3光谱带宽：20nm 2.5.4波长准确性：2nm 2.5.5波长精度：0.2nm 2.5.6*灵敏度：水拉曼峰S/N 8000以上 2.5.7*波长校准方式：低压汞灯 2.5.8独立控制面板：可脱离工作站独立操作 系统控制器 2.6.1控制单元数：5个单元 2.6.2数据缓存：约24小时/每次分析（500ms采样速率） 2.6.3Web控制功能：可实现以太网远程控制功能 2.7工作站：中英文可选工作站 2.7.1专家功能：不断检查运行状态，发现异常时发出通知和自行修复 2.7.2自动化确认功能：流动相剩余量确认;噪音，漂移确认；样品瓶识别等 2.7.3自动有效性确认：送液泵流速精密度确认；送液泵脉动确认；光源能量确认；内置低压汞灯，进行波长准确性确认 2.7.4 轻松进行LC数据解析，PDA数据解析，光谱索引，利用化合物向导功能简单设定定量计算的信息；报告项目自由配置，制作丰富多彩的实验结果报告 3. 配置要求 四元梯度泵1台，在线脱气机1台，自动进样器1台，柱温箱1台，荧光检测器1台，系统控制器1台，软件1套，色谱柱及保护柱1套，流动相瓶5个，样品瓶（2.0mL，100个/包，包含瓶盖垫）1包 | 套 | 1 |
| 2 | 二极管阵列高效液相色谱仪（允许进口） | 1.操作环境 1.1工作电压：220V ±10%，单相 1.2工作温度：4-35℃ 1.3相对湿度：小于80% 2. 高效液相色谱 2.1 在线脱气机 2.1.1* 真空脱气流路数：≥5路 2.1.2 最大操作流速：每个流路10 mL/min 2.2 泵系统： 2.2.1泵型：微体积双柱塞往复串联泵 2.2.2*流速范围：0.0001-10.0000mL/min 2.2.3流速精确度：≤0.06％ 2.2.4工作压力：最大耐压40Mpa 2.2.5四元梯度泵 2.2.6梯度组成范围：0.0-100.0%,0.1%步进 2.2.7梯度混合精度：0.1%RSD 2.2.8安全机制：高压、低压报警、漏液报警等。 2.2.9时间程序：流量、压力、事件、LOOP（程序反复）、10文件、合计320段） 2.2 10输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液 2.2.11*独立控制面板：可脱离工作站独立操作 2.2.12混合器控温：可实现流动相快速混合 2.2.13无阻尼器设计：无需阻尼器即可实现系统压力稳定，减小延迟体积 2.2.14*具有倒置抑菌器功能 2.3 自动进样器： 2.3.1进样方式：全量进样,环路进样 2.3.2进样量设定范围: 0.1(L-100(L 2.3.3样品瓶数目：100个(2.0mL样品瓶) 2.3.4交叉污染: ≦0.0025% 2.3.5*进样速度：11秒完成10(L进样 2.3.6进样针清洗：在进样前后任意设定；内壁/外壁清洗功能；清洗液有在线自动脱气 2.3.7使用pH范围: pH1-pH14 2.3.8*独立控制面板：可脱离工作站独立操作。 2.3.9*自动purging：无需打开purge阀，可自动冲洗系统 2.4 柱温箱 2.4.1*容量：可放置6根4.6×300mm的色谱和两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等 2.4.2温度控制范围: (室温+10)(C-80(C 2.4.3控温方式：强制空气循环式 2.4.4温度稳定性:±0.1(C（典型值0.04(C） 2.4.5时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止 2.4.6*独立控制面板：可脱离工作站独立操作 2.5二极管阵列检测器 2.5.1光源：氘灯，钨灯 2.5.2波长范围：190-750nm 2.5.3* 波长校正：氘灯自校正；低压汞灯 2.5.4噪音：±0.35×10－5 2.5.5飘移：5.5×10－4AU/h 2.5.6实现共流出化合物的基线分离：可通过i-PDeA智能峰解卷积功能实现 2.5.7动态范围扩展功能：可通过i-DReC功能实现 2.5.8*流通池温控：支持 2.5.9流通池温设置范围：工作站设置，9～50℃ 2.6系统控制器 2.6.1控制单元数：5个单元 2.6.2数据缓存：约24小时/每次分析（500ms采样速率） 2.6.3Web控制功能：可实现以太网远程控制功能 2.7工作站：中英文可选工作站 2.7.1专家功能：不断检查运行状态，发现异常时发出通知或自行修复 2.7.2自动化确认功能：流动相剩余量确认;噪音，漂移确认；样品瓶识别等 2.7.3自动有效性确认：送液泵流速精密度确认；送液泵脉动确认；光源能量确认；内置低压汞灯，进行波长准确性确认 2.7.4 轻松进行LC数据解析，PDA数据解析，光谱索引，利用化合物向导功能简单设定定量计算的信息；报告项目自由配置，制作丰富多彩的实验结果报告 3. 配置要求 四元梯度泵1台，在线脱气机1台，自动进样器1台，柱温箱1台，二极管阵列检测器1台，系统控制器1台，软件1套，色谱柱及保护柱1套，流动相瓶5个，样品瓶（2.0mL，100个/包，包含瓶盖垫）1包 | 套 | 1 |
| 3 | 紫外高效液相色谱仪（允许进口） | 1.操作环境 1.1工作电压：220V ±10%，单相 1.2工作温度：4-35℃ 1.3相对湿度：小于80% 2. 高效液相色谱 2.1 在线脱气机 2.1.1* 真空脱气流路数：≥5路 2.1.2 最大操作流速：每个流路10 mL/min 2.2 泵系统： 2.2.1泵型：微体积双柱塞往复串联泵 2.2.2*流速范围：0.0001-10.0000mL/min 2.2.3流速精确度：≤0.06％ 2.2.4工作压力：最大耐压40Mpa 2.2.5四元梯度泵 2.2.6梯度组成范围：0.0-100.0%,0.1%步进 2.2.7梯度混合精度：0.1%RSD 2.2.8安全机制：高压、低压报警、漏液报警等。 2.2.9时间程序：流量、压力、事件、LOOP（程序反复）、10文件、合计320段） 2.2.10输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液 2.2.11*独立控制面板：可脱离工作站独立操作 2.2.12混合器控温：可实现流动相快速混合 2.2.13无阻尼器设计：无需阻尼器即可实现系统压力稳定，减小延迟体积 2.2.14*具有倒置抑菌器功能 2.3 手动进样器 2.4 柱温箱 2.4.1*容量：可放置6根4.6×300mm的色谱和两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等 2.4.2温度控制范围: (室温+10)(C-80(C 2.4.3控温方式：强制空气循环式 2.4.4温度稳定性:±0.1(C（典型值0.04(C） 2.4.5时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止 2.4.6*独立控制面板：可脱离工作站独立操作 2.5紫外检测器 2.5.1光源：氘灯，汞灯 2.5.2波长范围：190-700nm 2.5.3 *波长校正：氘灯自校正；低压汞灯 2.5.4噪音：±0.25×10－5 2.5.5飘移：1×10－4AU/h 2.5.6*流通池温控：支持 2.5.7流通池温设置范围：工作站设置，9-50℃ 2.5.8停泵扫描：可停泵作UV光谱图扫描 2.5.9双波长检测：支持 2.5.10独立控制面板：可脱离工作站独立操作 2.6 系统控制器 2.6.1控制单元数：5个单元 2.6.2数据缓存：约24小时/每次分析（500ms采样速率） 2.6.3Web控制功能：可实现以太网远程控制功能 2.7工作站：中英文可选工作站 2.7.1专家功能：不断检查运行状态，发现异常时发出通知或自行修复 2.7.2自动化确认功能：流动相剩余量确认;噪音，漂移确认；样品瓶识别等 2.7.3自动有效性确认：送液泵流速精密度确认；送液泵脉动确认；光源能量确认；内置低压汞灯，进行波长准确性确认 2.7.4 轻松进行LC数据解析，PDA数据解析，光谱索引，利用化合物向导功能简单设定定量计算的信息；报告项目自由配置，制作丰富多彩的实验结果报告 3. 配置要求 四元梯度泵1台，在线脱气机1台，手动进样器1台，柱温箱1台，紫外检测器1台，系统控制器1台，软件1套，色谱柱及保护柱1套，流动相瓶5个，微量进样针1根。 | 套 | 1 |

第四包：离子色谱仪等（预算57万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪（允许进口） | 1. 仪器基本功能：离子色谱仪应具备对样品中无机阴离子、有机酸根、碳酸根等物质的分析检测功能。 1.1 系统要求 1.1.1 仪器组成：电子六通道进样阀、电导检测器、高压泵、抑制器、阴离子分析柱2根、阴离子保护柱2根、柱温箱、淋洗液自动配置装置、工作站（含原版中文和英文系统操控软件）、电脑及打印机 1.1.2 高压泵、色谱柱、检测器具有智能芯片技术，须有实物，不可采用软件虚拟功能替代 1.1.3 仪器可扩展兼容电化学检测器（脉冲安培检测器）和紫外检测器 1.1.4 整套系统无需使用任何辅助气体 1.2 工作环境 1.2.1 工作电压：AC 220V±10％，50Hz 1.2.2 环境温度：+5~ +45℃ 1.2.3 环境湿度：20%~80% 1.3 高压泵 1.3.1 采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路 1.3.2 流速范围：不更换泵头情况下，流速可达到0.001-10.000mL/min(必须提供生产厂家或中国区总代理盖章的官方样本或指标页以证实） 1.3.3 不更换泵头情况下，流速最小分度值0.001mL/min(必须提供生产厂家或中国区总代理盖章的官方样本或指标页以证实） 1.3.4 重现性：﹤0.1%与设定值偏差 1.3.5 需配备智能芯片，能进行流量智能优化 1.3.6 需具备高压泵维护记录追踪功能 1.3.7 需具备高压泵维护定时提醒功能 1.4 电导检测器 1.4.1 类型：数字信号控制处理器，全量程检测 1.4.2 检测范围：0~15000μS/cm 1.4.3* 温度稳定性：≤0.001℃ 1.4.4 需配备智能芯片，可以储存样本色谱图，用于软件验证或培训 1.5 抑制器 1.5.1 自动连续化学抑制器：自动连续再生，能够降低淋洗液背景电导，具有高容量，自动清洗，低背景电导，低噪声和稳定的基线； 1.5.2 十年无条件保用保换（必须提供厂商或中国区总代理盖章的用户承诺书）；或至少提供10套备用（必须在配置清单中体现，厂商或中国区总代理盖章）； 1.5.3* 耐有机溶剂，可以在洗脱液中添加25%甲醇、丙酮等有机溶剂增加离子的分离效果； 1.5.4* 耐重金属毒害，分析土壤浸取液等样品，无须去除重金属。 1.6 色谱分析柱 1.6.1 阴离子分析柱及保护柱1套（常规无机阴离子及消毒水副产物专用） 1.6.2 阴离子分析柱及保护柱1套（有机酸根及碳酸根专用） 1.6.3含有智能芯片，即插即显示，显示序列号、建议流速、使用的次数等信息 1.7 柱温箱 1.7.1 温度控制范围：环境温度+5~+40℃ 1.7.2 稳定性：<0.05℃ 1.8 在线淋洗液自动配制单元 1.8.1 阴离子淋洗液自动配置装置一套 1.8.2 免费提供十年内在线淋洗液自动配制单元所需的试剂（须提供投标人盖章的用户承诺书） 1.9 蠕动泵 1.9.1 数量：1套 1.9.2 类型：双通道 1.9.3 旋转速度：0~42转/分钟，共7种调速级，每级6转/分钟 1.10 智能化色谱工作站 1.10.1 功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；可编制分析方式和顺序、色谱图积分和分析报告 1.10.2 必须具有原版中文和英文软件 1.10.3 软件提供免费升级服务 1.10.4 计算机配置要求：品牌计算机：I5处理器，4G内存，500G以上硬盘，DVD光驱，19寸液晶显示器等；打印机：黑白激光打印机 2. 技术服务 2.1 仪器在调试通过后必须有至少12个月的保修期，化学抑制器10年质保 2.2 供应商必须提供厂家培训班培训名额2人，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识 | 套 | 1 |
| 2 | 红外高低温精密控制平台（允许进口） | 温度范围：-196℃到400℃； 在线温度/时间曲线；样品区域53.5 × 43 mm；X、Y方向移动距离15 × 15mm；样品夹持器76 × 26mm 标准载玻片； 气密样品室，可以控制样品环境；上滑盖方便导入样品； 可用于透射和反射光； 100 欧姆白金传感器；全程温度稳定性和精度0.05℃；内盖可以增加温度稳定性；最大升温速度：100℃/min（at 100oC）；最大制冷速度：-60℃/min（at 100oC）；最小控温速度：0.1℃/小时。 物镜最小工作距离6.2 mm；聚光镜最小工作距离13 mm； 7．配备一套和红外光谱仪匹配的样品架及3套视窗玻璃。 | 套 | 1 |

第五包：全自动比表面与孔隙度分析仪等（预算40.5万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动比表面与孔隙度分析仪（允许进口） | 1、基本配置 1.1全自动、真空、气体比表面和孔径分析仪主机 1.2分析站数：可以同时进行2个样品分析 1.3*脱气站数：可同时独立进行2个样品真空脱气处理的脱气站，分析站和脱气站是一体机 1.4Windows操作和处理软件，可以得到以下基本数据： 等温/脱附吸附线； 比表面：单点/多点BET，Langmuir（微孔），DR，BJH，DH 总孔体积、平均孔径（Kelvin方程等） 中孔分布：BJH，DH模型； 微孔分布： HK，SF模型；微孔表面积及孔体积：t方法，α-s方法，DR（含平均孔宽，分子筛和活性碳等微孔表征）； Fractal Dimension分形维数：Neimark-Kiselev，Frenkel-Halsey-Hill模型包括平均吸附能等；另外软件可以安装到其他个人电脑上，方便分析数据。 2主要性能指标 2.1比表面范围：0.01-无上限㎡/g；孔径适用范围0.35-500nm 2.2*可以实现仅用氮气，无氦气分析技术，无需氦气做载气，低成本运行 2.3压力传感器准确度：0.1％（全量程、1000torr 传感器） 2.4压力传感器相对灵敏度：优于2×10-5 2.5极限真空度：优于1 ×10-3 torr 2.6*具有液氮液位传感器控制样品管在液氮中的深度，最大限度的减小死体积，样品浸到液氮中的高度小于3cm （核心参数：可以确保冷区体积最小，提高测试精度） 2.7*脱气方式：标配真空脱气和流动脱气两种标准方式. 脱气可程序控温 2.8*必须具有样品真密度测量功能，一机多用 2.9*可升级至4站分析站，提供升级接口 2.10真空系统：配备一套德国普发双级机械泵 2.11随机配进口循环杜瓦，温度范围：-200C—2000C；误差范围±0.10C 2.12随机配：循环硅油浴 2.13*为保证售后服务需提供生产厂家针对本项目的授权书 3、主要随机附件 配套品牌电脑一台 高纯氮气、高纯氦气、高纯CO2、 高纯O2以及4个相应减压阀。 液氮罐10L1个。 4、技术资料 4.1 提供中英文的仪器操作手册和操作、软件 4.2 到货后提供仪器操作规程 5、安装及售后 5.1 安装、运输：按照国际和国内相关条例，进行仪器包装和运输，到货后用户通知厂商，1周内厂商工程师到现场进行安装和调试 5.2 技术人员培训：免费提供到货后用户所在地的现场设备管理维护人员培训 5.3* 保修：不少于1年，自验收合格之日起计算。保修期内仪器配件非人为误操作因素的损害，给予免费更换，配件保修期相应延长 5.4 保修期外维修：仪器出现故障后，厂家2小时内给予电话支持，48小时内赶到用户现场 5.5* 软件或系统的升级：软件终身免费升级，软件没有保密装置，用户拥有软件全部使用权，可以任意电脑上安装和数据处理 | 套 | 1 |
| 2 | 红外热像仪（允许进口） | 1. *测量范围：-40-2000℃ 2. *灵敏度（NETD）： 0.03℃在30℃（有S/N增强） 3. *精度：±1℃或±1% 4. *帧频：60Hz 5.探测器像素：320（H）×240（V）像素 6. *记录像素：640（H）×480（V）像素（SR模式） 7. *视域：22°（H）×17°（V）（配标准镜头） 8. *空间分辨率：标准：1.2mrad,SR模式，相当于0.8mrad×1（配标准镜头） 9. *聚焦距离：10cm-∞（配标准镜头） 10.自动功能：自动刻度，自动聚焦，全自动 11.色板：橄榄色，彩虹色，亮红，亮白色，亮黑色 12.等级：256/32/16/8 13. *可见光相机：3.1M像素CMOS相机，融合，画中画，阿尔法融合，分开显示 14.显示功能：数字放大 1-4倍连续放大（显示位置滚动） 格栅重叠 提供 多图像显示 显示9张图（重放模式） 15.图像质量增强：平均值 关/∑4/∑8/∑16（可抑制重影）边缘增强 提供 16.点温：10个可移动点 17.温度搜索：最大，最小 18.温差：提供 19.指定区域的温度显示：在方框内最大，最小，平均温度，最多5个方框 20.线型：垂直，水平，或 垂直&水平 21.报警功能：声音报警，显示报警，颜色报警，报警输出，报警记录 22.温度校正功能：辐射率，环境/背景，距离，NUC 23.发射率：多点发射率，发射率反向加和，发射率表 24.存储设备：SD卡，兼容SDHC 25.数据寻存储：静态存储，JPEG带数据图像（14字节），录像SVX文件（不包括），可见光图像：连续记录 26.超级分辨率：提供 27. *全景图像：水平增强到70℃，垂直增强到53℃ 28.外部触发：提供 29.内部记录：3s-60Min，可见光图像连续记录 30.录像记录：最大10fps到SD卡 31.声音注释：30s记录/每张图像重放 32.文本注释：每张图像可注释256个字符，从SD卡读取注释 33.USB2.0：最大存储/图像转换（红外图像最大60Hz，可见光7.5Hz） 34.视频输出：NTSC/PAL交换 35.报警输出：提供（接点闭合.无电压） 36.外部触发输入：提供（脉冲信号） 37.语言：英语，法语，西班牙语，德语，意大利语，葡萄牙语，俄语，芬兰语，丹麦语，挪威语，瑞典语，荷兰语，中文（繁体简体），日语，韩语 38.显示：3.5英寸显示屏（可调节倾斜度和亮度）颜色取景器（可调节倾斜度） 39.辅助功能：激光指示器 提供（2级红外） LED灯 提供 40.连线监控装置：提供 41.环境参数：操作温度/湿度 -15-50℃,90%RH 抗震性 29.4m/Sec2(3G),294m/Sec2(30G) 防尘 IP54 42.电池操作：2小时，可更换Li电池 43. *尺寸：大约 121mm(H)×105mm(W)×193mm（D） 44.重量：1.3Kg(包括电池) 45.标准配置：AC适配器，电池充电器，可拆卸Li电池，SD卡，USB线，腕带，肩带，软件，操作手册，携带箱 46.标准软件：InfReC 分析软件NS9500Pro 47. *为保证售后服务需提供生产厂家针对本项目授权书 | 套 | 1 |

第六包：接触角测量仪（预算36万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触角测量仪（允许进口） | 1. 主要性能 1.1测量固液之间的静态接触角.动态接触角及滚动角 1.2测量计算固体表面能，并分析固体表面的极性力.色散力和氢键组成 1.3测量液体的表/界面张力 2. 主要技术指标 2.1* 最大可测样品体积：320 × ∞ × 275 mm（W×D×H） 2.2接触角测量： 0-180°，分辨率0.01° 2.3表面张力测量：0.01-2000mN/m，分辨率0.01 mN/m，分析界面粘弹模量 2.4高速高清相机：11 × 7 mm，1/1.2'' CMOS传感器；USB 3.0接口，最高速度不低于2000 fps；最大分辨率1936×1216pixel，150fps时分辨率1200×1200pixel，数据获取速度：5G 字节/秒，具有红外过滤功能 2.5* 光学系统：采用折叠式光路设计，相机等硬件集成在仪器内部，保证测量时无需重新调整样品高度就可改变观察视角，观察视角±4°可调；光学7倍连续变焦，数码12倍放大，视野范围：3.9 × 3.9- 24.7 ×24.7mm 2.6* 光源：470nm高性能单色高亮度LED光源，并进行绝热和均一化处理，具有光栅调节光宽 2.7方向控制：样品台z轴方向最大位移40mm，x，y方向最大位移100mm 2.8滴定系统：软件控制自动滴定系统，固体针头式滴定，滴定速度10-1400 µL/min，分辨率0.1μL，软件控制自动滴定递液系统，至少可进行三处不同位置预设 2.9* 倾斜滚动模块：内置电动倾斜样品台测量前进角.后退角及滚动角，软件控制倾斜移动，分辨率0.01°，速度0.5°/sec-50°/sec 2.10* 软件：测量界面集成式设计，实时显示测量图像及数据曲线，具备强大的背景抗干扰能力，能在背景昏暗和视野内多液滴情况下准确识别液滴；具有智能测量功能，可预设和存储程序，测量方法可存储和选择，并可一键式按照序列测量，软件具有区域选定测量功能，可以选定区域进行分析测试，软件自动记录前600帧数据 2.11接触角测量：测量静态.动态接触角及滚动角，测量过程可以拍摄存储或实时分析，提供Conic Section, Polynom, Circle, Young-Laplace, Height Width 等多种拟合方法，基线调整可自动.手动.水平.曲面等 2.12表面能计算：提供equation of states, Zisman, Fowkes, Wu, Owens-Wendt-Rabel-Kaelble, Schultz，extended Fowkes, acid-base theory等多种计算方法，可以给出浸润性分析图谱，可计算固体表面的极性力.色散力和氢键组成 2.13表/界面张力测量：Young-Laplace方法测量液体的表/界面张力 2.14* 为保证售后服务需提供生产厂家针对本项目的授权书 3. 售后服务 3.1货到后，卖方将在与最终用户约定的时间内，到买方指定的地点免费为用户进行安装.调试。 3.2卖方提供仪器的使用手册及基本操作和现场培训。 3.3本仪器从验收合格之日起，提供24个月的保修。 3.4保修期满后，卖方仍提供优惠维修服务，仪器终生维修，终身免费技术咨询。 | 套 | 1 |

第七包：紫外可见分光光度计等（预算18.5万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 1. 仪器用途： 用于检测液体样品和固体样品的吸光度、透射率、反射率等数据 2. 工作条件： 2.1 工作温度：15℃~30℃ 2.2 湿度：≤80%RH 2.3 电源：220V±22V，50Hz±1Hz 主机技术参数： 3.1 光学系统：双光束 3.2 分光器：双单色器；使用高性能闪耀全息光栅，象差校正型切尼尔-特纳装置 3.3 设定波长范围：185~1400nm 3.4 测试波长范围：185~900nm（更换PMT，可延伸至1150nm） 3.5 衍射光栅刻线数：1300 lines/mm 3.6 波长准确性：±0.1nm（656.1nm）±0.3nm（全波段） 3.7 波长重复精度：±0.05nm 3.8 波长扫描速度：波长移动速度: 14000nm/min；最大扫描速度：4500nm/min 3.9 波长设定：扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 3.10 光源切换波长：和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm 3.11 谱带宽度：0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式） 3.12 分辨率：0.1nm 3.13 杂散光： < 0.00005%T（220nm NaI溶液) < 0.00002%T（340nm NaNO2溶液) 3.14 测光方式：双光束测光方式 （负反馈直接比例方式） 3.15 测光类型：吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） 3.16 测光范围：吸光度：-8.5~8.5 Abs透射率：0.0 ~100000% 3.17 记录范围：吸光度-9.999~9.999 Abs透射率-999.9~999.9%" 3.18 测光准确度（由NIST930D标准滤光镜测试）：±0.002Abs (0-0.5Abs) 3.19 重复测光精度：±0.001Abs (0.5Abs) 3.20 噪音：0.00005Abs RMS (500nm) 3.21 基线平滑度：±0.0004Abs(200-860nm) 3.22 基线校正：计算机自动校正 3.23 漂移：小于0.0003Abs/h (700nm) 3.24 光源：50W卤素灯和氘灯（插座型），内置光源位置自动调整机构 3.25 检测器：光电倍增管 积分球技术参数： 4.1 积分球内部尺寸：60mm 4.2 最大反射样品的尺寸： W70×H70×T20mm(0°入射角) W70×H70 ×T12mm(8°入射角) 4.3 测定波长范围：220~850nm 4.4 噪音：0.1%T RMS 500nm 4.5 100%平坦度：±0.5%T 5. 上位机参数： 5.1 处理器：i5-6500 5.2 内存：4G 5.3 硬盘：500G 5.4 显示器：21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器 6. 配置要求： 紫外可见光分光光度计主机一台，进口比色皿七只，积分球一个，自动六联池架一个，品牌上位机一套。 售后服务要求： 7.1 质量要求： 卖方应保证所供货物是全新、原包装、未使用过的，是用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。 7.2 安装调试验收要求： 卖方应在设备安装前10天以书面方式向用户提出安装场地环境要求，同时应派遣技术人员到现场进行技术服务，负责合同设备的现场安装、调试。在安装、调试过程中，卖方应对用户技术人员所提出的问题给予满意的答复，提供安装调试过程中的各种文档资料，以便于用户能掌握操作方法和维修方法。安装调试完成后，卖方应向用户提供安装、调试报告，报告中应包括安装调试结果和安装调试过程中出现的问题及解决办法内容。 7.3 售后要求： 7.3.1 保修期：自设备安装调试验收合格后12个月内 7.3.2 技术支持及保修期外的服务： 7.3.2.1 设备维修的响应时间：12小时内响应，24小时内到达现场 7.3.2.2 保修期后，如需更换零件，只收取材料费用，不收人工费 7.4 技术培训要求： 卖方免费提供设备的安装、调试和现场操作及维修人员的技术培训；培训的具体时间、地点、人数由用户安排 7.5 售后回访要求： 卖方需在保修期结束后，由售后技术人员定期现场回访，并对该设备进行维护保养 | 套 | 1 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | 1. 仪器功能及用途： 仪器具备对液体样品中无机或有机化合物进行定性定量分析的功能。 2. 工作环境条件： 2.1 工作电压：AC 220V±10％，50Hz； 2.2 环境温度：+5~ +45℃； 2.3 环境湿度：20%~80%。 3. 技术参数与性能要求： 3.1 主机： 3.1.1 光学系统：双光束； 3.1.2 分光器：单单色器。使用高性能闪耀全息光栅，象差校正型切尼尔-特纳装置； 3.1.3 设定波长范围：185~1400nm； 3.1.4 测试波长范围：185-900nm； 3.1.5 衍射光栅刻线数：1200 lines/mm； 3.1.6 波长准确性：±0.1nm(656.1nm)，±0.3nm(全波段)； 3.1.7 波长重复精度：±0.05nm； 3.1.8 波长扫描速度：波长移动速度：12000nm/min；最大扫描速度：4400nm/min； 3.1.9 波长设定：扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位； 3.1.10 光源切换波长：和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm； 3.1.11 谱带宽度：0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5(低杂散光模式)； 3.1.12 分辨率：0.1nm； 3.1.13 杂散光： NaI < 0.005%T (220nm)；NaNO2 < 0.005%T (340nm)； 3.1.14 测光方式：双光束测光方式 (负反馈直接比例方式)； 3.1.15 测光类型：吸光度(Abs)，透射率(％)，反射率，能量(E)； 3.1.16 测光范围：吸光度：-5~5 Abs；透射率：0.0 ~100000%； 3.1.17 记录范围：吸光度-9.999~9.999 Abs；透射率-999.9~999.9%"； 3.1.18 测光准确度(由NIST930D标准滤光镜测试)：±0.002Abs(0-0.5Abs)； 3.1.19 重复测光精度：±0.001Abs (0.5Abs)； 3.1.20 噪音：0.00003Abs RMS (500nm)； 3.1.21 基线平滑度：±0.0004Abs(200-860nm)； 3.1.22 基线校正：计算机自动校正； 3.1.23 漂移：小于0.0002Abs/h (700nm)(光源点亮1小时后)； 3.1.24 光源：50W卤素灯和氘灯(插座型)，内置光源位置自动调整机构； 3.1.25 检测器：光电倍增管。 3.2 计算机 品牌计算机：I5处理器，4G内存，500G以上硬盘，DVD光驱，19寸液晶显示器等；打印机：黑白激光打印机。 4. 配置要求： 主机1台、原装比色皿2只、品牌电脑1台、打印机1台。 5. 售后服务与质保： 5.1 售后要求： 5.1.1 保修期：自设备安装调试验收合格后12个月内； 5.1.2 技术支持及保修期外的服务： 5.1.2.1 设备维修的响应时间：12小时内响应，24小时内到达现场； 5.1.2.2 保修期后，如需更换零件，只收取材料费用，不收人工费； 5.2 技术培训要求： 卖方免费提供设备的安装、调试和现场操作及维修人员的技术培训；培训的具体时间、地点、人数由用户安排。 5.3 售后回访要求： 卖方需在保修期结束后，由售后技术人员定期现场回访，并对该设备进行维护保养。 | 套 | 1 |

第八包：原子荧光形态分析仪等（预算34万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光形态分析仪 | 1.用途：可用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd元素的痕量分析，As、Sb、Hg、Se等元素形态分析。 2.原子荧光形态分析仪技术要求： 2.1气动流路系统：采用氩气作为动力源，实现进液、排液功能自动化，无需人工维护。 2.2内置高压二元梯度输液泵：串联式的双柱塞模式。 2.3*平板式高强度石英在线紫外消解装置。 2.4*高效电子除水装置：采用特殊构造冷凝装置，对气液分离器直接接触式制冷。 2.5*形态专用卷流自排式气液分离器：磁力搅拌形成卷流，样品和还原剂混合充分。 2.6具有有机废液与无机废液分开收集的功能。 2.7采用高效液相色谱与原子荧光联用技术，分析时间少，分离效果好。 2.8具有专用操作软件对谱图进行分析，包括色谱数据积分和定量计算，以及校正表和校正曲线建立的功能，软件终身免费升级。 2.9形态分析检出限（DL）： 2.9.1 砷：As（Ⅲ）最小检出量0.04ng ；As（Ⅴ）最小检出量0.2ng ；DMA最小检出量0.08ng ；MMA最小检出量0.08ng 2.9.2 汞：Hg（Ⅱ）最小检出量0.05ng ；PhHg最小检出量0.1ng ；MetHg最小检出量0.05ng ；EtHg最小检出量0.05ng 2.10 精密度（RSD）<5%，分析时间<12min 2.11线性范围达到三个数量级 3.服务要求 3.1 交货期限：合同签订后20个工作日内； 3.2 仪器生产厂家对售出产品，派专业人员在用户所在地对设备进行安装、调试，随后现场对使用者进行培训，让使用者能独立操作仪器，能独立处理在常规项目操作中出现的小故障和问题。 3.3 仪器生产厂家具有常驻销售及售后人员，提供售后服务工程师联系方式及工作项目，做到24小时响应并到达现场。 4.配置 4.1 二元高压梯度形态分析仪1套 4.2 原子荧光形态分析控制软件1套 4.3汞形态分析色谱柱及保护柱一套 4.4砷形态分析色谱柱及保护柱一套 | 套 | 1 |
| 2 | 磁力耦合釜式反应器 | 1.基本要求 高压反应装置，由磁力耦合机械搅拌高压釜及温度、转速控制系统一套组成。密封法兰结构采用榫槽式，并在榫面和槽面上额外加工V型密封沟槽，以增强密封效果。密封材料采用石墨垫片。 2.技术指标 2.1 带有磁力耦合机械搅拌组件的高压反应釜1套： 2.1.1 反应釜有效容积为500mL，安全操作温度≥600℃。材料方面，釜体釜头采用耐腐蚀哈氏合金C276制作，其余结构件要求采用304不锈钢材质整体加工，工艺口连接件采用316L不锈钢材质整体加工，整套反应釜不得有任何焊接结构。安全操作压力方面，要求≥350bar。 2.1.2 搅拌采用带有磁力耦合器的机械式搅拌结构，搅拌轴、搅拌桨、搅拌组件基座均采用与反应器主体同样的材质制造。采用免维护自润滑二氧化锆陶瓷轴承，全氟Viton密封件。最大搅拌力矩不低于30N∙cm，能够有效搅拌的物料最大粘度≥10000mPas。搅拌桨采用推进式，采用螺纹可替换式连接，后期可按需更换不同形式的搅拌桨。动力采用低压直流无刷电机驱动，工作电压不高于36V安全电压，电机工作过程中不得产生任何火花。 2.1.3 配备精度不低于±1.5%的无油 压力表，不锈钢机芯为带Teflon涂层的扇齿和齿轴，黑色可调红色刀刃型末端指针，不锈钢外壳，镜面刻度盘，白色铝制表盘，零点可调，1/4 NPT径向连接，±0.5%的精度，2A级，防震不锈钢外壳。 2.1.4 进排气阀门采用1/8NPT接口联合式阀帽针型阀，316L不锈钢材质，V型阀杆，316L条形手柄，整体式阀帽针阀均在1000psig下的氮进行过测试。阀座的最大可允许泄漏率为0.1标准cm3/min。壳体测试要求根据检漏液无可探测出的泄露。 2.1.5 配有安全阀，设定压力为3.4至414bar，内通径为3.6mm，工作温度为-23℃至148℃，调解式阀帽盖，可调节正定压力，接口尺寸为6mm双卡套。 2.1.6紧固形式要求采用双对开卡钳式，反应器主体上不得有凸起的螺杆、螺母等影响装卸物料的结构。设计结构要求能够用≤30N∙m的力矩实现有效可靠密封。 2.1.7 釜盖上配有对应材质的热电偶套管一根，直径不超高3mm。 2.1.8全部结构均为整块金属材料加工制成，不得有任何焊点、焊缝。 2.1.9取样探底管与釜盖采用螺纹连接，可拆卸更换。设计有散热翅片，将取样时釜体液体冷却，防止损坏三通阀。设计有定量环，使的每次取样量固定，并且不会冲料。 2.2控制单元1套 包含1套高压反应釜的可编程温度控制单元，可与500mL磁力耦合机械搅拌釜式反应器配合使用。测温要求采用K型热电偶，控温要求采用厦门宇电AI系列控温仪表，测温探头精度不低于±0.5%，控温波动度小于±0.5%。可编程程序段数≥20段，并具有温度准备、程序保持、程序自停、程序跳转的功能。加热系统采用calrod加热器，装有物料情况下最大升温速率≥10K/min。 2.3附件包1套，包括： 2.3.1 配套扳手2把 2.3.2 密封元件替换装3套，包括改性聚四氟乙烯密封垫、聚四氟乙烯密封带。 2.3.3 不锈钢编织聚四氟乙烯高压充气软管2根，要求耐压≥350bar。 2.3.4 其他常用维护保养工具，如内六角扳手、PPL内衬等。 2.4仪器及生产商必须满足的相关国际安全标准 反应釜结构要求必须严格满足GB150-1997的要求设计制造。 3．交货期定为合同签订后一个月内 | 套 | 1 |
| 3 | 微波消解仪 | 1. 仪器适用范围： 适用于实验室各类环境样品的消解前处理过程，为实验样品中主量及微量元素的分析提供高效优质的样品制备。 2. 工作条件： 2.1 电源：AC 220V±10%, 50Hz； 2.2 工作环境温度： 0~40℃； 2.3 工作环境相对湿度：15%~80% RH。 3. 技术参数与性能要求： 3.1 主机： 3.1.1 微波频率：2450MHz； 3.1.2 采用非脉冲微波功率自动变频控制技术，微波功率随反应温度和压力精确闭环控制，整机安装功率1800W，微波最大输出功率1300W。满足≥12个消解罐消解\萃取工作； 3.1.3 微波炉腔：工业级专用316L不锈钢微波炉腔，微波聚焦设计使加热更高效，多重特氟隆防腐涂层，确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀； 3.1.4 防爆安全炉门：六层钢结构自弹出防爆缓冲AUTO-POP设计，炉门采用双重锁定自检系统，顶部按压式，操作轻松简便； 3.1.5 温度.压力双重控制系统，并且同时控制。可选择温度为主控参数或压力为主控参数。反应过程中不管是温度\压力值超过设定值，仪器都能自动调整微波输出功率，有效防止爆罐。 3.2 主控罐温度控制系统： 插入式高精度铂电阻温度传感，测温范围：0~350℃, 控制精度±0.1℃，显示精度±1℃。 3.3 全罐控压系统： 3.3.1 主控罐压力控制系统：压电晶体压力传感，控压范围：0~15MPa(2200psi)，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.1MPa。测压元件不得和样品直接接触，克服导气管测压承压低，易污染的缺陷； 3.3.2 全罐压力监控系统：顶部安全泄压片(Safety Bolt)设计定量“切割”控制，超压自动泄压，定量值可调。 3.4 高强度框架式消解转子： 3.4.1 消解转子360°连续旋转技术：温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转Uni-Turn技术，无需360度来回旋转，旋转过程中无停顿，保证微波加热均匀性； 3.4.2 液晶屏双页面实时显示，数字显示包括：压力.温度.时间.微波功率以及工步等；曲线显示包括：反应罐内温度和压力随时间上升爬坡曲线。仪器可储存至少50种应用方法，同时用户可以自动编辑.存储.修改和删除； 3.4.3 消解罐设计无需使用防爆膜等耗材，后续使用费用低； 3.4.4 炉腔排风系统：大功率防腐蚀离心式风机，排风量5.8m3/min。15分钟从200℃降到60℃。 3.5 高强度框架式消解罐： 3.5.1 消解罐数量：10个； 3.5.2 消解转子结构：每个消解罐独立框架结构； 3.5.3 样品反应罐外罐：宇航复合纤维材料（Xtra Fiber）防爆外罐。耐压10000psi，耐温600℃，物理性能及耐腐蚀性能优于传统改性PEEK材料； 3.5.4 样品反应罐内罐：进口TFM材料； 3.5.5 每个反应罐容积：100mL。 4. 配置 包括主机一套.光纤温度监控系统一套.精确压力监控系统一套.消解罐及转子系统一套；其中主机包含：双磁控管变频控制系统一套.高强度防爆安全门一套.全自动排风机冷却系统一套.排风延伸组件一套.一体化显示和操作系统一套.专业应用系统一套。 5. 售后服务与质保 5.1 在用户所在地应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务；安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行操作使用培训； 5.2 质保期：质量保证期一年，终身维修； 5.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3 日内派维修人员到达用户现场维修； 5.4 提供售后服务承诺。 | 套 | 1 |

第九包：干法激光粒度仪（预算9万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干法激光粒度仪 | * 测试范围：0.1-1000μm。 进样方式：干法：采用国际通行的干法进样系统与仪器分离的架构，干法进样器采用文丘里技术和垂直储料、连续加料、均匀布料技术。 * 重复性和准确性误差：重复性误差：≤ 1% (标样D50偏差) ；准确性误差：≤ 1% (标样D50偏差) * 激光器：必需采用光纤半导体激光器（波长635nm）。 * 系统标定：该仪器具有自动标定功能，使用过程中有自校准功能。 * 对中方式：三维自动对中系统实现光路自动校准 测量原理：米氏散射理论。 接口方式：RS232(串口)或USB方式。 * 光电探测器： 84个 * 压力：0.1-0.8Mpa连续可调 气体流量：400-6000 L/min 样品用量：0.2g-10g 测试时间：最快测量速度小于10秒。 能将结果导入或复制到Excel，word等办公软件。 报告单具备可。 | 套 | 1 |

第十包：双微焦斑单晶衍射仪（预算292.2万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双微焦斑单晶衍射仪（允许进口） | *1.Mo靶最大功率：≥70W 2.Mo靶类型:微焦斑 *3.Cu靶最大功率：≥50W 4.Cu靶类型：微焦斑 5.探测器类型:CPAD *6.探测器面积：139mm*100mm *7.探测器芯片大小：139mm*100mm *8.探测器采用单芯片设计 *9.探测器到样品距离：35mm~240mm 10.液氮低温工作温度范围:80K-500K 11.设备类型:双微焦斑 12.测角仪球差：≤7μm | 套 | 1 |

第十一包：智慧型校园无线网络平台（预算200万元）

一、附加商务需求

| 序号 | 需求条款 | 是否为实质性条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整包投，整包中，不允许拆包 | 是 |
| 2 | 所投产品3年原厂质保。提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 | 是 |
| 3 | 招标价格包含网络布线、系统集成及所有跳线等耗材，双绞线用六类线 | 是 |
| 4 | 现场勘查、标书需提供详细的施工方案，施工后提供详细的施工文档 | 是 |
| 5 | 系统集成商应具有无线网络施工经验 | 是 |
| 6 | 无线AP、无线定位系统及无线管理系统为同一品牌，所有产品注明最终用户信息为天津理工大学，所有部件必须为原厂供货 | 是 |
| 7 | 近3年以内无线AP硬件产品、服务合同金额为100万以上的无线校园网建设案例 | 否 |
| 8 | (1)投标人具有信用评级机构出具的AAA级信用评级证书 (2)投标人具有ITSS(Information Technology ServiceStandards，信息技术服务标准)能力二级或以上资质证书 (3)投标人具有软件成熟度CMMIL3级或以上认定证书 | 否 |
| 9 | (1)投标人具有近3年以内无线AP硬件产品、服务合同金额为100万以上的无线网建设案例 (2)投标人在项目实施时供货厂家项目组和实施工程师要求至少1名具有国际最权威的无线专家认证资质 | 否 |
| 10 | 交货期：签订合同之日起一个月内（特殊情况以合同为准） | 否 |
| 11 | 交货地点：采购人指定地点 | 否 |
| 12 | 验收及相关费用由投标人负责 | 否 |

## 二、设备明细

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器 | 1 | 详细技术附后 |
| 2 | 无线AP | 520 | 详细技术附后 |
| 3 | POE交换机 | 5 | 详细技术附后 |
| 4 | POE交换机 | 14 | 详细技术附后 |
| 5 | 网络管理平台授权 | 520 | 详细技术附后 |
| 6 | 无线定位系统授权 | 520 | 详细技术附后 |

## 详细技术参数要求

1．无线控制器

| 指标 | 指标项 | 技术规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件及接入能力 | ★最大接入AP数量 | 可通过软件方式升级，最小升级步长1个AP，最大可支持不低于1500个AP |
|  | 接口类型 | 支持≥2个万兆接口 |
|  | 接口卡 | 支持≥2个SFP/SFP+模块 |
|  | 物理高度 | 1U |
|  | 电源 | 必须支持冗余电源 |
|  | 吞吐量 | ≥20Gbps |
|  | 隧道加密能力 | 必须支持所有AP到控制器的控制信令及用户数据全部以AES-CCM的方式加密传输至控制器，并且加密后控制器转发能力不受影响 |
|  | 扩展性 | 支持控制器堆叠，支持1:N冗余方式(N≥2) |
|  | 最大用户数 | ≥20000 |
|  | 最大用户数并发 | ≥20000 |
|  | SSID支持 | ≥512 SSID |
| 功能 | 支持标准 | 支持802.11n 、802.11b、802.11g、802.11a、802.11ac、802.1q、802.1x、802.3z、802.3ab、802.3d、802.11e |
|  |  | 支持瘦AP标准IETF 5415 CAPWAP协议 |
|  | 用户认证 | 支持802.1x/EAP认证，支持EAP-TLS、EAP-PEAP、EAP-TTLS |
|  |  | 支持WEB认证，并且可以自动推送页面 |
|  | 无线资源管理 | 支持自动无线资源管理功能，根据无线网络实际情况自动调节无线网络射频参数，下发至AP生效，并不影响AP正常接入性能 |
|  | IPv6支持 | 支持IPv4、IPv6 |
|  | VLAN 组功能 | 支持在同一个SSID下，不需要任何额外认证设备配合，就可以实现一个SSID对应一个VLAN组，一个VLAN组具有》32个VLAN，控制器可以自动将接入该SSID的无线接入用户分配到该组中的不同VLAN中。要详细描述实现方式并提供配置界面的截图 |
|  | 支持MAC地址和Portal认证的灵活结合 | 支持MAC地址白名单，当用户的MAC地址在名单里时，直接允许用户接入，不进入到Portal认证，如果用户的MAC地址不在白名单里，那么用户会进入到Portal认证界面。需要提供配置界面的截图 |
|  | 认证模式 | 支持LDAP通讯接口 |
|  |  | 支持Radius通讯接口，支持标准Radius RFC协议，可以与第三方Radius互通 |
|  | VLAN支持 | 支持≥4096个VLAN |
|  | VLAN和地理位置的绑定 | 在同一个SSID下，可以根据用户的物理位置不同为用户分配不同的VLAN，并且不需要特定的外置服务器就能实现 |
|  | 组播 | 支持IGMP、IGMP Snooping |
|  | Qos控制 | 支持每用户的Qos控制，支持802.11e/WMM |
|  | 应用可视性和控制 | 无线控制器支持应用可视性和控制功能，能够对无线网络内的各类应用进行识别和统计。 可以支持1000种以上不同的应用程序进行分类并采取控制。例如FTP、HTTP、BitTorrent、eDonkey、PP Stream等。 可以对无线网络内的各项应用程序进行统计和排名。并可以通过图形化的方式列出了排名前10位的应用程序以及分别在上行和下行方向排名前10位的应用程序。并且可以针对单独的SSID和单独用户进行应用程序统计，通过图形化的方式列出每个SSID和每个客户端排名前10位应用程序统计。 |
|  | HA高可用性 | 如果配置为1+1冗余，支持HA高可用性功能，当其中支持用户应用的快速恢复时间小于1s |
|  | 终端设备识别 | 控制器支持对终端设备的识别，如iphone,ipad，android，windows，MAC OS等设备类型，并可以针对不同的设备设置不同的安全访问策略，VLAN，QoS等。 |
|  | DHCP | 支持DHCP Server |
|  | 漫游 | 要求支持2、3层情况下，无线用户在数据不加密以及WPA/WPA2加密情况下可以无缝漫游 |
|  | Mesh功能 | 支持控制器下AP以Mesh的工作方式工作 |
| 安全 | 频谱检测 | 可结合采用频谱分析功能的AP,实现对低层频谱的检测, ,可以分析报告出2.4G及5G频谱范围内的非WiFi设备干扰,可100%确定干扰源,包括2.4G跳频摄像头,无绳电话,蓝牙,微波炉,2.4G跳频基站或其他设备等 |
|  |  | 必须可以实现在提供用户接入的同时进行频谱分析功能 |
|  |  | 根据分析，可以给出简单明了的空口质量 trap信息，简化用户排查故障的时间 |
|  | WIPs功能 | 自动发现接入到有线网络的AP，自动发现并围堵使用同一个SSID的AP |
|  |  | 必须能够实现自动发现并围堵AdHoc Rouge AP |
|  |  | 必须能够实现根据RSSI信号强度定义非法AP |
|  |  | 必须支持以下Signatures攻击： Bcast deauth，NULL probe resp1/resp2, Assoc flood,Auth flood,Deauth flood, EAPOL flood |
|  | 非法AP控制 | 支持非法AP、非法客户端的发现、抑制功能；要求必须采用接入模式的AP做为非法AP的检测、抑制设备，无需另外添加专门AP做为AP检测设备 |
|  |  | 支持在AP在正常工作模式下，进行rouge AP检测和抑制，不影响用户接入。 |
|  | 高级AAA功能 | 支持连接LDAP数据库，要求内置AAA功能 |
|  | 动态VLAN | 支持基于用户的VLAN分配 |
|  | 加密功能 | 支持WEP、WPA、WPA2、AES-CCM |
| 语音 | 动态功率调整DTPC | 支持对于无线终端及语音终端进行动态功率调整 |
|  | 语音准入 | 支持基于语音流量的呼叫准入控制 提供配置截图 |
|  |  | 支持基于无线参数、干扰的语音呼叫准入控制 |
|  | 节电功能 | 支持U-APSD，自动节电模式，解决无线终端电池使用问题 |
| 组播 视频 |  | 控制器支持视频组播功能,可将视频组播流转发至AP,由AP进行视频组播至单播的转换,大大节省网络传输带宽，AP和控制器之间的带宽不随着AP下组播用户的增加而增加。要提供第三方机构测试结果。 支持基于组播视频的准入控制能力,在AP接入视频流能力不足的情况下,拒绝新组播用户加入 支持对组播流进行Qos优化,保证高清组播视频流的图像质量完全和通过有线网传输一致 |
| 控制 | 统一管理 | 支持统一控制器配置管理室内AP、室外AP及Mesh接入点的能力，并与现有校园无线进行统一管理。 |
|  | 网络管理 | 支持远程HTTP、HTTPS配置管理 |
|  |  | 支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、Console管理 |
|  | 零配置管理 | 室内AP、室外AP及Mesh设备完全零配置操作，完全由控制器进行统一配置 |
|  | 校园无线漫游 | 部署完成后可使宿舍无线与现有校园无线之间无需重认证实现无缝漫游。 |
| 配置数量 |  | 1台， 520颗AP的同时接入管理。 |

### 2．无线AP

| 指标 | 指标项 | 技术规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | ★国际知名品牌，可支持瘦AP工作模式，支持802.11n/11ac/11ac wave2协议,在11ac模式下支持867Mbps数据速率 |
| 接入模式及协议要求 |  | 支持802.11a/n/ac/ac wave2与802.11b/g/n同时工作 |
|  |  | 支持802.3af/802.3at供电标准， |
|  |  | ★2.4 GHz频段支持MIMO3x2, 2空间流，在2空间流模式下支持单用户MIMO，5 GHz频段支持MIMO 3x3, 2空间流，支持多用户MU-MIMO。提供官网证明链接。 |
|  |  | 支持瘦AP标准IETF 5415 CAPWAP协议 |
| 环境要求 |  | 工作温度：0-40度范围 工作湿度：10%-90% |
| 外观和安装 | 外观要求 | 为了美观要求，采用浅色外壳；采用全内置天线，无外伸天线 |
|  | 安装要求 | 方便安装，可支持吸顶式或挂壁式安装要求 |
|  | 天线增益 | 内置2.4G及5G天线,天线增益 2.4G不小于3dBi，5G天线支持最不小于4dBi(提供官网链接证明) |
|  | 控制器功能 | AP具备无线控制器功能，快速部署环境中，可以使用AP充当无线控制器管理其他AP，需要提供配置手册及说明 |
|  | 组播视频转换功能 | 可通过AP实现由组播至可靠单播视频的转换,以保证组播视频流在空中接口的传输可靠性和有效性 AP支持高清视频可靠传播 控制器和AP之间的链路带宽利用率不会随着同一组播组客户端的增加而增加，提供技术白皮书。 |
|  | 远程抓包 | 可将远端AP的流量镜像到本地的IP可达的终端设备上，供主流第三方的数据包分析工具分析无线数据。 |
|  | 5G优先 | 为了更好的利用双频AP的5G频段资源，减少2.4G频段设备的干扰，AP应该可以自动的将支持双频的客户端引导到5G频段上。 |
|  | 网络接口 | 1个千兆以太接口，提供实物照片 |
|  | ★USB接口 | 1个USB 2.0接口，支持快速系统和配置恢复，提供实物照片 |
|  | 控制接口 | 1个RJ-45控制台console接口 |
|  | 电源 | 支持外置电源供电和POE供电方式 |
|  | 多SSID支持 | 支持16个BSSID |
|  | 数据加密 | 支持AP做为AES-CCM加解密结点 |
| 核准 |  | ★必须提供在国家无线电委员会网站产品核准数据库内查询的国家无委会入网核准截图http://www.srrc.org.cn/WP_Search.aspx |
| 配置数量 |  | 实配520颗 |

### 3．POE交换机1

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基础性能要求 |  |
| 性能要求 | 交换容量≥215Gbps |
|  | ★包转发率≥ 95 Mpps |
|  | 内存≥500M |
|  | Flash ≥120M |
| ★接口要求 | 提供24个10/100/1000M电口，支持PoE/PoE+供电，2个10G光端口 |
| 以太网供电及节能 |  |
| POE支持 | 要求每个下联端口支持POE和POE+； |
|  | ★设备最大POE供电能力≥370W |
| 节能技术 | 交换机可在空闲时设置为休眠模式 |
|  | 支持IEEE 802.3az EEE标准，可以支持随负载大小动态调整交换机用电量, 需提供官方文档证明 |
| 高可靠性 |  |
| ★冗余电源风扇支持 | 支持双电源，双风扇, 并可在线更换和热插拔。提供官网证明链接。 |
| 堆叠支持 | 必须支持专用端口堆叠，非1G或10G端口，堆叠带宽>=80G,堆叠台数>=8;提供官网证明链接。 |
| 交换路由特性 |  |
| 二层特性 | MAC地址≥16K VLAN ID≥4K, VLAN数量≥1023; 支持802.1d，802.1p／q,802.1s，802.1w，802.1x，802.3ad，802.3ab，802.3u，802.3X，802.3z等标准协议，支持Rapid Per VLAN Spanning Tree |
| ★三层特性 | 支持静态路由、动态路由，支持策略路由 (PBR)，支持HSRP或VRRP。提供官网证明链接。 |
| 组播 | 支持PIM(SM,DM,SDM,SSM), IGMPV1/v2/V3 |
| 巨帧 | 支持9K大帧 |
| 安全性 |  |
| 基础二层安全特性 | 支持端口安全、绑定MAC, 支持DHCP Server，DHCP option 82, 支持PVLAN，PVLAN Edge vlan, 支持MAC ACL,Ipv4/v6 ACL,可设置端口ACL（PACL）,路由ACL（RACL），MAC ACL，可基于2层到4层的信息控制数据包传输 |
| 802.1X 验证 | 支持802.1x，支持基于用户动态VLAN划分, 支持802.1x with VVID/PVID，可以在一个端口上对IP电话和串接的PC进行分别802.1x认证，并分配到不同的VLAN中,支持802.1x Guest VLAN, 交换机支持灵活的认证配置，可在单端口上同时配置802.1X、MAB、WEB认证方式，并可按需进行3中认证方式的顺序认证，在一种认证方式失败后，能够自动切换至下一认证方式； |
| 网络服务质量保证 |  |
| 广播风暴抑制和标记技术 | 支持广播、组播、单播限速/风暴抑制 |
|  | 支持通过802.1p CoS、DSCP、ACL进行数据包标记 |
| 端口限速 | 支持端口限速，带宽颗粒度<=8K |
| 管理要求 |  |
| 管理要求 | 支持TFTP，NTP，SSH V1/V2，SNMP V1/V2/V3；支持RMON 1/2/3/9,支持Syslog,RADIUS和TACACS+； |
| 端口镜像 | 支持SPAN和RSPAN，会话数≥4,且支持多个目的端口≥64 |
| ★流量监控 | 所投产品的厂商如有支持NetFlow或Netstream的则必须使用支持的产品，如没有才可选择支持sflow的产品，请提供官网截图。 |
| 实配数量 | 实配5台。每台配置两个千兆单模光模块。 |

### 4．POE交换机2

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基础性能要求 |  |
| 性能要求 | 交换容量≥215Gbps |
|  | 包转发率≥105Mpps |
|  | 内存≥500M |
|  | Flash ≥120M |
| ★接口要求 | 提供48个10/100/1000M电口，支持PoE/PoE+，至少4个千兆光端口 |
| 以太网供电及节能 |  |
| POE支持 | 要求每个下联端口支持POE和POE+； |
|  | ★设备POE供电能力≥740W |
| 节能技术 | 交换机可在空闲时设置为休眠模式 |
|  | 支持IEEE 802.3az EEE标准，可以支持随负载大小动态调整交换机用电量,需提供官方文档证明 |
| 高可靠性 |  |
| ★冗余电源风扇支持 | 支持双电源，双风扇；并可在线更换和热插拔。提供官网证明链接。 |
| 堆叠支持 | 必须支持专用端口堆叠，非1G或10G端口，堆叠带宽>=80G,堆叠台数>=8;提供官网证明链接。 |
| 交换路由特性 |  |
| 二层特性 | MAC地址≥16K VLAN ID≥4K, VLAN数量≥1023; 支持802.1d，802.1p／q,802.1s，802.1w，802.1x，802.3ad，802.3ab，802.3u，802.3X，802.3z等标准协议，支持Rapid Per VLAN Spanning Tree |
| ★三层特性 | 支持静态路由、动态路由，支持策略路由 (PBR)，支持HSRP或VRRP。提供官网证明链接。 |
| 组播 | 支持PIM(SM,DM,SDM,SSM) IGMPV1/v2/V3 |
| 巨帧 | 支持9K大帧 |
| 安全性 |  |
| 基础二层安全特性 | 支持端口安全、绑定MAC, 支持DHCP Server，DHCP option 82, 支持PVLAN，PVLAN Edge vlan, 支持MAC ACL,Ipv4/v6 ACL,可设置端口ACL（PACL）,路由ACL（RACL），MAC ACL，可基于2层到4层的信息控制数据包传输 |
| 802.1X 验证 | 支持802.1x，支持基于用户动态VLAN划分, 支持802.1x with VVID/PVID，可以在一个端口上对IP电话和串接的PC进行分别802.1x认证，并分配到不同的VLAN中,支持802.1x Guest VLAN, 交换机支持灵活的认证配置，可在单端口上同时配置802.1X、MAB、WEB认证方式，并可按需进行3中认证方式的顺序认证，在一种认证方式失败后，能够自动切换至下一认证方式； |
| 网络服务质量保证 |  |
| 广播风暴抑制和标记技术 | 支持广播、组播、单播限速/风暴抑制 |
|  | 支持通过802.1p CoS、DSCP、ACL进行数据包标记 |
| 端口限速 | 支持端口限速，带宽颗粒度<=8K |
| 管理要求 |  |
| 管理要求 | 支持TFTP，NTP，SSH V1/V2，SNMP V1/V2/V3；支持RMON 1/2/3/9,支持Syslog,RADIUS和TACACS+； |
| 端口镜像 | 支持SPAN和RSPAN，会话数≥4,且支持多个目的端口≥64 |
| ★流量监控 | 所投产品厂商如有支持NetFlow或Netstream的则必须使用支持的产品，如没有才可选择支持sflow的产品，请提供官网截图。 |
| 实配数量 | 实配14台。 |

### 5．无线网络管理授权许可

| 指标 | 指标项 | 技术规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本功能 | ★支持的设备数量 | 管理软件最大支持管理18000个无线AP，18000个有线设备 |
|  | 支持的设备类型 | 支持无线控制器，无线AP等的管理 |
|  | ★应用和流量分析 | 具备Netflow、Netstream或sflow收集器的功能，可以接收从路由器，交换机等送来的Netflow、Netstream或sflow的数据，以友好的GUI实现应用流量分析和管理 |
|  | 网管接口 | 支持北向接口和其他设备的网管系统对接 |
|  | 支持用户数量 | 有线用户最大支持管理50000，无线用户最大支持管理200000 |
| 无线设备管理功能 | 热图显示 | 支持实时AP热图，能够在热图上提供选中的AP的邻居AP的RSSI信息，便于网络维护人员对无线信号分布进行全面掌握 |
|  | 客户端支持能力 | 在一个界面下，同时支持有线和无线客户端，便于网络维护人员全面快捷的实现网络管理功能 |
|  | 客户端排错能力 | 支持通过网管对指定一个或者多个有线和无线客户端进行检查、排错分析、认证分析等内嵌工具，并给出排错的指导意见 |
|  | 有线客户端的监测能力 | 能够实现对有线客户端的全面监测，包括终端设备基本信息、用户认证相关信息和用户的会话信息 |
|  | ★定位能力 | 可以支持通过网管系统进行客户端以及非法AP、非法客户端和干扰位置定位功能，该能力可以通过License方式扩展实现； 最大可支持不低于18,000个被定位客户端； 定位功能不应影响网管工作站的性能； 为保证定位功能不影响无线网络，定位计算采用自动Push的方式获取数据，而不采取Polling的方式； 为保证定位功能不影响AP工作，要求定位计算的数据不通过AP获取，而集中通过无线控制器获取； 进行大量无线客户端定位计算时，对无线网管站不产生性能影响 |
|  | 配置管理 | 采用图形化配置的方式支持大批量AP或者控制器的配置模板定制功能，并可通过网管自动下发配置；可以实现AP的免配置管理及控制器的免配置管理 |
|  | 无线资源管理 | 必须在网管内可以采用图形化的方式查看无线覆盖范围内的无线资源(Radio Resource)使用情况，包括总体的信道利用率，信噪比，底噪，干扰等，可以查看每个信道的信道利用率，相关AP的利用率和使用情况 |
|  | 频谱管理 | 提供空口质量仪表板,查看最差AP空口质量状况 提供空口质量报告及历史记录 空口质量覆盖热图及干扰源影响范围图 底层空口质量客户端排查工具 |
|  | 状态管理 | 自动归类各种告警状况，并分出告警严重级别；支持包括AP、无线信号、安全、无线干扰、Mesh功能、定位功能的各项报警能力 |
|  | 安全告警及管理 | 必须支持多种安全告警及管理功能，包括总体安全等级，无线侧入侵告警，管理帧攻击告警，符合各种安全攻击签名的攻击警告；并具有关闭非法AP所连交换机端口功能 |
|  | 非法AP控制 | 实时显示最近活动的非法AP，可根据情况对非法AP进行处理，包括纳为合法、继续告警、进行压制等（需要配置Rouge AP的License） |
|  | VoWLAN管理功能 | 可以提供相关优化建议 |
| 有线设备管理功能 | 基本设备信息 | 可提供所选设备所有主要方面的概况视图。所提供信息包括设备库存详细信息、可达性状态、CPU 和内存利用率、警报、模块和邻居。 |
|  | 设备配置归档管理 | 具有配置归档功能，能够定期的对设备配置进行归档，包括： 对设备全部配置的归档；功能分类归档等等，便于网络维护人员对没次配置变更进行比较和恢复 |
|  | 性能监控功能 | 可以实现对所管理设备的TOP N的CPU，内存，端口的利用率情况进行图形化的显示，方便网络维护人员对设备故障进行快速定位 |
|  | 监控面板 | 可以自定义需要监控的模版，便于维护人员快速掌握最需要了解的设备、接口、模块等信息 |
|  | 库存管理 | 具备按照设备类型进行分类的功能，根据设备的类型，如路由器的型号，交换机型号等进行详细分类管理 |
| flow 收集器功能 | 基本功能 | 可以作为全网集中的flow收集器 |
|  | 对接口的详细统计 | 可以实现对网络接口的详细统计：接口的输入和输出的利用率，接口的用户数量，TOP 的应用流量，TOP N的客户端等等 |
|  | 应用监控 | 可以实现对应用相应时间的分析，应用流量分析，TOP N的客户端显示等等信息 |
|  | 语音和视频监控 | 可以实现对TOP N的RTP 流的健康和现实，语音呼叫的统计，基于jitter,丢包，MOS值来显示最差的RTP流，便于网络维护人员对故障进行快速定位 |
|  | 用户体验监控 | 可以显示TOP N的终端用户的应用体验，包括：所使用的应用、会话，平均丢包情况，TOP N的应用等等 |
| 控制 | 管理模式 | 采取BS结构，无需在客户端安装任何客户端采用IE即可访问网管系统 |
|  | 远程管理 | 支持在移动终端（IPAD,Iphone）上的应用，便于远程维护和及时的故障排除 |
|  | 管理控制 | 支持对不同级别管理员进行管理授权，不同级别管理员检测、控制不同网管信息 |
|  | 对第三方设备的管理 | 支持对第三方无线控制器和AP的管理 |
|  | 虚拟网管 | 支持通过一套网管，不同管理员对无线网络设备进行虚拟管理，每个管理员可以和Map、无线设备、配置模板等进行独立关联，从而管理独自分离的无线网络设备（包括地图、无线控制器、无线AP） |
|  | 网络管理 | 支持远程WEB配置管理 |
|  |  | 支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、Console管理 |
| 配置要求 |  | 满足520个无线网络设备的同时管理的许可 |

### 6．无线定位系统软件授权许可

| 指标 | 指标项 | 技术规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | ★定位引擎 | 为保证定位效果，定位引擎和网络管理同品牌，不采用第三方定位引擎 |
|  | ★定位精度 | 精确定位，最优定位误差小于1米 |
|  | 定位算法 | 同时支持RSSI算法以及定位校准功能 |
|  | 定位对象 | 同时支持对于普通WiFi设备及 Active RFID Tag进行定位 |
|  | 无线设备的定位 | 同时支持已关联的无线设备和启用Wifi但没有关联的无线设备进行定位 |
|  | 定位能力 | 支持物理机或虚拟机的安装方式 |
|  | 定位导航功能 | 无需在手机上安装APP既可提供Wifi GPS向导服务 给无线用户提供建筑物的楼层分布图，在手机上直接可以浏览 |
|  | 智能信息推送 | 无需客户端安装APP就可以实现智能信息推送； |
|  |  | 推送信息为动态信息，根据需要不同位置可推送不同信息； |
|  |  | 信息需要实现实时推送，在认证界面关闭以后仍然可以实现信息推送 |
|  | ★定位数据挖掘能力 | 定位引擎直接支持数据挖掘，支持不同区域分布热图，了解不同区域用户的分布密度 |
|  |  | 支持对不同区域人员停留时间进行分析 |
|  |  | 支持对区域人员行走路线进行分析 |
|  |  | 支持分析任意地点人员走向比例分配分析 |
|  | 非法AP以及恶意客户端定位 | 可以定位非法AP以及发起攻击的恶意无线客户端 |
|  | 无线干扰定位功能 | 结合网管提供干扰源位置及影响区域图 |
|  |  | 判断唯一干扰源，避免系统重复报告同一干扰源 |
|  |  | 干扰设备历史追踪记录 |
|  | 开发性及系统集成性 | 支持REST API 进行输出，方便进行快速二次开发,支持在手机上开发APP进行信息推送以及导航等功能 |
|  | 集成扩展性 | 支持其他功能模块扩展，支持和社交软件的集成 |
| 配置数量 |  | 同时满足520个AP接入用户的同时定位功能许可 |

## 评分因素

## 第一部分 商务因素（40分）

1.实施能力（10分）

（1）案例：近3年以内无线AP硬件产品、服务合同金额为100万以上的无线网建设案例（需同时提供最终用户签订的合同和验收报告均有效），每提供一个得1分，最高4分。

（2）投标人同时具有信用评级机构出具的AAA级信用评级证书（提供证书复印件）与ITSS(Information Technology ServiceStandards，信息技术服务标准)能力二级或以上资质证书（提供证书复印件）（满足得2分，不满足不得分）。

（3）投标人同时信息系统集成及服务二级认证证书（提供证书复印件）与具有软件成熟度CMMIL3级或以上认定证书（提供证书复印件）（满足得2分，不满足不得分）。

（4）本项目实施工作应由供货厂家完成，供货厂家项目组和实施工程师要求至少1名具有国际最权威的无线专家认证资质，并提供证书复印件（满足得2分，不满足不得分）。

2.价格（30分）

（1） 超出采购单位预算的投标报价视为无效报价，价格分为零。

（2） 综合评分法中的价格分数，统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分数统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*价值权值*100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

## 第二部分 服务因素（10分）

1.实施服务（4分）

项目实施组织机构合理性、进度计划、项目组成人员分工和人员保证、项目实施方式与采用项目管理工具有完整的项目实施计划和工作内容及过程控制文件，能够满足本项目的需求。（完全满足并优于要求的：4分；全部满足要求的：2分；有一项不满足要求的：0分）

2.培训服务（3分）

较好的技术培训方案（能结合项目要求，提出较完善的技术培训方案，能满足并高于招标文件的要求）。（完全满足并优于要求的：3分；全部满足要求的：1分；有一项不满足要求的：0分）

3.运维服务（3分）

提供完善的售后服务工具和售后服务体系，具体要求如下：

A.提供包括电子邮件、400电话、传真等在内的售后服务方式。（1分）

B.能够提供完善的售后运维运营服务流程。（完全满足并优于要求的：2分；全部满足要求的：1分；有一项不满足要求的：0分）

## 第三部分 技术因素（45分）

1. 技术参数、功能是否符合招标文件要求（25分）

无负偏离得25分，标有“★”号的为关键性技术指标，对关键技术指标的负偏离将直接导致废标。未标有“★”号的为非关键性技术指标，有一项非关键性技术指标负偏离扣1分，扣完为止。

2. 系统接入（5分）

本次无线AP建设为原校园宿舍无线网系统扩容性建设，针对新无线AP设备与原校园宿舍无线网系统对接，提供详细的接入服务方案（含人员安排，时间安排，接入方法与步骤，接入保障）通过方案横向对比评分。（完全满足并优于要求的：5分；全部满足要求的：2分；有一项不满足要求的：0分）

2. 校内统一无缝无线漫游（10分）

现有校园内部分教学区及宿舍区已经进行了无线覆盖，本次项目实施完毕后，要求可以做到无线覆盖区域内终端可以无缝漫游，而不需要重新进行无线关联及重认证，保证在校教职员工及学生的无线使用体验。提供详细的与现有无线网络可以无缝漫游的技术文档（含人员安排，时间安排，技术实施保障）。（完全满足并优于要求的：10分；全部满足要求的：5分；有一项不满足要求的：0分）

3. 可信度（5分）

本次项目中无线产品均用于宿舍区楼内外，人员密度高，为证明产品硬件本身的能力，高密度AP及室外AP需要提供有效的第三方证明文件，证明其在多客户端连接时的性能。（高密度AP:可提供：5分；无：0分）

## 第四部分 投标文件质量（5分）

有下列情形之一的，减5分：

1. 投标文件不完整，缺页的。

2. 投标文件无页码、无目录的。

3. 投标文件未按招标文件目录顺序和格式制作的。

4. 投标文件中填写了超出招标文件目录范围内容的。

5. 投标文件未装订、装订有误的。

6. 投标样品与投标文件表述不符的。

7. 未经评标委员会认定属于重大偏离，投标样品不齐全的，。

8. 投标文件未按招标文件要求密封的。

9. 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

10. 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的。

11. 投标文件前后内容不一致的，包括磋商一览表与磋商分项一览表内容不一致、点对点应答表与技术资料内容不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

12. 未在规定时间内答复评标委员会提出的问题的。

13. 投标文件中未提供所投产品详细配置清单的。

第十二包：超高真空冷头等（预算185万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风淋设备及空气温控设备 | 功率：2.4kW 吹淋时间：0-99s可调 风量：4000m3/min 温控设备功率3匹 | 套 | 1 |
| 2 | 超高真空冷头（允许进口） | ★（1）冷头安装法兰：DN40CF。 ★（2）冷头从室温降低到77K的时间少于30分钟，可以从77K～600K连续变温，包含可编程面板操作温度控制器。连续变温过程可以在隔膜泵没有开启的时候实现。整个温控过程不需要开启真空腔体。 ★（3）超高真空兼容设计，可以烘烤至200°C。 ★（4）冷头系统需包含液氮传输轨道，传输轨道上配有磁比例阀进行抽速控制，控制范围：0-2000 l/h，包含量程为：0-1020mbar的真空计和安全阀。 ★（5）包含隔膜泵，抽速不小于3.7m3/h。 ★（6）抽气管道需包含管道外壁加热，管道长度要求不小于1.5 m。 ★（7）冷头需设计功率不低于50W的筒型加热器，包含初级热交换器。 ★（8）包含定制冷/热传递片，用于连接冷头和样品，传递片材质：Cu。 ★进口产品投标须提供原厂授权书 | 套 | 1 |
| 3 | 数据采集系统（允许进口） | 平台系统符合PXIe总线 ★（1）系统平台4个混合插槽, 2个PXI Express插槽, 1个PXI Express系统定时插槽，总功率达420 W，工作温度范围为0℃到55℃，每插槽高达2 GB/s的专用带宽和8 GB/s的系统带宽 ★（2）可通过PC控制系统，达3.2 GB/s的通讯速率 ★（3）电压信号采集，分辨率从24位500 kS/s到16位15 MS/s，4路同步采样，-120 dBFS有效值噪音。 （4）热电偶采集，32路热电偶输入通道; 8路内置冷端温度补偿通道; 0.3 °C精度，90 S/s/通道的采样率 (高速模式); 1 S/s/通道的采样率 (高分辨率模式)，300 Vrms CAT II通道-地面接地安全隔离。 ★（5）电源模块，2路隔离通道，每通道60 V 1 A，最大采样率5 kS/s，可通过硬件进行定时输出和触发。 ★（6）模拟输出功能，32个模拟输出，16位分辨率，±10V，每通道最大10 mA电流驱动，10条数字I/O线，4个32位计数器/计时器。 | 套 | 1 |
| 4 | He-Ne激光器（允许进口） | （1）10小时功率起伏＜0.1％ ★（2）噪声<1% rms ★（3）输出波长633 nm ★（4）光束偏移：＜0.05 rmd ★（5）光斑直径：0.81 mm | 套 | 1 |
| 5 | 工业相机及定焦镜头（允许进口） | （1）分辨率：1936*1458（2）传感器类型：CCD（3）镜头接口：C（4）最大帧率：30fps（5）像元尺寸：3.69μm | 套 | 1 |
| 6 | 偏振激光差分干涉器 | ★（1）背景噪声＜1e-28m2/Hz ★（2）频谱位移分辨精度1e-14m/sqrt(Hz) ★（3）采用偏振激光干涉原理 | 套 | 1 |
| 7 | 光学减震平台、试剂存放柜、实验台 | ★（1）最低隔震频率0.7 Hz（2）固有频率：垂直1-2 Hz 水平1-2 Hz ★（3）静音空气压缩机：＜50 dB （4）隔震带宽1 Hz-200 Hz （5）自由度数：6 （6）传递率：2 Hz ＞15 dB 10 Hz ＞30 dB ★（7）主动式隔振 试剂存放柜 长≥3米 宽0.5≥米 实验台 长≥1.5米 宽≥0.5米 | 套 | 1 |
| 8 | 超高真空腔体（定制） | ★（1）检漏漏率＜1×10-13Pa.m3/sec，捡漏率包含腔体及所有接口。 | 套 | 1 |
| 9 | 涡轮分子泵 | （1）进气口法兰：DN150 CF，通过过渡法兰转接为进气法兰KF25 ★（2）抽气速率 (L/s)：600 （3）启动压力 (Pa)：＜100 ★（4）极限压力 (Pa)：6*10-7（5）前级泵抽速 (L/s)：6（6）冷却方式：水冷或风冷 | 套 | 1 |
| 10 | 低温加热微悬臂梁控制系统 | ★（1）微悬臂梁稳定装置 ★（2）带有加热控制装置和电路引线通道 ★（3）输出频率范围1Hz-800kHz | 套 | 1 |

第十三包：太赫兹时域光谱仪及成像装置（预算83.2万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太赫兹时域光谱仪及成像装置（允许进口） | 1. 太赫兹有效探测范围：> 5.0 THz； 2. 动态范围：> 90 dB； 3. 最大时域扫描范围：> 850 ps； 4. 太赫兹频率最高分辨率：< 1.2 GHz； 5. 时域太赫兹脉冲扫描速率： >20 waveforms/s； 6. 光纤耦合发射天线最大偏压：100 V，单极； 7. 光纤耦合发射天线支持最大调制频率: 75kHz； 8. 太赫兹信号探测采用内置式光电流放大器，不使用锁相放大器； 9. 主机尺寸：19寸标准机箱，3个标准高度（448 x 132 x 495 mm3） 10. 用于太赫兹产生与探测的飞秒光纤激光器指标： 1）飞秒激光器基于非线性环形腔镜锁模技术，全保偏光纤设计，只有一个锁模态输出； 2）中心波长1560±30nm，两路光纤耦合输出； 3）脉冲宽度: PM光纤长度2.5米之后< 90fs； 4）总输出平均功率： > 50mW； 5）重复频率：100 MHz ± 1MHz； 6）重复频率不稳定性：< 1 ppm (恒温条件下，测量时间20小时)； 7）锁模时间：< 1分钟； 11. 系统具备太赫兹透射与反射检测光路，具备快速实现透射、反射光谱手动切换测量功能。反射光路中接收天线具有角度手动调整功能，反射接收天线和反射发射天线之间夹角可调范围为38°- 142°。 12. 太赫兹系统具备成像功能， 1) 最大扫描范围150 mm x 150 mm，最大扫描速度20 数据像素点/秒； 2) XY位移台的最小步进增量为0.25µm，单向重复精度1µm； 3) XY位移台的俯仰/偏航精度< 200µrad (行程 >100 mm测量)； 13. 系统配备相应太赫兹时域光谱数据采集、控制、与分析基础软件。 14. 系统提供高光谱成像处理全功能软件。软件基于统计方法原理设计，可用于分析太赫兹、紫外/可见光、近红外、拉曼光谱成像等。基于开放编程接口，用户通过导入原始数据，可进行数据预处理、分析、分类、3D可视化、高亮化等处理。 15. 太赫兹系统具有一定的开放性，可进行二次开发； l 反射光路中接收天线具有角度调整功能，反射接收天线和反射发射天线之间夹角可调范围为38°- 142°。 l 太赫兹系统具有成像功能，扫描范围150 mm x 150 mm，最大扫描速度10mm/s； l XY位移台的最小步进增量为0.25µm，单向重复精度1µm； l XY位移台的俯仰/偏航精度< 200µrad； l 系统配备相应数据采集、控制与分析软件。 l 太赫兹系统具有开放性，可进行二次开发； 技术服务： 1) 设备安装、调试和验收: 仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 2) 技术培训要求 : 安装验收期间，在用户所在地对用户进行2天仪器操作和日常维护的现场培训。 3) 保修期：保修期1年，自设备验收合格之日起计算，保修期内保证系统各项参数达到标定指标。 4) 交货时间： 合同生效后4个月内。 | 套 | 1 |

第十四包：光纤熔接机等（预算38.5万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤熔接机（允许进口） | 适用光纤: SMF,MMF,DSF,NZDF,BIF/UBIF; 2)包层直径：80-150um; 3)涂覆层直径：100-3000um; 4)典型熔接损耗：0.02DB(SMF),0.01dB（MMF）； 5）放大倍数：104X,278X,556X； 6）熔接程序：300组； | 套 | 1 |
| 2 | 超连续谱光源（允许进口） | 1）波长范围：450~2400nm； 2）输出总功率：＞110mW； 3）可见光功率（450~850nm）:＞25mW； 4）输出功率稳定性（1hour）:±2%； 5）重频：1Hz~20kHz； 6）输出脉宽：＜2ns； 7）输出光纤：单模,FC/PC或FC/APC接头； 8）M^2:≤1.1； 9）无偏振； | 套 | 1 |
| 3 | 光谱分析仪（允许进口） | 1)适用光纤：SM（9.5/125um）；GI（50/125um,62.5/125um） *2)波长范围：600~1700nm *3)波长精度：±0.01nm（1520~1580nm）； *4)分辨率设置：0.02，0.05，0.1，0.2，0.5，1.0和2.0nm； 5)功率灵敏度： -90dBm（1300~1620nm，灵敏度HIGH3）； -85dBm（1000~1300nm，灵敏度HIGH3）； -60dBm（1000~1300nm， 灵敏度HIGH3） 6)分析功能：谱宽（阈值、包络、RMS、峰值-RMS、陷波）、WDM（OSNR）分析、EDFA-NF分析、滤波器波峰/波谷分析、WDM滤波器波峰/波谷分析、DFB-LD/FP-LD/LED分析、SMSR分析、功率分析、PMD分析、模板通过/失败； 7)内置校准光源：波长参考源（用于光轴对准调节和波长校准）； 8)7条独立曲线、最大/最小值保持、曲线间运算、标准化显示、曲线拟合、峰值曲线拟合、标记曲线拟合、滚动平均（2~100次）； | 套 | 1 |

第十五包：气浮隔振光学平台（预算14.1万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气浮隔振光学平台 | 规格要求：台面厚度≥200mm； 整体规格≥2000mm×1000mm×800mm； 上台面：4~6mm厚SUS410铁磁不锈钢； ※平面度：0.02~0.05mm/600×600mm； 4支撑； 数量3套 自动平衡，响应时间短，平衡速度快 固有频率：＜1．5～3Hz，同负载和实际使用情况相关 标配静音无油空气压缩机，工作压力：3－7Kg/cm2 支撑：（进口）半膜片式气囊，支撑腿内部要求有二级气室，进一步提升隔振性能 台面结构：三层夹心式蜂窝结构 台面内部支撑：钢制井字形蜂窝状支撑结构，焊接工艺，强度高 下底面：4～6mm厚碳钢，表面喷黑塑处理 侧板：内层碳钢板，外层为黑色铝塑板，美观、实用，四角用不锈钢 板包角 支架：整体焊接式四或六支撑结构，具有更好的刚性和稳定性，支架带上下两套高度（水平）调整机构台面加支架总高度800mm， 总高度可调范围：－10～＋15mm 孔距：25mm×25mm 孔径：M6 台面重量 100m厚台面约：120Kg／m2 200mm厚台面约：140Kg／m2 300mm厚台面约：167Kg／m2 | 套 | 1 |

第十六包：二氧化碳激光打标机等（预算37.9万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳激光打标机 | 1）最大激光功率：30W； 2）激光波长：10.64μm； 3）激光重复频率：≤25KHz； 4）打标范围：120×120mm,； 5）雕刻深度：≤3mm； 6）激光打标速度：≤7000mm/s； 7）最小线宽：0.12mm； 8）最小字符：0.6mm； 9）激光打标重复精度：±0.01mm； 10）整机功耗：≤1.2KW； 11）冷却系统：水冷；； | 套 | 1 |
| 2 | 软件控制系统 | 1、光谱远程采集； 2、光纤拉锥参数控制及优化； 3、激光器输出参数控制； | 套 | 1 |
| 3 | 光纤拉锥机 | 1）设备有6个驱动轴。拉伸台单轴正反向丝杆单马达驱动，对称性好。丝杆具有量具级精度，五万步高细分驱动。拉伸速度可分段任意设定。火炬以氢气为火源，大火头，三维自动可调。火头可自动扫描，适用于氧炳烷，氧煤气等燃气。设备具有分光比微修正功能，适用封装尺寸为28—55mm。 2）拉伸速度0～500um/s可调； *3）拉伸距离0～150mm； *4）扫描宽度达到90mm（左右各45mm）； 5）工作波长 630nm ~1600nm； 6）拉伸位移控制分辨率＜0.01um/step； 7）火炬三维位移分辨率：＜0.01mm/step; 8)封装机构二维自动进给到位精度:＜0.01mm； 9）封装机构可二维角偏差校准：石英槽与光纤双锥体平行,误差±50um； | 套 | 1 |
| 4 | 红外CCD相机（允许进口） | 1)400nm-1800nm接收范围; 2)输出接口BNC； 3）探测器：25mm高性能红外摄像管； 4）增益：自动模式和固定值模式； 5)信噪比68dB |  |  |
| 5 | 工控机系统 | 配控制主机、液晶显示器、光开关 |  |  |
| 6 | 氢气发生器 | 1）氢气纯度:99.999%； 2）氢气流量;0～300sccm连续可调,输出压力：0-0.4Mpa； |  |  |
| 7 | 光学显微镜 | 1）光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm； 2）载物台：钢丝传动，无齿条结构 尺寸为：174(W) x 89(D) mm，行程为：76mm（X）x 30mm（Y） 3） 照明系统：20000小时寿命LED光源 4）观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥423.9 mm，视场数≥20 5） 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 6）物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 7） 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X （N.A.≥1.25 W.D≥0.13） |  |  |

第十七包：智能视觉捕捉控制系统（预算28万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能视觉捕捉控制系统 | ★系统采用开放式的可编程控制平台，全中文目录树编程界面； ★系统采用400M内嵌式处理器，64位高速运算处理，性能稳定； ★系统采用16M数据内存及8M大容量的FLASH存储器 ★系统自带SCRIPT脚本仿真、函数、变量、逻辑等语言； ★系统自带红外仿真学习红能，红外数据文件可保存； ★系统内置宏定义管理，可自建串口、红外代码库； ★系统可采用宏文件托嘎到工程里，实现快速编程； ★系统主机内置时钟脚本、可实现定时自动化控制； 系统主机内置4000个ID，秒中断、上电启动脚本； 系统主机支持1个脚本ID按键去调用N个批处理ID按键； ★系统每个ID按键支持255行命令及延时批处理控制； ★系统RS232/IR端口支持脚本赋值，可实现复制模式控制； ★C语言编程RS232：4路，每路RS232通讯距离大于150米 ★C语言编程RS485：2路（复用） ★C语言编程双向RS232：4路（复用） ★C语言编程RELAY：2路 ★C语言编程IO：2路 ★C语言编程IR：3路 ★预留1路NER网络扩展接口 ★独立脚本：Second\Power On SCRIPT ★控制脚本：SCRIPT支持定时\循环\自动\变量赋值\逻辑运算\时钟 WIFI接入：收发模块，协议TCP\UDP 数据下载：RS232 ★配件1：Mavic 2 Zoom、Mavic 2 Pro、M210 RTK+GL800A 、SEL90M28G一套。 ★配件2：ILCE-7RM3+ SEL2470GM两套。 | 套 | 1 |
| 2 | 系统安装调试 | ★1、本项目为交钥匙工程，含所有线缆及附件辅料等（包括线材，辅料及安装调试费）。 ★2、投标人对所提供的设备，应负责安装和调试，必须与用户现有的设备和应用环境完全兼容，并能实现与原有设备的互连互通，相关费用应包括在报价响应总价内。 ★3、提供天津本地化服务，提供不少于2天的技术培训。质保期内提供第二个工作日上门维修服务。易损配件需提供备件，需提供至少1年的系统运行维护及在线管理升级服务。 4、投标人须承诺在签订合同前，需提供针对本项目的厂商授权书原件并带本项目中用户指定设备到用户指定地点按照标书性能参数以及技术评分细则进行现场演示和答疑。不能提供厂商授权书原件或是不能提供系统及设备样机或不能通过技术测试或测试结果与投标文件不符的视为虚假承诺，由此引发的所有损失由中标人负责。 ★5、由于本项目涉及和原有设备的集成工作，需投标人在开标日期前第3日当天勘察现场。 ★6、投标人须承诺合同签订后5个工作日内完成安装调试工作，交付用户使用。 注：带"★"的为实质性要求，不满足招标文件要求的按废标处理。 |  |  |

第十八包：影像测量仪等（预算68.2万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字投影仪 | PRO6500 单色蓝光，900 工作距 分辨率*1080p *采用TI DLP芯片 *0%光学偏置 247帧8位投影 | 套 | 1 |
| 2 | 影像测量仪 | OPTIV CLASSIC 322 测量行程：XYZ≥300X200X200mm； *示值误差：EXY≤(2.5+L/250)um EZ≤(4.5+L/150)um *接触测量精度≤(4.0+L/150)um；*光栅分辨率≤0.05μm； Navitar6.5:1连续变焦镜头，变焦倍率范围不小于40X -250X； *接触测头与影像测头两种测量方式可以在同一坐标系下用于测量； *机器配置PC-DMIS测量软件； *在买方现场，厂家对买方操作、维修人员进行不少于5个工作日的技术培训 | 套 | 1 |
| 3 | 工业相机（允许进口） | 传感器 KAI-08050；分辨率 3296*2472；最大帧速10.6 with PoE *采用BobCat GEVPlayer软件控制 全局快门，自动增益、自动光圈、自动曝光控制、自动白平衡功能 符合军标级可靠性标准; *相机使用温度-40C~+85℃，平均无故障时间>660000小时@ 40°C | 台 | 8 |
| 4 | 相机定焦镜头（允许进口） | 25 Milvus T* 2/35 焦距35m *光圈 2-22 适配43mm靶面 *7组9片 接口F 固定焦距，*畸变小于2.5% | 套 | 4 |
| 5 | 相机定焦镜头（允许进口） | 35 Distagon T* 2,8/25 焦距25m； *光圈 2.8-22； *适配43mm靶面 *8组10偏 接口F 固定焦距，*畸变小于2.5% | 套 | 4 |

第十九包：光场相机（预算36万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光场相机（允许进口） | 1.1功能需求：单次拍照获得被拍摄物的三维点云信息，并具有大景深。 1.2技术指标： 1.2.1 分辨率：8MP（4K芯片） 1.2.2 有效分辨率：200万像素 1.2.3 像元尺寸：2.24μm 1.2.4 数据接口：USB3.0高速接口 #1.2.5 光学特性：F数：F/2.8；微透镜阵列(MLA)F数：F/23；6倍焦深(DoF) 1.2.6 帧率：30FPS 1.2.7 芯片：CMOS彩色传感器 #1.2.8支持SDK/API可编程接口DLL #1.2.9 可多视角切换 #1.2.10支持三维深度测量 #1.2.11支持重聚焦 1.2.12支持原始数据读取 1.2.13 尺寸：39mm×39mm×28mm 1.3 技术服务与承诺： 质保期为验收合格后质保1年。 1.4如代理商（经销商）投标时须提供生产商或区域代理商出具的针对本项目的授权书原件。 | 套 | 1 |

第二十包：近红外脑功能成像仪等（预算113万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近红外脑功能成像仪（允许进口） | *1、光源数量： 8； *2、光源类型： LED（2波长） *3、检测波长： LED 760nm&850nm； *4、发射功率：》5W *5、光源集成性：LED：8个光源集成为一个组块，直接插入设备； *6、探测器数量： 8； *7、探测器类型：光电二极管； *8、探测器灵敏度：< 1 pW； *9、探测器动态范围：60dBopt *10、探测器集成性：8个为一组块，直接插入使用； 11、采用时分复用技术 *12、软件需演示其Hypersaning同步扫描功能； *13、采样率：62.5Hz *14、设备支持同步EEG设备，可以直接与Brain Product公司的actiCHamp设备进行同步采集 | 套 | 1 |
| 2 | 64通道脑电放大器（允许进口） | 1. ★单体72导联放大器，包含64个EEG通道； 8个AUX通道可同步采集皮电、呼吸、心电、加速度、温度、血压等生理参数；AUX功能需要厂家网站截图说明并附上厂家官方网址。 2. ★采样速率：45KHz/通道（所有通道同时采集时），采样越高数据越精确。 3. 频带宽度：DC-20000Hz 4. 共模抑制比：≥100 dB 5. 信号分辨率：≤0.048 µV / bit 6. ★电源：可充电电池供电，避免市电干扰；电池为可更换设计，方便客户自行更换。 7. 放大器噪声：≤2μVpp 8. A/D转换：24位 9. 数据传输模式：专用USB数据线 10. ★64导电极帽系统：电极材质为Ag/AgCl电极，使用者通过观察电极显示可实时监控到到电极与头皮的接触情况。导电介质为膏状不易挥发也不需要实验中途添加，必须维持1.5-3小时稳定信号。 11. 放大器抗干扰能力强，支持在非屏蔽室环境下准确记录脑电信号。 12. ★必须同时支持TMS与NIRS设备进行采集，能提供官方网站说明提供实例图，需提供现场演示。 13. 支持与行为观察分析系统和主流眼动仪品牌同步实验 14. 系统模块化设计，后期可直接拓展为128导，不要另外购置放大器与头盒。 15. ★为方便携带，放大器与电源重量不能超过2kg。 16. ★设备硬件及电极系统通过CE认证，电磁兼容性认证并提供证明资料。 17. 以上参数需提供厂家网站截图说明并附上厂家官方网址 二、软件应具有以下功能： 1. ★具有独立的数据采集分析软件，保证数据采集时可以同时分析其它数据； 2. ★可配套开源采集软件，提供RDA开发包，支持matlab、python、c、cpp环境下的开发工具。 3. 具备眼动伪迹函数校正、基线自动校正、叠加平均、参考电极更换、滤波、二维脑电地形图制作等功能。 4. ★软件提供三维脑地形图，支持修正核磁干扰、修正TMS干扰功能。 5. 模块化结构的脑事件相关电位分析软件，可提供时域、频域、时频域的各种数据分析模式 6. 分析软件直接集成Loreta源定位算法，并可实时与Matlab相互转换 7. 采用“History trees”记录方式，可自动记录数据处理的每个操作，并可基于这些操作生产操作模版，能自动此模版进行数据批处理，树状结构软件界面提供产品截图。 8. 可读取和处理多种格式的脑电数据，如十进制文本、ASCII类型等超过25种数据格式 9. ★可选配实时分析软件，实时分析ERP、FFT、滤波、在线MRI校准。 10. ★可选择脑电报告管理软件，可对脑电系统的报告方式进行规范管理，形成统一的脑电报告，除了给医生及病人外，还将报告上传到服务器形成数据库，方便查阅，需提供软件著作权证书。 11. 兼容世界多种厂家EEG/ERP数据分析，便于学术交流。 12. ★提供授权书 | 套 | 1 |

第二十一包：体肌传感器等（预算56万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体肌传感器 | *1. 最大肌电通道数：16； *2. 无线传输方式：蓝牙； *3. 肌电信号放大方式：电极（Unipolar）或双极（Bipolar）； 4. 肌电带宽：软件可调； *5. 输入阻抗：1000M欧姆； *6. 系统噪声：<0.75μV； 7. 采用频率：1/2kHz； *8. 最大采样分辨率： 24Bits, 22nV/Bit (LSB)； *9. 饱和电压阈值：±2.5V; 10. 工频信号抑制：支持； 11. 最长电池工作时间：>9小时； *12. 软件支持：肌电信号采集软件 | 套 | 4 |
| 2 | 运动感知分析系统 | * 运动感知分析 支持支持windows、android、IOS系统 * 提供开源的Visual C++ IDE界面，可方便的在开源平台基础上实现自己的开发功能； 提供与教学及科研任务相接的应用程序接口 | 套 | 4 |

*为实质性条款，不满足废标

注：此次招标国产设备付款方式为：合同签订并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付合同总额的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的60%，设备验收合格并正常使用一年之后支付货款总额的10%。

进口设备付款方式为：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商。

注：技术指标中的品牌型号均为参照品牌型号，投标人所投产品指标均不应低于参照型号指标。

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的其他文件。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

承诺书

我单位现参加              项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并作出如下承诺：

我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的相关条件，随时接受采购人的检查验证。如若出现虚假情况，一经查实，视为无效投标并接受相应处罚。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

各投标供应商：

从即日起供应商在投标文件的《开标一览表》和《开标分项一览表》中必须注明所投产品的生产厂商名称和生产厂商规模（规模按大型企业、中型企业、小型企业、微型企业填写）且必须提交电子版投标文件。若所投产品的产品名称与采购文件中所列产品名称存在差异，请在投标文件中予以明示。

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、 “无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行      项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书（样本）

编号：JG2018-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2018年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2018-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）

七、需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单