# LB-120F(GK)高负压型中流量颗粒物采样器

一、用途

应用滤膜称重法采集环境空气中的颗粒物,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测，特别适用于环境空气重金属、氟化物采样及SVOC的采样。

二、执行标准

HJ 618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》

HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》

HJ 93-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》

HJ 656-2013《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》

HJ 657-2013《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》

HJ 691-2014《环境空气 半挥发性有机物采样技术导则》

HJ 480-2009《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》

JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》

三、性能特点

1、 进口高负压无刷采样泵，负载能力大于20kPa，低噪音，使用寿命长。

2、 采用宽温显示屏，中文菜单显示，图文并茂，方便操作。

3、 具有多次采样、隔日采样、循环采样等多种采样方式。

4、 采用进口数字流量传感器控制采样流量按照设定值恒流采样，自动测量温度、大气压力、计前温度、计前压力等参数，并显示采样体积。

5、 具有气路堵塞和低流量保护功能，采样时如果在一定时间内未达到设定流量，仪器即进入自动保护模式。

6、 通过键盘直接对仪器的各项参数进行在线标定，仪器维护及标定必须输入密码，且具有权限管理功能，保证仪器各项参数安全。

7、 专用防护装置，野外工作时，可防雨雪侵袭。

8、 具有实时时钟，采样数据自动记忆，下次开机优先使用，实现一键采样。

9、 USB数据导出功能，可选配打印采样数据功能。

10、切割器采用铝合金材质并经氧化处理，抗静电吸附。

11、标配氟化物采样头，可对氟化物进行采样；

12、选配SVOC采样罐进行SVOC采样。

13、选配多级颗粒物采样头可进行TSP/PM10/PM2.5采样头

14、选配便携式交直流电源，可在无交流电的场合采样。

15、选配优质稳固的地质三脚架适用于在大风等恶劣气候采样。
四、技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | （80～120）L/min | 0.1L/min | 优于±2.0% |
| 最大采样体积 | 999999.9L | 0.1L | 优于±2.0% |
| 采样时间 | 1min～99h59min | 1s | 优于±0.1% |
| 环境大气压 | （50～130）kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
| 带载能力 | 100L/min流量时，负载能力>20kPa |
| 工作电压 | AC220V±10% 50或选配便携式交直流电源 |
| 噪声 | ＜62dB（A） |
| 功耗 | ＜1000W |
| 主机尺寸 | （长250×宽300×高280）mm |
| 主机重量 | 约7kg |

青岛路博公司为您提供本产品全面的技术支持和完善的售后服务。