LB-4L真空气袋采样器Mini挥发有机物

青岛路博建业环保科技有限公司生产产品（自主研发生产）：烟气分析仪，油烟快速检测仪各类气体检测仪，气象液相色谱仪，声级,水分测定仪，土壤检测仪，大气采样器，烟尘烟气检测仪，水质采样器，COD快速测定仪，在线检测仪等各类环境类环保类检测仪。

LB-4L真空气袋采样器Mini挥发有机物产品详情：

一、LB-4L真空气袋采样器Mini挥发有机物执行标准

JJG956-2000《大气采样器》

HJ/T375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》

二、LB-4L真空气袋采样器Mini挥发有机物用途

Mini挥发有机物采样器采用溶液吸收法采集环境空气和室内空气中的有害气体，是环境保护、劳动卫生、科学研究、气象、厂矿等部门进行大气监测和有关研究工作的理想产品。

三、LB-4L真空气袋采样器Mini挥发有机物性能特点

1、Mini挥发有机物采样器体积小，重量轻，携带方便，操作简单；

2、Mini挥发有机物采样器采用真空箱正压排空，负压采集气态样品，采样速度快，实现零交叉污染采样；

3、通过仪器面板上的切换阀即可完成气袋内残余气体的置换及气体采样全过程；

4、气路采用化学惰性材料，保证采集的气态样品没有交叉污染和吸附；将气体通过真空箱负压采集到气袋中，气袋法被动采样，用于挥发有机物采样.

5、内置高性能锂电池，实现交直流两用。

四、技术参数

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 采样与排气流量 | 约2L/min |
| 工作温度 | （-20～+55）℃ |
| 电池工作时间 | >12h |
| 工作电源 | 内置高能锂电池组或外置电源适配器DC15V 3A |
| 适配气袋容积 | A型:（1～4)L; B型:（1～8)L |
| 取样管 | Φ6×800mm（特殊长度可定制） |
| 主机尺寸 | （长450×宽158×高75）mm |
| 主机重量 | 约1kg |