EFP210 全自动开口闪点燃点测定仪

一、技术参数

- 执行标准：GB/T 3536  ISO 2592  ASTM D92

- 闪点测定范围：79～400℃

- 工作电压：AC220V，50Hz

- 整机功率：1500W

- 加热功率：1300W

- 工作温度：0℃～40℃

- 存储温度：-20～50℃

- 安全温度：EFP+20℃

- 预安全温度：EFP+10℃

- 绝对安全温度：400℃

- 点火方式：电子点火和气体点火

- 显示屏：彩色点阵液晶LCD,6.4〞

- 显示分辨率：640×480（mm）

- 外形尺寸：478×376×322mm(长×宽×高)

- 重量：32Kg

二、主要优点

1)  双控制系统：仪器采用工控机加单片机的硬件系统，利用单片机实现加热过程的控制和传感器数据的采集，使测试实时性高，测试结果更精准；采用工控机作为总的系统控制使仪器更可靠，工控机拥有256M内存，2G的硬盘，不仅运行速度块，而且数据存储量大。采用WindowsCE5.0操作系统，不仅方便用户操作（类似于PC机WindowsXP系统），由于WindowsCE属于嵌入式独立文件系统，这样又能避免受病侵袭的风险。软件采用全中文操作界面（可换成英文界面），通俗易懂。

2) 多接口：为方便用户，提供多种通讯接口RS-232、USB和RJ-45等，可连接LIMS系统，可连接局域网，可浏览Internet；通过USB接口不仅可以直接升级系统软件，还可以导出试验结果数据；同时仪器提供了LPT打印接口，可以直接连接激光打印机直接打印出测试结果报告。

3) 真彩显示：采用24位真彩色TFT液晶显示屏和触摸屏使用户更方便操作，同时也配备了鼠标和键盘。

4) 双点火系统：采电子点火引燃气体点火，无需用户手动引火，而且仪器会自动检测火焰是否熄灭，如遇火焰被吹灭，仪器将自动引燃扫划火焰。

5) 自检自诊：仪器开机时自动对闪点传感器、Pt100油温传感器、电子点火器、系统热熔丝等进行自检；同时对电子点火器、点火扫划动作、冷却和加热系统启动/复位等进行自检。如果有某处故障或连接不正常，仪器发出蜂鸣声报警同时屏幕文字提示“×××异常，请检查是否连接”。

6) 自动灭火： 仪器不仅可以检测闪点还可以检测燃点，在试验结束后，仪器将会自动弹出灭火盖灭火。

7) 分体独立式设计： 闪点传感器及温度传感器均采用分体独立式设计，这样更方便更换各配件（用户即插即用）。

8) 进口器件：温度传感器采用德国进口传感器，使检测更可靠稳定，数据更准确。

9) 过热保护： 仪器具备过热保护功能。如超过预安全温度（安全报警温度）将会发出声光报警但能继续进行试验；超过安全温度（试验停止温度）或绝对安全温度（400℃）时将会发出声光报警并停止试验，同时启动冷却风扇进行强制降温，防止火灾等意外情况发生。

10) 测试结果直观： 仪器具有大气压强修正功能；具有强大的数据存储查询功能；仪器可存储上万条试验结果，可按时间、油样、试验者等自由组合查询。

11) 多试验程序： 仪器具有六种标准试验程序可选，也可由用户根据本单位的实验方法、数据的要求，自行设定实验标准（满足快速测试未知油样的试验要求）。

三、装箱单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试样杯 |  | 1个 | 黄铜镀金 |
| 2 | 熔断丝 |  | 1个 |  |
| 3 | 电子点火器 |  | 1个 |  |
| 4 | 鼠标 |  | 1个 |  |
| 5 | 标准小键盘 |  | 1个 |  |
| 6 | 保险丝管 |  | 2个 |  |
| 7 | 电源连接线 |  | 1根 |  |
| 8 | 触摸屏输入笔 |  | 1支 |  |
| 9 | 用户手册 |  | 1本 |  |
| 10 | 合格证 |  | 1个 |  |