SH0048B润滑脂相似粘度仪（定做）

SH0048B全自动润滑脂相似粘度仪用以测定按SH/T0048-91《润滑脂相似粘度测定法》规定的润滑脂的相似粘度。仪器等效ГОСТ7163《润滑脂相似粘度测定法》标准。SH0048B全自动相似粘度仪可以自动对被测试样进行压力检测、自动实时显示曲线、自动判断试验切点及相似粘度值自动计算。在将试验曲线和结果显示在屏幕上的同时，还将它们自动保存，操作员可按需要打印。

性能特点：

1 由原来的弹簧式加压升级为电机给进机构自动加压。

2 采用了高精度压力传感器自动测量试样管内的压力

3 计算机控制系统对试验过程进行控制和数据处理

4 采用进口压缩机进行制冷的低温装置

5 电脑鼠标操作，数据可直接存储电脑

技术参数：

1 标准毛细管尺寸　0.025, 0.05, 0.1cm

2 测量最大压力: 20KG（40kg）：60Kg/cm2

3 冷槽控温：   +50℃～-40℃（ 定做+50℃～-70℃）

4制冷系统：    新型致冷压缩机（定做采用双压缩机制冷）。

价格：148000元

SH0048-40相似粘度相配套低温装置

用途及适用范围

SH0048-40相似粘度低温配套装置是自带制冷和加热的高精度恒温源， 可在机内水槽进行恒温实验，或通过软管与其他设备相连，作为恒温源配套使用。

二、仪器性能特点

1、全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置

2、循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场

3、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验

4、采用PID自动控制系统，LCD液晶温度数字显示

三、主要技术规格及参数

1、工作电源：      AC220V±10%；50Hz。

2、冷槽控温：      +50℃～-40℃（ 定做+50℃～-70℃）

3、制冷系统：      新型致冷压缩机（采用双压缩机制冷）。

4、环境温度：      ≤30℃。

5、相对湿度：      ≤85%。

6、功耗：         不大于1000W

需要自备消耗品：酒精。