FCS-30型 粉尘采样器

一、概述

该仪器是对空气中含粉尘场所进行测定的专用仪器。广泛应用于工矿劳动安全、环境监测、职业病防治、大专院校教学等单位。该产品具有液晶显示、菜单操作、电脑计时等功能，从而使仪器显得美观、大方、方便使用。具有体积小、重量轻、操作简单、计时准确、使用方便等优点。如选购内置旋片泵，具有低噪音、低功耗、使用时间长等优点。

二、功能

- 任意设定采样时间。

- 采样结束提示。

- 显示电池、电量、电压和充电全过程。

- 中途延时采样时间。

三、技术参数

- 工作电压：DC11.1V/4500mAh（隔膜泵/锂离子可充电电池）连续工作4小时左右

或者 DC7.4V/4500mAh（旋片泵/锂离子可充电电池）连续工作8小时左右

- 流量范围：（3-30）L/min、（5～30）L/min、（15-40）L/min 可选其一

- 抽气负压：＞2500Pa

- 流量计精度：±2.5FS

- 流量稳定性：≤±5％

- 流量误差：≤±5％

- 工作噪音：＜75dB(A)

- 定时范围：1min～99h59min

- 定时误差：≤±0.1％

- 环境温度：－10℃ ～40℃

- 相对温度：＜95%

- 充电电流：1A

- 连续工作时间：＞4小时

- 外形尺寸：205×135×115mm

- 仪器重量：2.5Kg

- 可采集总尘（标配）、呼吸性粉尘（选配）

四、工作原理

采样器测定粉尘浓度，是用已知质量纤维滤膜装在采样器的采样头内，采集含有粉尘的空气，再由采样后滤膜的增量，计算出单位体积空气中的粉尘浓度。公式如下：

R=  [(m2-m1 )/Q×t] × 1000（mg/m3）

式中：  R－——总粉尘浓度（mg/m3）        m2 ―――采样后滤膜的质量（mg）

m1 ―――采样前滤膜的质量（mg）   Q ――采样时流量（L/min）

D     t ――采样时间（min）

- 随机配件

1、主机              1台                  2、仪器箱            1只

3、三脚架            1支                  4、总尘采样头        1只

5、滤膜盒（夹）      3只                  6、测尘滤膜          1盒

7、说明书            1份                  8、合格证            1份

9、保修卡            1份