FCS-10型 金属粉尘及其化合物采样器（石棉纤维粉尘采样器）

一、概述

FCS-10型金属粉尘及其化合物采样器，它是对工作场所空气中含有铅、锰、锑、铍、镉、钙、铬、钴、铜、锂、镁、汞、钼、镍、钾、钠、锶、钽、铊、锡、钨、钒、锌、锆等金属及其化合物及石棉纤维粉尘进行采样的专用仪器。广泛应用于工矿劳动卫生检测、职业病防治、大专院校教学、科研等单位。该产品具有液晶显示、菜单操作、电脑计时等功能，从而使仪器显得美观、大方、方便适用。具有体积小、重量轻、操作简单、计时准确、使用方便等优点，深受广大用户的好评。

二、功能

2.1 任意设定采样时间。

2.2 采样结束提示。

2.3 显示电池、电量、电压和充电全过程。

2.4 中途延时采样时间。

三、技术参数

- 工作电压：DC11.1V（4.5Ah锂离子充电电池组）  AC220V±10V 50Hz

- 流量范围：（1－10）L/min 、（1－15）L/min  可选

- 抽气负压：＞1500Pa

- 流量计精度：±2.5F.S

- 流量稳定性：≤±5％

- 采样流量误差：≤±5％

- 工作噪音：＜75dB(A)

- 定时范围：1min～99h59min

- 定时误差：≤±0.1％

- 工作温度：-10℃～40℃

- 相对湿度：＜95％

- 充电电流：1A

- 连续工作时间：＞5小时

- 外形尺寸：205×135×115mm

- 仪器重量：2.3kg

四、工作原理

采样器测定粉尘浓度，是用已知质量纤维滤膜装在采样器的采样头内，采集含有粉尘的空气，再由采样后滤膜的增量，计算出单位体积空气中粉尘的浓度。公式如下：

R=  [(m2-m1 )/Q×t] × 1000（mg/m3）

式中：  R－——总粉尘浓度（mg/m3）

m2 ―――采样后滤膜的质量（mg）

m1 ―――采样前滤膜的质量（mg）

Q ――采样时流量（L/min）

t ――采样时间（min）

- 随机配件

1、主机              1台                  2、仪器箱            1只

3、三脚架            1支                  4、总尘采样头        1只

5、滤膜盒（夹）      3只                  6、测尘滤膜          1盒

7、说明书            1份                  8、合格证            1份

9、保修卡            1份