QCS-3000型双气路大气采样器

一、概述

QCS-3000型双气路大气采样器它是对空气中一种或两种有害气体同时采样的仪器。自投放市场以来，深受用户亲睐。适用于环境监测、卫生防疫、职业病预防、工矿有害气体采集、居室环境测定、大专院校教学、研究等单位对空气中各种有害气体的采集。QCS-3000型双气路大气采样器是由两只抽吸泵单独完成作业。可同时采集两种不同有害气体的样本，也可采集平衡样本和两路不同时间的样本。具有液晶显示，菜单操作，电脑计时，体积小，重量轻，操作方便，计时准确，抽气负压大，调节阀采用针形阀机械调节，调节刻度细，稳定性好等优点。
二、功能

1，任意设定同一采样时间或两路不同采样时间。

2，采样结束提示。

3，显示电池电量、电压和充电全过程。

4，采样中途追加采样时间。

三、技术参数

- 工作电压：DC7.4V 4500mAh锂离子电池组 AC220V±10V 50Hz

- 流量范围：20～500mL/min；0.1～1.0L/min；

0.1～1.5L/min；0.1～3.0L/min ；1-5L/min任选其中一种，或者任意搭配

- 抽气负压：>35000Pa

- 流量准确度：±5F.S

- 流量误差：≤±5％

- 流量稳定性：≤5％

- 定时范围：1min～99h59min

- 定时精度：≤±0.1％

- 工作噪音：<60dB(A)

- 环境温度：-10℃～40℃

- 相对温度：<95%

- 充电电流：1A（锂电池充电电流）

- 断续工作时间：≥8小时

- 外形尺寸：205mm×135mm×115mm

- 仪器重量：1.8Kg

四、工作原理

QCS-3000型双气路大气采样器由过滤器、调节阀、流量计、抽气泵、显示器、电子控制电路、单片机组成。见图，该仪器由两只抽气泵分别组成独立的气路系统采样，相互之间不联通，两个气路可同时采集一种平衡样。也可采集两种不同气体样。时间由0.01～99.59小时任意设定。

- 随机配件

- 主机              1台

- 仪器箱            1只

- 三脚架            1支

- 吸收瓶支架        2只

- 安全瓶            2只

- 连接软管          2根

- 说明书            1份

- 合格证            1份

- 保修卡            1份