SH112D自动低温运动粘度计

SH112D低温石油运动粘度计该仪器符合国家标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》标准的要求。可同时安放四支粘度及进行实验，还可作为高粘度恒温水浴进行其它实验。
主要特点如下：
1、恒温浴为圆形玻璃缸，浴内温度分布均匀，控温效果良好。
2、本仪器采用精密数字温控仪控制浴缸内温度，执行元件采用固态继电器SSR，具有控温精度准确，无触点，无噪音，无火花，动作快，寿命长等特点。
3、毛细管计卡采用三点垂直式，操作灵活方便，夹持可靠。
主要技术指标：

采用蓝色液晶大屏幕中文显示，无标识按键， 温度测量采用精密铂电阻PT100，0～100℃任意设定，主辅加热器自动切换，能够掉电存储毛细管的常数。自动计算粘度值。
控温点：0℃-100℃任意设置（可定做-30℃-100℃）；
控温精度：±0.1℃；
显示方式：数字显示；
秒表定时：0.05秒---99分99.99秒；
加热功率：1800W；
电源：交流220V±10%,50HZ±5%；
环境温度：5℃-40℃；
环境湿度：＜85%；
外形尺寸：190mm×380mm×280mm；
重量：15Kg。

配有便携式制冷器，-40-80℃任意设置

需要客户自备的耗材：水或者甘油。严格按国家标准，粘度管实验前需要以下试剂清洗：溶剂油或者石油醚。