一、倒置金相显微镜MCK-41MC系列主要用途：

MCK-41MC系列倒置卧式金相显微镜采用无放大率色差的无限远平场消色差物镜和大视野目镜,高品质的光学系统使成像更清晰、明亮,视野广阔。符合人机工程学要求的机体设计，使您在操作过程中更加舒适与轻松。简洁而新颖的外观更符合现代潮流。可广泛用于机械工业的金相组织观察分析，地矿部门对矿物的分析研究，电子等方面的观察测量，适合电子、冶金、化工和仪器仪表行业用于观察透明、半透明或不透明的物资，如金属陶瓷、集成块、印刷电路板、液晶板、薄膜、纤维、镀涂层以及其它非金属材料，也适合医药、农林、公安、学校、科研部门作观察分析用。同时也是金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。

二、倒置金相显微镜MCK-41MC性能特点：

- 舒适而简单的操作模式
为满足用户长时间的观察需求，MCK-41MC 使用低手位操作模式，配备了360°旋转双目观察筒，充分符合人体工程学观察模式。

- 稳定而贴心的外观设计

- 机身采用全金属铸造，表面经防腐耐磨工艺处理，品质保证，坚实稳固。充分利用机身内置空间，放置仪器拆卸工具，通用于拆卸仪器的各主要部位，实用主义，收纳便捷。

- 前置倍率显示功能
前置物镜倍率显示功能，通过内置的倍率传感器，将当前倍率显示在仪器正前方，避免倒置式显微镜不方便观察物镜倍数的烦恼，使研究工作更加便捷。

- 全新智能感应系统
添加以环保、经济为理念的 ECO 红外感应系统，在显微镜长时间无操作的情况下，系统会自动关闭电源或重新开启，以节省能耗。

- 满足多种观察方式
全面涵盖明场、暗场、简易偏光、微分干涉等多种观察方式，适应多种研究需求。

三、倒置金相显微镜MCK-41MC主要技术参数：

| 光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
| --- | --- |
| 观察头 | 三目观察筒 ,45°倾斜 , 铰链组式双目观察筒，可 360°旋转 , 固定式目镜筒 , 瞳距调节范围 50-75mm, 两档式分光比 ：100 ：0 |
| 目镜 | 高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm, 视度可调，可带测微尺 |
|  | 高眼点大视野平场目镜 PL15X/16mm, 视度可调 |
| 物镜 | 无限远长工作距平场消色差明暗场金相物镜 5X、10X、20X、50X、100X |
| 物镜转换器 | 内定位 5 孔物镜转换器（带 DIC 插槽），内置倍率传感器 |
| 调焦系统 | 采用低手位粗微调同轴系统 微调精度 0.002mm, 带有防止下滑的松紧调节手轮, |
| 主机架 | 带明暗场切换装置 , 带可变视场光阑、孔径光阑，中心均可调；带滤色片插槽与偏光装置插槽 , 带灯源亮度指示条,带红外感应和物镜倍率显示功能 |
| 照明系统 | 采用外置式宽电压变压器 , 输入 100-240V, 12V100W卤素灯, 亮度连续可调 |
| 偏光系统 | 插入式起偏、检偏装置，可360度旋转检偏镜，起偏和检偏均可移出光路 |
| 暗场系统 | 推拉式明场和暗场转换，明场暗场观察快速转换 |
| 载物台 | 三层机械移动平台，平台尺寸 ：240×250mm，移动范围 50×50mm，双向线轨传动，右手低手位控制 |
| CK-1000电脑摄像系统 | 独立摄像通道,标配0.5X摄影接口, 1000万像素数字成像系统。 1、主要功能：软件具有以下功能：可进行图像尺寸、亮度、增益、曝光、RGB颜色等参数调节；测量功能：对图像中的点、线、圆、圆弧、角度、矩形及任何图形几何参数的测量。测量工具使用方便直观。是显微图像测量与分析的有效工具；可在图像上添加文字、放置比例尺等。 2、相机参数：传感器厂商: Micron（镁光） 传感器类型MT9J001 芯片尺寸 1/2.3" 像素点: 1.67×1.67(μm) G 灵敏度:455 mV 最大分辨率: 3664×2748 滤光片: R, G, B 滤光片 镜头接口:标准C接口 最大帧率: 3fps(3664 × 2748) 25fps (916 × 680) 动态范围: 56dB 感光度 0.44V/Lux S(550nm) 信噪比: 40.5dB 曝光控制:自动、手动 曝光时间 1ms-1S 边角亮光抑制:有 白平衡:自动、手动 数据接口USB2.0/480Mb/s USB 电缆：1.8米 |

# Text boxes

MCK-41MC倒置金相显微镜

MCK-41MC倒置金相显微镜