万深ZooCC浮游动物自动鉴定分类计数仪

Automatic identification and classification counter for Zooplankton, Model ZooCC

一、用途：水体中的浮游动物种类和数量，以及颗粒度分布是研究水生生物食物链的重要依据，历来采用人工作业判定，相当费时费力。万深ZooCC浮游动物自动鉴定分类计数仪可有效解决用户的该痛点问题。

二、核心性能参数：

1）以9600*6400dpi扫描获得巨大的透扫正片图像（厂家标示的最高分辨率62336*37760像素），能包含上千个完整的浮游动物。优化的照明参数能确保图像对比度和成像质量。

2）★自动提取和保存超大图像中的浮游动物，自动学习并实现150μm以上常见优势浮游动物按大类鉴定来高效率自动分类计数（按滤网100μm-1500μm为1档，1.5mm-8mm为2档，分别从多到少来自动统计），给出浮游动物大小的粒径谱分布等参数。内置东海、南海、黄海、渤海四大海域初步分类文件，用户可自行扩充或新建标准库（种类可达100类），自动学习生成分类文件。学习15大类3000张已分类图库样本，来新建自动学习分类文件耗时≤6分钟/次。

3）★适合分析水样量50-750mL/次。扫描图像≤15分钟/水样，鉴定分类计数的自动分析耗时≤6分钟/水样。具有鼠标辅助分割和拖动目标改判分类特性，以获得100%正确的统计结果。

4）★自动给出鉴定分类计数统计报告，可分析获得每个浮游动物的面积、周长、体积、长、宽、主轴、副轴、等效直径等形态参数。可分析统计每类浮游动物的数量、面积、体积及其占比；对各分类进行排序及柱状图显示占比情况。可在Excel软件中进一步统计分析数据。

5）★可根据采集地地理坐标在地图上定位及标注，支持高德地图、高德卫星地图、谷歌地图、谷歌卫星地图等多种地图源。

6）可批量化兼容导入其它已知标准学习库图和其它图像。标配2个水样盘：高透光超白玻璃做面，容积2cm高*160cm^2（9600*6400dpi或9600*4800dpi扫描，对应1档滤网）、2cm高*420cm^2（1200*1200dpi扫描，对应2档滤网）。

三、配置：

1）万深ZooCC浮游动物自动鉴定分类计数软件

2）高分辨率、高性能A4幅面影像扫描仪

3）品牌电脑（i5 CPU /16G内存/含支持CUDA的GTX1060 GPU/ 2T硬盘/ 23”彩显，1个USB3.0口+3个USB2.0口，Windows 10操作系统）

4）水样盘2个

四、标配招标预算约：35万/套（含电脑0.9万、扫描仪+2水盘1.1万）

注：1、若要分析水样量200-1000mL/次的8mm以上档浮游动物，选配1个容积4cm高*420cm^2的水样盘和1套背光灯板

2、本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离。

建议报“单一来源”直接采购，理由是：万深ZooCC能扫描获得更清晰图像，并高效率按大类来自动分类计数常见优势物种的浮游动物，国内外其它任何系统均无法替代或PK。直采因省掉中间环节还省钱。万深www.wseen.com商务电话0571-89714590，81387570，找小王QQ 1319487103、小张QQ 3027303769、小黄QQ3506624085

图1、ZooCC浮游动物自动鉴定分类计数软件，自动分割提取大水体的浮游动物

图2-3、万深ZooCC浮游动物自动鉴定分类计数软件界面

图4、万深ZooCC浮游动物自动鉴定分类计数软件分析统计结果