土壤养分速测仪(农资经销商、农技体系普及型) 
型号：HM-TYA
特点：
★全国独家《机箱/药剂一体式铝合金机箱》专利设计，便于携带、坚固耐用，配套成品药剂。
★微电脑控制，数字化线路、程序化设计，液晶显示，交直流两用，可野外流动测试，最大程度降低操作者的失误和劳动强度。
★分辨率：0.001，触摸式按键，内置高档热敏打印机，可打印测试结果。
★可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、有效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量，土壤酸碱度，含盐量（扩展）。
★土壤养分速测仪采用高亮度 LED 灯作为光源， 硅半导体作为信号接收系统， 寿命长达10万小时级别。光源稳定，一致性好。
★比色槽部分采用单通道、双光路设计，无机械位移及磨损，光路测试定位精确，保证测定结果精度。
一、测试项目： 
土壤养分：● 铵态氮、速效磷、速效钾、水份、有机质、酸碱度(pH试纸法)等项；
肥料养分：● 单质化肥中的氮、磷、钾； ● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾； ● 有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等。 
二、仪器技术指标： 
1.电源：交流电：180V～240V、50赫兹；直流电：12V（扩展）
2.量程及分辨率：0.001-9999
3.稳定性：三分钟内漂移小于0.003
4.线性误差：≤3%（0.03，硫酸铜检测）
5.重复性误差：≤0.5%（0.005，重铬酸钾溶液）
6.灵敏度：红光≥4.5 ×10-5      蓝光≥3.17×10-3
7.波长范围：红光620±8nm   蓝光440±8nm
8.土壤水分技术参数水分单位：﹪（g／100g）含水率测试范围：0-100﹪ 精度：±0.5﹪
9.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥
10.肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）等养分同时、快速、准确检测
11.测试速度：测一个土样（N、P、K）≤30分钟（含前处理时间）
12.可同时检测8个土样≤1个小时（含前处理时间）
13.数据打印：内置高档一键式热敏打印机（国内首家专利设计） 
三、测试速度：
土壤养分速测仪可同时检测8个样品；
测一个土样（N、P、K）≤30分钟，同时检测三个土样（N、P、K）≤40分钟。
四、产品仪器特点： 
配套齐全：土壤养分速测仪该仪器集药、器、仪为一体，携带方便，相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。 
操作简便、速度快捷，成品药剂开瓶即用，无须配置。 
性能可靠：工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍，重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
五、售后服务：
仪器整机质保一年（主机质保五年），终身免费维修服务，免费邮寄仪器、免费培训。
终身免费提供土肥等农业相关技术支持！
  标准配置清单（一个铝合金箱子）：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 恒美HM-TYA | 1台 |
| 2 | 交流电源线 | 220V | 1根 |
| 3 | 称样勺 |  | 1个 |
| 4 | 离心管 | 10mL | 30个 |
| 5 | 离心管架 | 50孔 | 1个 |
| 6 | 比色皿 | 10mm | 4只 |
| 7 | 小铝盒 |  | 1只 |
| 8 | 定性滤纸 | 11cm | 1盒 |
| 9 | 吸管 | 3mL | 12支 |
| 10 | 土壤药品 | 氮、磷、钾 | 1套/100次 |
| 11 | 量筒 | 50mL | 1个 |
| 12 | 说明书、合格证 |  | 1套 |