ET-I突发事故气体快速检测箱

突发性事故气体快速检测箱是根据国家环保总局和国家安全生产办公室相关标准，结合美国环境保护署的有关应急措施要求，充分考虑到国内经常发生的事故特性和现场工作人员的安全性要求而配置的专业仪器，提高了远程采样能力和采样精度，更适用于密闭空间、地下仓库及管道和人员进入比较危险的场合。

使用本产品，可在进入事故现场约5分钟内即可对常见的10种有毒、有害气体进行快速检测，为事故处理提供及时而准确的现场监测数据。除配置气体检测报警器外，还配置了10种有毒、有害气体快速检测管，快速检测管是一种现场快速、直读测定气体浓度的检测手段，由一支内装显色指示剂、外壁印有浓度刻度的玻璃管组成，当被测气体通过管内指示剂时发生显色化学反应，测试人便可通过变色界线直接读出气体的浓度。

特点： ◆ 气体定性，定量现场实时快速检测 ◆ 含手提箱，防毒面具，气体采样仪，手动采样器/袋，氧气/可燃气报警仪，无机/有机气体快速检测管（CO,CO2， H2S, SO2, NH3, Cl2,汽油， 苯，氮氧化物，液化石油气），具体配置如下：

ET-I突发事故气体快速检测箱

| 突发事故检测箱配置物品 | 数量 |
| --- | --- |
| 1.常见气体的检测管 | 10盒 |
| 2.手动采样器 | 1支 |
| 3.TMP-1500大气采样器 | 1台 |
| 4.气袋 | 1个 |
| 5.全面具加滤毒罐 | 1套 |
| 6.氧气检测报警仪 | 1台 |
| 7.可燃气检测报警仪 | 1台 |
| 8.计算机 | 1台 |
| 9.笔 | 1支 |
| 10.便携铝合金箱 | 1个 |

常州蒙特仪器制造有限公司

电话：0519-80199588   网址：www.wuyou17.com

地址：常州市金坛区华兴路180号

TMP-1500大气采样器

TPM-1500型电子时控大气采样器是一种用以采集各种有害气体的常用仪器。它广泛适用于大气环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研、教学等单位使用，也可与有关仪器配套使用。通过对采样气体分析，以了解环境被有害气体破坏的程度，并向有关主管部门提供污染的实际情况，以采取对策，从而保障人们有个健康的生活环境。

该仪器结构紧凑、性能稳定、体积小、重量轻、便于携带，是目前国内小型携带式大气采样仪器中较为理想的仪器。调换不同的采样负载，配不同的吸收方法，采样的仪器能做到一机多用。

结构介绍

该仪器整机部分由：隔膜泵、调节阀、缓冲器、流量计、电子时控电路、欠压指示电路和电源等部分组成。

1、隔膜泵    其结构和装配采用先进技术，使小型泵具有结构紧凑、效率高、抽气压力大、负载能力强、流量稳定、耗电省、噪音低等优点。在100mmHg负载能力情况下，能获得1L/min左右。

2、时控结构  本机采用固定式8档定时结构，它不必每次采样前调定，也不会因调定失误而无法插证。

| 档数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分钟 | 手动 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

技术说明：

1：采样流量范围：0.1～1.5L/min

2：额定流量：1.5L/min（4500Pa负载）或当负载为5KPa时，保证流量0-1000毫升/ 分钟；空载最大流量为1000毫升/分钟

3：流量精度：2.5级

4：流量稳定性≤5％

5：电子定时：6档位定时5、10、20、30、40、60min、

手动或在1～99分钟内自由调整，误差：≤1％

基本配置

1  主机：1台                               2  缓冲瓶：2 个

3  电源：配套充电电池4块 (选购)            4 三脚架：1个

5 充电器：1个

气袋

薄膜材质：铝塑复合膜

使用指南：

1、充气压力不超过6KPa，直观观察为气袋充分鼓起，但用手指按压并不绷紧。

2、金属咀与仪器、设备连接宜采用相应通径乳胶管，硅胶管过渡，并采用管夹夹紧。

3、高弹性取样垫，用于针头取样或抽真空。当针头拨出后，立即略用力捏取样垫，以利于刺口闭合，确保气密性。

4、金属咀可充放气及针头取样抽真空。双金属咀置换更方便。

5、金属咀材质为铜合金镀铬，可充装无腐蚀性无机、有机气体。

6、充装标准气体或采样时，宜用预装气体置换3次。

7、使用温度，－20℃～＋60℃。

8、贮存和使用时，远离明火及高温，避免尖物刺破。

手动采样器

一、检测原理及结构特点

1、采样器为吸入负压式，即拉开与手柄相连的

活塞，使缸筒造成负压，被测气体在吸入时

通过检测管与管内的化学物质反应变色进行

检测的方式。

2、采样器设有两个档位，检测时按需要的通气

体积将手柄拉至50或100ml档位即可，锁销

自行锁定，操作极为简便。

3、负压式采样器设计的特点是可免去正压方式

在推入时须掌握时间的麻烦和人工操作产生

的人为误差，测量精度可以有较大提高。

4、设有切割孔和胶嘴，省去砂轮片切割和加接胶管的烦琐。

二、性能指标及技术参数

1、采样器一次导气量总容积100ml，1/2档位50ml。

2、采样器容积的相对误差小于其标称容积的3%。

3、采样器每分钟泄漏量小于其测定容积的2%。

4、在5℃和40℃分别放置8H后连续操纵采样100

次，仍然满足以上的性能指标。

三、使用方法

1、先把检测管两端封头插入切割孔板断，按检测

管上标明的进气方向将末端插入采样器胶嘴。

转动手柄使手柄上与后端盖上的两红色标记对

齐。拉开手柄到定位，等待二～三分钟左右检

测管的变色柱（环）确实停止向前移动时即完

成检测。转动手柄90℃-180℃推回原位，读取

检测管数据。

2、如检测管的通气体积为50或100ml，只需操作

一次即可。通气量为几百毫升时，可连续操作

采样并且不必将检测管拔出，缸筒体内的气体

可以从后部排出。