海绵泡沫密度测定装置

PMMD－A

设备名称：海绵密度测试仪-数显直读

设备型号：PMMD-A

产品简介：

海绵密度计是领先的固体密度测量仪器。可以快速方便测量各种形状的固体的密度，配置专业的测量配件，透明水槽。携带方便、操作简单、功能强大、精度高、重复性好！

适用范围：

主要用于各种海绵原料及海绵制品的密度测量，操作简单，精确度好。不管是吸水的海绵还是不吸水的海绵统统都可以测试。

根据GB/T533、ISO2781、ASTMD297-93、DIN 53479、ASTMD792、D618,D891、ISO1183、GB/T1033、ASTM D792-00、JISK6530标准。采用阿基米得原理浮力法，准确直读量测数值。

技术参数：

1．密度解析：0.001 g/cm3

2．最大称重：200g

3．最小称重：0.001g

产品特点：

1．直读固体的密度值、体积

2．密度大于一小于一块状、颗粒皆可快速测量

3、可温度补偿设定、溶液补偿设定更人性化的操作、更符合现场作业需求。

4、具有RS-232C计算机接口，可轻易的连接PC和打印机。

5、采用大水槽设计，可测大的块状物体。

6. 机身为铝合金材质，不存在因液体溢流渗入电路板与传感器造成损坏的问题

标准配件：

①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤测颗粒配件一套、⑥100G砝码、⑦测浮体配件一套⑧电源变压器

测试步骤：
1、放样品于测量台上秤重量并记忆。

2、放样品于水中秤重量并记忆，立即读出结果

备注：测试密度小于一的时候，使用专业配件抗浮架