| 参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
| --- | --- | --- |
| 可读性 | Readability | 1/50000 |
| 输出线性 | Output linear | ＜0.002% |
| 综合精度 | Comprehensive accuracy | 优于0.01% |
| A/D转换速度 | A/D Conversion speed | ≤100次/秒 |
| 接受灵敏度 | Accept sensor | -3.6~+3.6 m V/V |
| 输入负载 | Input load | 1～4只350Ω传感器 |
| 满量程温度漂移 | Temp.effect on output | ≤10ppm /℃ |
| 零点温度漂移 | Temp.effect on zero | ≤10μV /℃ |
| 激励电压 | Excitation voltage | 5VDC |
| 电源供给 | Power supply | 9-12VDC |
| 整机功耗 | Power waste | ≤3W |
| 工作温度范围 | Operation temp range | -20～70℃ |
| 单件重量 | Weight approx. | 0.2kg |
| 材料 | Material | 塑料 |

应用场景：

应用于无人超市、智能仓储，多路采集重量、力值的场合，同时可以连接64路。主要应用于智能仓储，多工位锂电池注液机，多工位测力系统，智能售卖机。

# Text boxes

安装尺寸/Mounting Dimension

特点与用途/Features & Applications

- 用于需要将测力信号转换为数字通讯信号、标准模拟输出信号及简单控制的场合

- 控制器供电电源采用DC9-12V供电，更加安全稳定

- 容易安装，并容易组大型称重系统。