7020便携式(直读式）快速油烟监测仪

产品介绍：

7020型便携式(直读式）快速油烟监测仪可以在现场立即得到精准的油烟排放数据，快速方便，灵敏度高，重复稳定性好，大大提高了烹饪油烟的监测效率。该产品经过大量环境监测部门使用，反映良好。

主要特点：

1.现场实时检测，实时显示油烟排放实际浓度值；

2.全自动测量，检测精度高，数据重复性好；

3.采样间隔可在2-15之间设定，自动计算并显示油烟排放的平均值，最大值，最小值。

4.操作简单方便，只需按几个键即可完成。

5.极低的运行和维护费用

6.可检测其他各种非食用油油烟

7.满足国家环保部《环境保护产品技术要求 便携式饮食油烟检测仪》（HJ2526-2012）

适用范围：

1. 餐厅、饭馆、食堂等单位烹调油烟浓度的现场监测

2. 检测油烟发生器性能和油烟净化器的净化效率

3. 非食用油烟（如沥青烟，松香烟等）产生场所的有害烟雾浓度检测

4. 其他有毒烟雾的监测

技术参数：

| 测量范围： | 0~60 mg/m³ |
| --- | --- |
| 精度： | ±0.2 mg/m³，当浓度≤4 mg/m³，±5% ，当浓度>4mg/m³ |
| 分辨率: | 0.1 mg/m³ |
| 预热时间： | 3分钟 |
| 电源： | AC 220V＋10％，50Hz |
| 功耗： | ≤200W |
| 工作环境： | -20~50℃，湿度低于90% RH |
| 机箱尺寸： | 360×260×150 mm |
| 采样探头尺寸： | 800mm |
| 机箱重量： | 3.5kg |
| 采样探头重量： | 3kg |