ML-91微波漏能检测仪

一  产品特点和运用场所：
检测无线电频(RF)之电场设备，微波泄漏、测通讯基地台、家用无线电话、

电视台天线、电台、公司或家庭环境电磁波检测

检测范围:0.01~106.94m W/cm2、工作频率:50MHz～3.5GHz、
警报声响：可调整设定值即开或关

等方向三轴传感器测量
测频大哥大基地台、无线针孔摄影机，微波泄漏
200笔数据储存
锁定(HOLD)、最大值(MAX)锁定、平均值(AVG)、
范围 0.1mV/m～19.0mV

自动关机功能(预设约 15 分钟)可调至99 分

低电显示
过载显示 OL
测量单位：电场强(mV)、磁场强(mA/m)、电波功(mW/m2、μW/cm2)

二  技术参数：

- 显示3¾位数LCD，最大显示3999

- 测量范围：连续(CW)信号(f >50MHZ)，0.1mV/m~106.94mW/m2

- 动态范围；约75dB

- 误差：±1.0dB(在1V/m及100MHz下)

- 频率响应：±1.0dB(50MHz～1.9GHz)；±2.4dB(1.9GHz～3.5GHz)

- 等向性偏差：±1.0dB(f >50MHZ)

- 温度向应(0~50℃)：±0.2dB

- 采样率：每秒2.5次

- 电源9V,约50小时

江苏常州无有实验仪器有限公司

地 址：金坛市经济开发区华兴路180号       传  真：0519－80199588

电 话：0519－80199588      邮   编：213200

网  址：www.wuyou17.com