ET-WB微波消解装置

适用范围及主要用途：

广泛适用于各级环保部门、水资源管理部门及公共卫生部门对水质的监测与管理。可对各种地表水、生活污水、工业废水的COD值进行测定。

产品特点：

省时、省费用、减轻二次污染。

LED显示温度、时间、准确直观，消解完成蜂鸣提示。

采用密封消解，具有抗氯离子干扰的能力，能测定COD值大于

50mg/l以上，氯离子含量高达1000mg/l的水平。

可测定10mg/l以下低COD值。

精密度、准确度与回流法相同。

故障自诊断：用代码显示故障状况，方便用户自诊断及检修。

高温补偿功能：可补偿由于冬、夏季环境等造成的消解温度的差异，COD测量更准确！

安全保护罩。

主要技术参数：

| 型号 | WMX-Ⅲ-B |
| --- | --- |
| 温度控制点 | 自动控制 |
| 测量范围 | COD cr：5 ~ 2500 mg/L； TP：0.01~ 0.6mg/L； TN： 0.05~ 4mg/L； |
| 抗氯离子干扰能力 | ≤10000mg/l |
| 测样数量 | 标配:6个(最多12个) |
| 消解罐容量 | 50ml |
| 消解时间 | 5～20min可设定 |
| 平均消耗功率 | ≤1450W |
| 外型尺寸(mm) | 485×393×293 |