HH-601防干烧超级恒温水浴

技 术 参 数

一：概述

HH-601防干烧超级恒温水浴是采用进口不锈钢板及先进的工艺生产制造，各项技术指标均达到国家标准，是恒温水浴的更新换代产品。它在原有的基础上增加了防干烧直接断电（或蜂鸣报警）的功能，一旦水位降低到警戒水位，加热管和温控器同时断电，加水警报灯亮起，（或蜂鸣器开始报警），提醒用户加水。它具有控温精度高，抗腐蚀性强，结构紧凑，造型美观，节省能源，使用寿命长等优点，选用于生物，物理、植物、化工、医疗、环保等实验科学领域或辅助加热的精密产品。
二：结构

其主要特点：(1)产品外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，工作室水箱选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。(2)温控系统选用高精度传感器和集成元件。温控精确，数字显示，自动控温。(3)旁边有冷凝水管进出水嘴两只，水箱内采用进口优质水泵作为循环动力，解决了温水不匀的弊病，使仪器的控温精度和水的均匀度都能达到较高的要求。

三：技术参数
     1、电    源：220V    50Hz
    2、温度范围：室温+5℃—99.9℃
    3、恒温波动：≤0.5度  加热功率1000W
    4、恒温设定与测量：数字控制（LED四位数显）
    5、水泵流速：≥4L/min   功率40W
    6、总 功 耗：≤1.2KW
    7、工作尺寸：280×220×180mm

常州金坛宏华仪器厂

电话：0519-82334281 13961262655