| 参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
| --- | --- | --- |
| 分辨率 | Readability | 1/90000 |
| 输出线性 | Output linear | ＜0.002% |
| 综合精度 | Comprehensive accuracy | 优于0.01% |
| A/D转换速度 | A/D Conversion speed | ≤1600次/秒 |
| 接受灵敏度 | Accept sensor | -3.6~+3.6 m V/V |
| 输入负载 | Input load | 1～4只350Ω传感器 |
| 输出规格 | Output specification | ±10V / 4～20mA |
| 满量程温度漂移 | Temp.effect on output | ≤10ppm /℃ |
| 零点温度漂移 | Temp.effect on zero | ≤10μV /℃ |
| 激励电压 | Excitation voltage | 5VDC |
| 电源供给 | Power supply | 24±5VDC |
| 整机功耗 | Power waste | ≤5W |
| 工作温度范围 | Operation temp range | -20～70℃ |
| 单件重量 | Weight approx. | 0.5kg |
| 材料 | Material | Aluminum ally（铝合金） |
| 防护等级 | IP Class | IP65 |

应用场景：

应用于安装空间有限且不需要带显示的称重测力场合，高速稳定处理传感器的信号，给PLC、HMI、PC进行通讯，相较于模拟量信号更加稳定，精度更高。且适用于料灌称重，检测称重，包装设备，锂电池注液机设备等称重设备；手机耳机孔、充电孔的拔插力设备，手机按键、屏幕、电池的压力测试等3C测试设备；新能源锂电池的化成机压力测试，涂布机张力测试；机床压力测试，桥梁的应力测试等。

硬件配置：

ST112－4

# Text boxes

安装尺寸/Mounting Dimension

特点与用途/Features & Applications

- 用于需要将测力信号转换为数字通讯信号，数字通讯接口可选择RS485或RS232

- 控制器供电电源采用DC24V供电，压宽±5V，更加安全稳定

4：RS485通讯

2：RS232通讯

C：CAN通讯

产品型号