# 多功能血液溶浆机

血液溶浆机，EXY-1多功能血液溶浆机，血液融浆机，融浆机，医疗设备，医疗仪器

我厂经过对多家医院血库需求，特自行研制了新型多功能溶浆机，该机采用数码显示，电脑控温，可根据不同的需求，任意设定温度，水温差不大于±1℃，配套安装了自动摇摆系统，可自动调控频率，特别是熔化血浆，，熔化和摆动同时进行，数分钟取出即可使用。减少了工序，为抢救病人节省了时间，方便了医务工作者使用。是血库理想的配套工具。

一：多功能血液溶浆机主要技术参数及特点：

1：温控37℃±1℃

2：温控精度±0.5℃

3：数码显示温度，微电脑控温。

4：加热功率.≤1000W

5：解冻时间，≤10min

6: 大化浆量＜8袋（100-200ml）

7: 有不可移动的不锈钢解冻器8只

8：设有自动双臂往返摇摆系统60次/分钟或自动调频。

二．多功能血液溶浆机注意事项

1：多功能血液溶浆机平时设定水温，可长期开机，用时将摆幅开关打开，设定频率，自动摇摆，用完关掉摇摆开关，节约用电，减少机械磨损。

2．多功能血液溶浆机使用前一定要将水加到水位线，切勿干烧，以保护加热管。随着开机时间的不断增长，水箱的水回逐渐蒸发，请随时检查水位（加水换水）。确保机器正常运转。

3.多功能血液溶浆机温度设定：（室温~99℃ ，刻度为预置温度选择。）