| 仪器类型 | 单波长直读式比色计 |
| --- | --- |
| 量程 | 游离余氯：0.01 - 5.00 mg/L Cl 总余氯：0.01 - 5.00 mg/L Cl 二氧化氯：0.02 - 10.00 mg/L ClO2 |
| 分辨率 | 0.01 mg/L |
| 光路系统 | 百灵达LED光源光学系统，配窄带滤光片和光强检测器 |
| 波长 | 530nm |
| 波长精度 | ±2nm |
| 滤光片带宽 | 10nm |
| LCD显示屏 | 128×64像素显示屏 |
| 操作温度 | 0 - 50℃ |
| 比色池 | 25mm直径比色管 |
| 空白/零点设置 | 可存于内存中，或于每次检测前设置 |
| 供电方式 | 2 节5号电池，支持自动关机功能 |
| 尺寸 | 长x宽x高150 x 70 x 45 mm |
| 重量 | 185g（含电池） |

# Text boxes

全新升级水晶版系列

百灵达公司作为国际标准DPD 余氯检测方法的发明者，在消毒剂检测方面已经积累了逾半世纪的专业经验，全新的水晶版二氧化氯测量计基于原有余氯检测基础，为您提供更为全面、可靠的检测手段：

- 标准DPD 比色法，量程0.01 - 5.00 mg/L；

- 坚固耐用，防护等级IP 67，完全防水防尘；

- 增长光程，低浓度检测更精确可靠；

- 无操作语言限制，4 个功能按键控制，使用方便；

- 背光显示屏，可存储10组最近检测数据；

技术参数

订购信息

二氧化氯测量计

PTH 046  	二氧化氯测量计套件

含二氧化氯测量计主机、操作说明书、4支碾棒、试管刷以及4支玻璃比色管，均置于硬质手提箱中提供

内置试剂

二氧化氯DPD1试剂、总余氯DPD3试剂各100片，甘氨酸液体试剂1瓶

可选配件

PTC 046		水晶版二氧化氯测量计校准盒

用于定期检查仪器光路系统是否处于正常工作状态

PT 555		光度计比色管，5支装

PT 502		碾棒，10支装

填充试剂	PM - 50次检测 AP - 250次检测

PM 011, AP 011		DPD 1 试剂包

PM 031/1, AP 031/1	DPD 3 试剂包

PT 549				甘氨酸液体试剂