DTD-36智能石墨消解仪

DTD-36智能石墨消解仪，是蒙特仪器最新推出的一款恒温消解仪，

采用石墨材料做加热体，消解温度均匀性好，能实现批量样品处理、提高并保证样品消解的质量，是元素分析最适合的样品消解设备。
    消解样品前处理时间占整个分析测试时间约70%，DTD-36石墨消解仪36孔样品处理量，有效提高消解效率，节约前处理的等待时间，因而在发达国家的农业、食品、环境、疾控、科研等领域得到广泛使用。

DTD-36智能石墨消解仪六大特点：

- 加热均衡

用石墨体作为加热模块，立体环绕式加热，为所有样品提供均匀的热量，消除了加热盲点。包裹式加热，效率更高，弥补了平板加热的不足。

- 仪器操作维护简单

石墨体表面喷涂特氟龙涂层，易清洁，耐腐蚀，整机外围无金属部件，可在强酸强碱等腐蚀环境中放心使用。36孔设计，可批量消解，操作简单省时。

- 实际的样品温度

可选配外置温度探针，保证了样品的真实温度，保证了消解完全到位。

- 更安全更经济

环绕加热，消解效率更高，一次批量处理。整体时间缩短，节省了人力物力；敞开式消解，更安全更快捷。

DTD-36石墨消解仪参数：

- PID微电脑控温方式，精度高

- 最多楞以消解样品孔数：36孔（可定制）

- 孔径：30mm（标配36孔时的孔径）

- 石墨体尺寸：270mm*270mm

- 控温范围：常温-300℃

- 控温精度：±0.2℃

- 功率：1500w

- 时间设定：24小时以内

- 加热体：高纯石墨（喷涂PTFE保护膜）

- 尺寸：391mm×321mm×136mm

江苏常州蒙特仪器制造有限公司

地址：金坛市华兴路180号

电话：15306140268

Http://www.wuyou17.com