| 参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
| --- | --- | --- |
| 额定容量 | Capacity | 100,200,300,500N |
| 输出灵敏度 | Rated output | 1.0±20%mV/V |
| 零点输出 | Zero balance | ±0.05 mV/V |
| 非线性 | Non-linearity | 0.5%F.S. |
| 滞后 | Hysteresis | 0.3%F.S. |
| 重复性 | Repeatability | 0.2%F.S. |
| 温度灵敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.1%F.S./10℃ |
| 零点温度漂移 | Temp.effect on zero | 0.1%F.S./10℃ |
| 输入电阻 | Input impedance | 800~1100Ω |
| 输出电阻 | Output impedance | 800~1100Ω |
| 绝缘电阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
| 激励电压 | Recommended excitation | 5~12V |
| 最大激励电压 | Maximum excitation | 15V |
| 温度补偿范围 | Compensated temp range | -10~60℃ |
| 工作温度范围 | Operation temp range | -20~80℃ |
| 安全超载 | Safe overload | 150%F.S. |
| 极限超载 | Ultimate overload | 200%F.S. |
| 电缆线尺寸 | Cable size | Φ2×3000mm |
| 材料 | Material | Stainless Steel（不锈钢） |

# Text boxes

安装尺寸/Mounting Dimension

特点与用途/Features & Applications

- 高度低，变形量小，外形尺寸小

- 可定制高温性能，用于注塑、积压等制造工艺

- 适用于汽车压装、自动化组装、3C产品测试、新能源产品组装、医疗检测、机器人领域，模具组装及其他工业测试、测量及控制系统

- 动态响应频率高

EXC+ Red  (红)

SIG+ Green(绿)

EXC- Black(黑)

Shield  屏蔽线

SIG- White(白)

配线图/ Wiring Code