## 上海雷磁便携式离子计PXBJ-287L-主机

商品详情

【主要特点】

采用使用4.3英寸TFT触摸屏，全新UI设计，导航式操作体验，支持滑动操作；

测量电位值、pH值、pX值、ORP值、RmV、离子浓度值、温度值多个参数；

智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能；

支持电极ID管理，最多可管理5支pH电极、5支ORP电极和5支离子电极；每支测量电极支持20套校正记录，方便校准；

允许测量多种常规的离子，仪器随机提供了多种常用的离子模式如：Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等，方便用户的使用；

μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换；

具有多种离子浓度测量模式，支持直读浓度测量模式、标准添加测量模式、试样添加测量模式、GRAN测量模式；

3种读数方式，Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程；

自动识别GB、USA、DIN、NIST、MERK、JIS等多种pH缓冲溶液；允许用户创建自己的pH标液；支持最多8点校准；支持手动/自动温补；

支持最多存贮50套测量方法；支持存贮pH测量结果、pX测量结果、ORP测量结果、离子浓度测量结果各2000套，符合GLP规范；支持多种查阅方式，可按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据，查阅结果以曲线方式显示；

支持中英文两种操作语言；

支持USB连接PC；支持固件升级功能。

【技术参数】

| 型号 技术参数 | PXBJ-287L |
| --- | --- |
| 仪器级别 | 0.001级 |
| 测量范围 | pH/pX | （-2.000～20.000）pH；（0.000～14.000）pX |
| mV | -2000.00mV～2000.00mV |
| 离子浓度 | 1.000e-9～9.999e+9；可选单位：pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
| 温度 | （-5.0～130.0）℃ |
| 分辨率 | pH/pX | 0.001pH/pX，0.01pH/pX |
| mV | 0.01mV，0.1mV |
| 离子浓度 | 四位有效数字（科学计数法表示） |
| 温度 | 0.1℃ |
| 电子单元基本误差 | pH/pX | ±0.002pH/pX |
| mV | ±0.03% 或±0.1mV |
| 离子浓度 | ±0.3% |
| 温度 | ±0.1℃ |
| 电源 | 自带锂电池（DC 3.8V） |
| 外形尺寸（长×宽×高,mm）；重量（kg） | 201 × 96 × 55 ；约0.3 |