## testo德图红外测温仪testo 830-T1

商品详情

产品描述

testo 830-T1红外测温仪，单点激光瞄准，光学分辨率10:1，广泛适用于各行各业中的非接触表面温度测量。

testo 830-T1红外测温仪优势一览

testo 830-T1红外线测温仪，非接触测量表面温度，快速精确 (测量频次2次/秒)。更多产品优势综述如下：

高分辨率处理器，测量更精确 (分辨率0.1°C)

10:1光学分辨率，实现中距离精确测量

单点激光瞄准

2个可自行设定的报警限值

超限时发出声光报警

显示最大/最小值及读数保持功能 (冻结上一次测量读数)

手枪式设计，操作简便 (可单手操作)

带背光清晰显示屏

testo 830-T1红外线测温仪的惊人测量速率：可实现每秒2次测量，大大提高测量工作效率。

该红外测温仪的发射率可进行单独设定，满足不同物体的快速精确非接触测量。对于某些未经处理的发射率低下的表面，我们建议使用反射贴 (选配) 帮助实现红外测量。

产品包含

testo 830-T1红外测温仪，包括电池和出厂报告。

| 红外 |
| --- |
| 红外测温范围 | -30 ~ +400 °C |
| 红外测温精度 | ±1.5 °C 或 ±1.5 %测量值 (+0.1 ~ +400 °C) ±2 °C 或 ±2 %测量值 (-30 ~ 0 °C) (取数值大者) |
| 测量速率 | 0.5 s |
| 红外分辨率 | 0.1 °C |

| 技术参数 |
| --- |
| 直径 | 190 x 75 x 38 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 外壳 | ABS |
| 电池类型 | 9V 电池 |
| 电池寿命 | 15小时 |
| 存放温度 | -40 ~ +70 °C |
| 重量 | 200 g |