## 上海一恒恒温恒湿箱LHS-80HC-I专业型

商品详情

用途概述：

恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件，可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、 产品寿命等测试。

产品特点：

● 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面。

● 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调。

● 微电脑温度湿度控制器，采用TMHM平衡式调温调湿方法，运行稳定，控温控湿精确并安全可靠。

● 压缩机等关键零部件均采用进口产品。

● 选用进口湿度传感器。

● 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。

● 可配打印机，能记录温湿度参数的变化状况。（I型选配）

● 可配RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温湿度参数的变化状况。（选配）

● 箱体左侧有一直径25mm的测试孔，便于实验操作与测试。

技术参数

| 型号 技术指标 | 恒温恒湿箱（专业型） |
| --- | --- |
| LHS-80HC-I LHS-80HC-II | LHS-150HC-I LHS-150HC-II | LHS-250HC-I LHS-250HC-II | LHS-500HC-I LHS-500HC-II | LHS-800HC-I LHS-800HC-II |
| 控温范围 | I：-5～80℃ II:-10～70℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | 高温：±0.5℃ 低温：±1℃ |
| 控湿范围 | I：40～85%RH II：40～95%RH |
| 湿度偏差 | ±3%RH |
| 输入功率 | 2000W | 2100W | 2300W | 3850W | 8050W |
| 工作环境温度 | +5～35℃ |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 工作室尺寸（mm）W×D×H | 400×400×500 | 550×405×670 | 600×500×830 | 800×700×900 | 800×590×1650 |
| 外形尺寸（mm）W×D×H | 550×790×1080 | 690×800×1430 | 740×900×1580 | 1000×1100×1860 | 1360×890×2000 |
| 载物托架（标配） | 2块 | 3块 | 4块 |
| 备注 | I型打印机选配/II型已配备打印机 |

I 型恒温恒湿箱，选用干湿球方式湿度传感器

Ⅱ型恒温恒湿箱，选用能在高湿状态运行的进口湿度传感器

注：性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

选购件：（增加选购件交货期7天）

1、RS232/485接口及通讯软件

2、液晶程序控制器

3、无线报警系统（短信报警系统）

4、打印机

注：RS485/232、打印机二选一