## 湖南湘仪超大容量冷冻离心机L720R-3

商品详情

湖南湘仪超大容量冷冻离心机L720R-3

产品说明

L720-3是湘仪生产销售多年的一款具有国际先进水平的超大容量冷冻离心机，技术成熟、性能稳定，采用大屏幕液晶显示，具有友好的人机交互界面；整机外观美观，大方，具有很好的视觉效果；最大容量可达6×2400ml，是中心血站、制药、生物制品等领域首选产品。

产品说明

1、操作方便

1）微机控制、大屏幕液晶显示，设定参数和运行参数同时显示，中/英文操作系统，转速，离心力，温度，时间等可自由设定；自动计算RCF值，用户可编16个程序。

2）在运行过程中，可任意修改参数。升降速时间0-9档，显示转速上升、下降曲线，积分曲线，温度曲线。配有标准接口，可以由计算机直接操作离心机，并组成局域计算机管理系统。

2、使用寿命长

1）采用符合环保要求，进口环保无氟制冷机组(制冷剂R404a）、大力矩变频电机直接驱动，无碳粉污染，延长使用寿命。

3、使用安全

1）设有超温、超速、电子门锁、不平衡等多种保护功能，设有三层保护套，安全可靠，确保人身，机器安全。

4、超大容量

1）一次可分离400ml三联袋或四联袋12个，是国内分离血袋最多的离心机，配2400ml离心瓶,一次可分离14400ml的试样,   6*2*1000ml水平转子，满足生物制药的需求。

5、使用广泛

1）广泛应用于中心血站、制药、生物制品等领域。

技术参数

| 型号 | L720-3 |
| --- | --- |
| 订货号 | 180000 |
| 最高转速 | 7200r/min |
| 最大相对离心力 | 12166xg |
| 最大容量 | 6×2400ml |
| 转速精度 | ±50r/min |
| 温度设定范围 | -20℃～+40℃ |
| 温控精度 | ±2℃ |
| 定时范围 | 0～99h59min |
| 整机噪声 | ＜65dB(A) |
| 电源 | AC220V±22V 50Hz 50A |
| 整机功率 | 7.5kw |
| 外型尺寸 | 870×1020×970mm (L×W×H) |
| 重量 | 545kg |

L720R-3转子  ROTOR:

| 转子号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速（r/min） | 最大相对 离心力 (×g) | 容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO.1 | AX80100 | 角转子 | 7200 | 12166 | 6×1000ml |
| AX80110 | 适配器 | 7200 | 12166 | 6×500ml |
| NO.2 | AX80200 | 水平转子体 | 4000 | 5600 | 6×2400ml |
| AX80207 | 水平试杯 | 4000 | 5600 | 6×2400ml |
| AX80233 | 衬杯 | 4000 | 5600 | 6×2×450ml |
| AX80234 | 6×3×300ml |
| AX80235 | 6×2×500ml |
| NO.3 | AX80200 | 水平转子 | 4000 | 5000 | 6×2×1000ml |
| AX80206 | 水平双圆杯 | 4000 | 5000 | 6×2×1000ml |