## 上海一恒干燥箱DHG-9031A自然对流

商品详情

用途概述：

利用热空气上升的自然对流现象、气流缓慢、灰尘少、无噪音，适用于干燥、烘焙熔蜡、灭菌等。

产品特点：

● 内胆采用不锈钢材质，内胆四角半圆弧过渡，便于工作室的清洁工作。

● 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发。

● 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

● 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

● 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。(选配)

◆ 多段可编程控制器（选配）

● 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。

● 多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。

● 可预设7段63步可编程序，每段9步，每段设置时间1～99小时59分。

技术参数：

| 型号 | DHG-9031A | DHG-9051A | DHG-9091A | DHG-9141A | DHG-9201A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 控温范围 | RT+10～200℃ |
| 温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±0.5℃ |
| 工作环境温度 | +5～35℃ |
| 输入功率 | 850W | 1000W | 1400W | 1800W | 2200W |
| 容积 | 27L | 56L | 96L | 140L | 200L |
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 320×300 ×355 | 400×330 ×415 | 450×430 ×505 | 520×500 ×575 | 570×560 ×640 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 460×520 ×660 | 540×550 ×720 | 590×650 ×810 | 660×720 ×880 | 710×780 ×945 |
| 载物托架（标配） | 2块 | 3块 |

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、独立限制报警器

2、嵌入式打印机

3、RS232/485接口和通讯软件

4、多段可编程液晶温度控制器

注：RS485/232、打印机二选一