## 上海雷磁便携式电导率仪DDBJ-351L

商品详情

【主要特点】

●支持电导率、电阻率、总固态溶解物（TDS）、盐度值、灰分、温度六个参数的测定；

●采用4.3英寸TFT触摸屏，良好的操作界面，全新的UI设计规范，导航式操作体验，支持滑动操作；

●智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能；

●支持电极管理功能，最多可管理5支电导电极，每支电极可保存20套校正记录；

●支持电极校正功能，用户可以校正电极常数和TDS转换系数；

●支持智能变频，一支电极即可覆盖0-3000 ms/cm常用测量范围；

●3种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程；

●支持电导标准溶液的自动识别，默认4种GB标准的标液，支持最多5点的多点校正；

●支持包括纯水补偿在内的多种电导率补偿方式；

●支持包括海水盐度补偿在内的多种盐度补偿方式；

●支持最多存贮50套测量方法；支持存贮电导率、电阻率、总固态溶解物（TDS）、盐度值、灰分测量结果各2000套，符合GLP规范；具有数据统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存；

●支持中英文两种操作语言；

●支持USB连接PC；支持固件升级功能。

技术指标

| 型号 技术参数 | DDBJ-351L |
| --- | --- |
| 仪器级别 | 0.5级 |
| 测量参数 | 电导率、电阻率、总固态溶解物（TDS）、盐度值、灰分、温度 |
| 测量范围 | 电导率 | 0.000 μS/cm～3000 mS/cm； |
| 电阻率 | 5.00Ω·cm～100.0 MΩcm； |
| TDS | 0.000mg/L～1000 g/L； |
| 盐度 | （0.00～8.00）%； |
| 灰分 | （0.0000～100.00）%； |
| 温度 | （-5.0～130.0）℃ |
| 基本误差 | 电导率 | ±0.5％FS |
| 电阻率 | ±0.5％FS |
| TDS | ±0.5％FS |
| 盐度 | ±0.01%； |
| 灰分 | - |
| 温度 | ±0.1℃。 |
| 电源 | 仪器自带锂电池、5VDC 1A充电器； |
| 外形尺寸（长×宽×高,mm）； 重量（kg） | 201 × 96 × 55 ；约0.3 |