## 德国IKA磁力搅拌器 Mini MR 标准型

商品详情

最新改进的小型磁力搅拌器，白色盘面适合观察有颜色的反应。

new: 搅拌量最大可达 1,000 ml (H2O)

new: 无级调速范围：0 - 2,500 rpm

| 搅拌点位数目 | 1 |
| --- | --- |
| 每个搅拌点位最大搅拌量 (H2O) | 1 l |
| 最大搅拌量 (H2O) | 1 l |
| 电机输入功率 | 3 W |
| 电机输出功率 | 2 W |
| 转速显示 | 无 |
| 速度范围 | 0 - 2500 rpm |
| 搅拌子最大长度 | 30 mm |
| 工作盘材质 | 聚酯薄膜 |
| 工作盘外形尺寸 | 115 x 115 mm |
| 外形尺寸 | 114 x 37 x 127 mm |
| 重量 | 0.25 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 3 W |
|  | 12 V= |
|  | 300 mA |