## 湖南湘仪GL-23M落地式高速冷冻离心机

商品详情

湖南湘仪GL-23M落地式高速冷冻离心机

产品说明

GL-23M落地式高速冷冻离心机采用直接驱动，无需抽真空，免除换皮带及真空系统维护的麻烦。可对细胞质、病毒菌体、化学物质等进行离心和浓缩，广泛应用于分子生物学、生物化学等高科技领域。

产品特征

1、7英寸大尺寸高清触摸屏控制，操作简便、显示直观、设置参数、实时运行参数同屏显示。

2、全自动转头识别，自动超速保护，使离心更加安全。

3、超强的控制系统，可实现阶梯离心、预约启动、样品ID、曲线模式、程序模式、多国语言选择等功能。

4、优异的安全性能，可选择用户管理、防止意外情况等导致程序被篡改或删除。

5、设有不平衡、门盖保护、、超温、超速等多种保护功能，确保人、机安全。

6、超大容量数据存储，可存储数月运行数据、故障记录等，方便用于追踪运行信息，用户可自定义编辑数百条运行程序并对每条自定义编程进行详细的信息描述。

7、自动门锁，只需点击按键即可开、关门盖。

技术参数

| 型号 | GL-23M |
| --- | --- |
| 订货号 | 125000 |
| 最高转速 | 23000r/min |
| 最大相对离心力 | 60460×g |
| 最大容量 | 4×1000ml |
| 转速精度 | ±20r/min |
| 定时范围 | 1min-99h59min |
| 温度设置范围 | -20℃～+40℃ |
| 温控精度 | ±2℃ |
| 压缩机组 | 进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a |
| 整机噪声 | ≤65dB(A) |
| 电源 | AC220V±22V 50Hz 30A |
| 整机功率 | 5kw |
| 外形尺寸 | 730×930×960(mm) |
| 重量 | 260kg |

GL-23M 转子

| 型号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速（r/min） | 最大相对 离心力 (×g) | 容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO.1 | 801500 | 角转子 | 23000 | 60460 | 18×10ml |
| No.2 | 812800 | 角转子 | 21000 | 47630 | 48×0.5ml |
| NO.3 | 800900 | 角转子 | 21000 | 52356 | 8×50ml |
| NO.4 | 800400 | 角转子 | 15000 | 33800 | 4×250ml |
| NO.5 | 801200 | 角转子 | 14000 | 30070 | 6×250ml |
| NO.6 | 801300 | 角转子 | 10000 | 17700 | 6×500ml |
| NO.7 | 801600 | 角转子 | 8000 | 12040 | 4×1000ml |
| NO.8 | 812900 | 角转子 | 16000 | 33200 | 32×15ml |
| NO.9 | 809600 | 角转子 | 16000 | 37864 | 10×100ml |
| NO.10 | 809600 | 角转子 | 10000 | 15680 | 6×50ml（带风罩） |
| NO.11 | 801700 | 角转子 | 14000 | 30070 | 12×50ml（尖） |
| No.12 | 850000 | 水平转子体 | 5000 | 5470 | 4×750ml |
| 851307 | 水平圆杯 | 5000 | 5470 | 4×750ml |
| 851355 | 适配器 | 5000 | 5470 | 4×2×100ml |
| 851335 | 4×10×20ml |
| 851365 | 4×4×50ml尖 |
| 851370 | 4×4×50ml |
| 851340 | 4×14×15ml尖 |
| 851345 | 4×19×15ml |
| 851350 | 4×24×7ml |
| 851360 | 4×37×5ml |
| 851398 | 4×300ml |
| 851397 | 4×500ml尖 |
| 851399 | 4×500ml |
| NO.13 | 850100 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml |
| 851495 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 |
| 851421 | 方形吊篮 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 |
| 851499 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×250ml |
| 851475 | 4×4×50ml尖 |
| 851480 | 4×4×50ml |
| 851460 | 4×25×1.5ml |
| 851440 | 4×10×15ml尖 |
| 851445 | 4×10×15ml |
| 851455 | 4×20×10ml |
| 851465 | 4×28×5ml |
| 851409 | 水平圆杯 | 4000 | 3040 | 4×500ml |
| 851450 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×19×5ml |
| 851490 | 4×9×15ml |
| 851485 | 4×7×20ml |
| 851470 | 4×3×50ml |
| 851413 | 4×300ml |
| 851417 | 4×100ml |
| 851452 | 水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×37×7ml |
| 851451 | 水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×24×5ml |