中瑞祥小型实验室涂布机 型号：ZRX-28463

ZRX-28463小型实验室涂布机可以在纸张、塑料、金属、PVC、PET、布料、铝合金板等各种平面材料上，进行反复,持续地涂布出光滑平整而无暇疵的测试实验样品。

本机型是根据小型涂布试验要求，精心设计，采用了进口松下伺服电机，通过控制速度以及稳定的压力来保证涂布效果，保证涂布的均匀性以及平稳性，量身定做，设备运行可靠，操作简单的优势，得到了众多企业研发部门、机构及国内、外知名大学的研发团队的青睐。

​

本机型的技术参数如下：

涂布速度：0~1.2M/min

有效涂布尺寸：320*430MM

机器体积：570*370*140MM（长*宽*高）

机器重量：约20KG

电      源：电压220V  50HZ

功      率：48W