## Sartorius赛多利斯普及型分析天平GL224i-1SCN

商品详情

Sartorius赛多利斯普及型分析天平GL224i-1SCN

产品特征

1、具有过载保护功能

2、集成各种应用程序

3、单位转换一键操作

技术参数

| 内部校准 | 所有GL...i-xx和GCL...i-xx的型号都配备了内部校准功能 |
| --- | --- |
| 电源适配器输入 | 使用桌上型电源适配器6971793S |
| 电压 | 100–240Vac¦±10%,200mA(max.) |
| 工作频率 | 50–60Hz |
| 功率消耗 | 最大16VA;平均8VA(包括电源适配器功率消耗) |
| 操作时间 | 配合外部可充电电池YRB11Z使用(显示背光灯点亮情况下)约35h 水平调节：气泡定心玻璃水平指示器 |
| 校准 | 内部校准 |
| 可选的质量单位 | 克，千克，克拉，磅，盎司，金衡盎司，香港两，新加坡两，中国台湾两，英厘，英钱，毫克，每磅，中国两，日本钱，奥地利克拉，拖拉，铢，斯米加尔，吨，磅，盎司，牛顿 |
| 接口 | RS232,DB25孔 |
| 显示屏 | 白色背光，高对比度显示，数值高度15mm |
| 内部标准应用程序 | 称量，密度测量，称重百分比，计数，换算 |
| 语言 | 英语，法语，德语，意大利语，波兰语，俄语，西班牙语 |
| 防盗锁扣 | 可用线缆或链条将设备锁定在固定位置 |
| 底部称量 | 内部集成 |

| 型号 | 224i | 124i | 623i | 323i | 6202i | 3202i | 2202i | 822i | 522i | 8201i | 2201i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精度等级 | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 称重能力g | 220 | 120 | 620 | 320 | 6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 |
| 实际分度值mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 检定分度值mg | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 |
| 最小负载g | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| 可重读性mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| 线性偏差mg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| 灵敏度偏移s | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 10·10-6 | 15·10-6 |
| 达到稳定耗时s | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 秤盘尺寸mm | Φ90 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Φ150 | Φ150 | 180×180 | 180×180 |
| 称重室高mm | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 净重约值Kg | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |
| 校准 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 |