## 上海一恒老化试验箱BHO-401A

商品详情

仪器简介：

新一代老化试验箱，集公司多年在箱体设计方面的成功经验，适合于各种老化试验的要求，具有各种可编程控制功能，可编制温度、时间、升温速率等程序，可预设排气风门开启、闭合时间，以极快的速度进行加热老化试验。

产品特点：

◆ 人性化设计

● 大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

● 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。

● 试验室内设有低速旋转的试品转盘,可使各试品在试验室内经受同一温度环境试验下获得一致的测试结果。

◆ 多段可编程控制器

● 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过

程，真正实现自动控制与运行。

● 多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。

● 可预设7段63步可编程序，每段9步，每段设置时间1～99小时59分。

◆ 自我诊断功能

● 当老化试验箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。

◆ 方便的数据处理（选配）

● 可连接打印机、485通讯接口或USB数据转移接口（U盘）用电脑和打印机记录温度和时

间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证。

◆ 安全功能

● 独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。（选配）

温度偏高或偏低及超温报警。

技术参数：

| 型号 | BHO-401A | BHO-402A |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 控制范围 | RT+20～250℃ |
| 恒温波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±1%℃ |
| 换气量 | 100～200次/小时（可调） |
| 转盘速度 | 10～12r.p.m |
| 定时范围 | 0～9999min |
| 满足标准 | JB/T7444-94 |
| 工作室尺寸（mm）W*D*H | 450×450×450 | 600×600×600 |

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、多段可编程液晶控制器

2、嵌入式打印机

3、RS485接口和通讯软件

4、直径Φ25mm测试孔