台式数字高斯计 型号；ZRX-28819

ZRX-28819台式数字高斯计可用于测量直流、交流磁场。主要应用于永磁材料表面磁场、直流电机、扬声器、磁选机、永磁除铁器的工作磁场。且可应用于检测机械加工后物品残留磁性、检测磁极分布、产品退磁后剩余磁场、并控制电镀物品带磁情况、检测马达磁性、检测电磁场的漏磁。等各类磁场的磁感应强度。该仪器量程范围宽，操作方便，液晶显示清晰。是检测空间各类磁场强度的专用仪器。

ZRX-28819技术参数：

量程范围：0~200mT~2000mT

基本误差：±2% ±3个字(1000mT以下)

±5% ±3个字(1000mT以上)

分 辨 力：0.01m T 、1mT

被测磁场：直流磁场（静态磁场）、交流磁场（动态磁场）

功能说明：带保持、交流液晶显示.带分选功能（通过面板上设置被测磁场上下限，即可在测量时亮灯显示高、低、合格）MT GS转换.

环境温度：5℃~40℃

相对湿度：20%~80%（无凝露）

供电电源：AC220V 50Hz

外型尺寸：230mm×205mm×80mm

仪器重量：1.5Kg

显示方式：41/2 LCD，N,S极自动显示

显示单位：MT GS

备     注：1mT=10Gs