## 上海一恒旋转蒸发器RV-211M

商品详情

旋转蒸发仪

实验室仪器旋转蒸发仪主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏，可以分离和纯化反应产物。旋转蒸发仪的基本原理就是减压蒸馏，也就是在减压情况下，当溶剂蒸馏时，蒸馏烧瓶在连续转动。

产品特点：

●  手动 / 自动升降，结构简单、稳定，单手可轻松操作；

●  独特的密封系统设计，PTFE+FKM 材料高弹性密封圈，耐高温、耐腐蚀、经久耐用；

●  斜式双层蛇形盘管 冷却面积 0.15m 2 , 蒸发能力可达 Max.18ml/min；

●  水浴 / 油浴双重加热模式，温度 LCD 数显，可进行定时操作；

●  水浴锅高安全等级设计，具有防干烧断电功能；

●  高效双重冷凝管，防止蒸发冷凝液倒流设计；

●  PID 控制 , 转速 LCD 数显操作简单快捷；

●  可选精确的进口真空表；

●  本产品采用宽电压，可满足 110V/220V 的电源上使用。

技术参数

| 型号 | RV-211M | RV-211A |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 旋转速度 | 20-180rpm |
| 水浴温度范围 | RT+5~180℃ |
| 蒸发能力 | 22ml/min |
| 极限真空度 | 8mbar |
| 功能 | 转速设定 | 旋钮设定液晶显示 |
| 升降方式 | 手动 | 自动 |
| 电机功能 | 无 | 直流无刷电机 |
| 结构组成 | 主电机 | 直流无刷 |
| 冷凝器 | 蛇形冷凝管冷凝面积0.15㎡、1L旋转瓶、1L收集瓶、TS29/38瓶夹、球磨口S35/20 |
| 真空密封圈 | PTFE+特氟龙涂层 |
| 加热浴 | 水浴锅尺寸（内） | D230mm*H130mm |
| 水浴锅材质 | 不锈钢耐腐蚀涂层 |
| 加热功率 | 1000W |
| 使用温度范围 | 5~35℃ |
| 外形尺寸 | H230mm*D150mm |
| 电源输入 | 110V~220V 50/60HZ |