## Analytik Jena耶拿火焰石墨炉原子吸收光谱仪ZEEnit®700P

商品详情

仪器简介：

德国耶拿分析仪器股份公司(Analytik Jena AG) 近年不断推出一系列新型号的原子吸收光谱仪和诸多创新的特殊应用技术。

Analytik Jena AG 公司位于世界光学精密仪器制造中心 ―― 德国耶拿市, 1846年卡尔蔡司在这里创办。

1960年卡尔蔡司公司（Carl Zeiss Jena GmbH） 开始设计和制造原子吸收光谱仪, 在Analytik Jena 全面接管其分析仪器业务后于1998年推出全自动微机控制原子吸收光谱仪AAS vario 6, 2002 年推出AAS novAA 400（原为Vario 6） 该仪器首先实现自动固体样品分析, 结合横向加热石墨炉技术、快速火焰/石墨炉原子化器切换技术，从而开辟了原子吸收光谱技术崭新的发展方向。同年，Analytik Jena收购了原PE公司在德国的原子吸收制造基地，包括全套的生产线和研发队伍。

2000年，推出AAS Zeenit 600/650型石墨炉原子吸收光谱仪，除了继续保持横向加热石墨炉这个传统优势之外，该仪器实现了液体/固体石墨炉原子吸收光谱分析，结合3磁场交变塞曼效应背景扣除技术，可变磁场强度为0.1...1特斯拉, 最高的交变塞曼调谐频率达300Hz, 使其成为世界上最先进的石墨炉原子吸收光谱仪。

2004年，推出了Zeenit 700型顶级火焰－石墨炉联用原子吸收光谱仪，该仪器是目前所有同类产品中配置最高，技术最先进的型号，包括了“横向加热石墨炉技术”、“三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景”、“固体进样技术”、“Zeiss光学技术”等耶拿所有顶尖技术。

同年，AJ公司还推出了连续光源原子吸收光谱仪contrAA，不用更换空心阴极灯、不用预热，这是原子吸收光谱历史上划时代的革命！这也意味着AJ公司站在了全球原子光谱最新技术的前沿！

技术参数：

1. 光度计 ：高光通量的单光束/双光束自动切换技术；

2. 单色器 ：Czemy Turner单色器，1800条刻线/mm；波长范围： 185-900nm；

3. 灯 座：全自动8灯座，自动准直；

4. 背景校正：电子调谐氘空心阴极灯和三磁场塞曼效应双扣背景；

5. 磁场强度:0.1-1.0T 可调，可在2-磁场塞曼和3-磁场塞曼模式间切换；

6. 石墨炉：横向加热石墨炉，室温-3000 C控温，加热速度最高3000C/秒；

7.多达108位自动进样器，保证无人值守，智能自动；

8. 外形尺寸：1200x480x600 mm

主要特点：

1.火焰－石墨炉一体化，紧凑设计，不用机械切换原子化器

2.横向加热石墨炉技术

3.三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景

4.三磁场:直接扩展线性范围一个数量级,防止塞曼翻转

5.单/双光束自动切换

6.固体进样技术，直接测量固体或半固体样品

7.智能化稀释:扩展动态范围两个数量级

8.自动除残:自动清除上一高浓度样品的残留

9.氢化物－石墨炉技术联用等扩展技术