振弦读数仪  型号：ZRX-28810

1、用途

ZRX-28810型振弦读数仪用于测读非连续激振型振弦式渗压、变形、气压等传感器的谐振频率和温度。

2、性能

功能全面：中文菜单、频率与模数转换、激励类型选择、附校验功能、温度电阻选择、信号强度级别显示、温度测量等功能。

携带方便：手持式、锂电池，待机时间长，可监测环境温度，便于野外施工现场操作。

3、指标

项目 指标

频率测量范围 400～6000Hz

温度测量范围 -50℃～+140℃（3K），-50℃～+90℃（2K）

电源 直流3.0V～4.2V，500mA

频率准确度 ≤0.3Hz

温度准确度 ≤0.3℃

连续工作时间 充满电后不小于6小时

外形尺寸 150×80×38mm