## 上海一恒干燥箱/培养箱PH-010(A)

商品详情

仪器简介：

用途概述：

新一代PH系列干燥/培养两用箱，集公司多年生产经验，引进消化国外技术，具有高质、可靠、安全等特点，强迫对流的新型干燥/培养两用箱，对大专院校，科研和生产都有直接的帮助，并提供了可靠的保证。

产品特点：

● 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调。

● 微电脑液晶显示控制器，控温精确可靠。

● 强迫式暖风循环设计，确保工作室温度均匀。

● 采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗，观察方便明了。

● 箱门打开时，微循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。

技术参数：

| 型号 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 控温范围 | 为培养箱时：RT+5～80℃ / 为干燥箱时：80～220℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒温波动度 | 为培养箱时：±0.5℃ / 为干燥箱时：±1℃ |
| 温度均匀度 | ±3% (测试点为100℃) |
| 工作环境温度 | +5～35℃ |
| 输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
| 内胆尺寸（mm）W×D×H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×600 |
| 外形尺寸（mm）W×D×H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 800×750×800 |
| 载物托架（标配） | 2块 |
| 定时范围 | 1～5999min |