## 上光六厂明暗场三目金相显微镜 56XC

商品详情

上光六厂明暗场三目金相显微镜 56XC

产品说明

56XC金相显微镜是针对电子信息产业、半导体工业、硅片制造业、冶金工业需求而研发的，作为高级金相显微镜用户在使用时能体验其超强性能；造型新颖、性能良好、使用方便可靠。

技术参数

| 光学系统 | 无限远光学校正系统 |
| --- | --- |
| 观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒/标准C口 |
| 光学方式 | 透射、反射、偏光、暗场 |
| 目镜参数 | 倍率 | 10X（标） |
| 视场范围（mm） | 22 |
| 物镜参数 | 倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X(选) |
| 数值孔径NA | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.55 | 0.9 |
| 工作距离（mm） | 29.4 | 16 | 10.6 | 5.1 | 4 |
| 物镜转换 | 四孔转换器 |
| 载物工作台 | 1.双层移动平台 2.台平台尺寸：182×151mm 3.移动范围：76×51mm |
| 调焦机构 | 调焦粗、微动同轴调焦； 采用齿轮齿条传动机构，微动格值0.002 mm |
| 照明装置 | 透射照明和落射照明，12V30W AC85V-230V亮度可调 |