## 上海一恒真空干燥箱DZF-6050

商品详情

仪器简介：

新一代真空干燥箱，集公司多年在箱体加热方面的成功经验，通过不断潜心研究，突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”--寻找到完美的热传导方式。

用途概述：

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

产品特点：

● 长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠。

● 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体。

● 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门封圈，确保箱内保持高真空度。

● 工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用,便于清洁。

● 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化。

技术参数：

| 型号 | 台式机 |  |
| --- | --- | --- |
| DZF-6050 DZF-6053 | DZF-6051 | DZF-6021 | DZF-6020 DZF-6022 | 化学专用 DZF-6030A DZF-6032 | 生物专用 DZF-6030B DZF-6050B | DZF-6213 | DZF-6123 | DZF-6092 |  |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |  |
| 输入功率 | 1400W | 400W/700W | 500W 900W | 250W 600W | 2060W | 1600W | 1150W |  |
| 控温范围 | RT+10～200℃ | RT+10～65℃ | RT+10～200℃ |  |
| 温度分辨率/波动度 | 0.1℃ / ±1℃ |  |
| 达到真空度 | 133Pa |  |
| 真空表 | 机械指针式 | 进口真空表/机械指针式 |
| 工作环境温度 | ＋5～40℃ |  |
| 内胆尺寸（mm)W×D×H | 415×370×345 | 300×300×275 | 320×320×300 | 320×320×300 415×370×345 | 600×600×600 | 500×500×500 | 450×450×450 |  |
| 外形尺寸（mm)W×D×H | 730×560×550 | 605×490×450 | 630×510×490 | 610×510×490 710×560×550 | 760×820×760 | 660×640×660 | 740×572×610 |  |
| 搁板 | 2块(6053为3块) | 1块 | 1块/2块 | 1块/2块 | 3块(独立控温) | 3块(独立控温) | 2块(独立控温) |  |
| 工作室材料 | 不锈钢 (1Cr～18Ni9Ti) | 冷轧板(08F) | 不锈钢(1Cr～18Ni9Ti) |  |
| 真空表 |  | 进口真空表 |  |

※ 最少的能量损失(零热能损失)

◆     性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

注:1、台式机带进气阀门控制

2、除6090、6210、6500、6930标配真空泵和干燥罐外，其余型号均选配真空泵、干燥罐

3、6050、6053、6051、6050B、6032、6022等型号加热方式为内胆四周捆绑式，其余产品采用搁板式加热方式

4、DZF-6500，接到订单后，交货期为25天；DZF-6930，接到订单后，交货期为30天

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、智能型程序液晶温度控制器

2、惰性气体进气阀

3、进口真空表

4、下箱体柜

5、液态水过滤器(按规格型号定价，适用高湿干燥用)

6、干燥罐

7、进口Vacuumer VOP-100/200

8、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次）

9、真空泵2XZ-2

真空泵: Vacuumer真空泵性能稳定，具有噪音小，废气排放少，使用寿命长，易维护等显著特点。它能防止工作过程中产生污染的可能性，避免对实验室使用人员的健康造成危害。