| 电导率检测 |  |
| --- | --- |
| 量程 | 0 - 19.99, 19.9 - 199.9, 199.9 - 1999 µS/cm; 2.00 - 19.99, 20.0 - 199.9 mS/cm |
| 分辨率 | 0.05% FS |
| 精确度 | ± 1% FS + 1LSD |
| 电极常数 | K=0.1/1.0/10, 按键可选 |
| 校准点个数 | 最多5点校准(每个量程1个点) |
| 温度检测 |  |
| 量程 | 0 - 80.0°C |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 精确度 | ± 0.5°C |
| 温度补偿 | 自动或手动, 0 - 80°C |
| 电池常数 | 0.1, 1.0, 10.0, 按键可选 |
| 温度系数 | 0.0 - 3.0% / °C |
| 标准化温度 | 20.0°C - 25.0°C, 按键可选 |
| 系统参数 |  |
| 自动关机 | 无操作17分钟后 |
| 显示屏 | 单屏液晶屏幕 |
| 工作温度 | 0 - 80°C |
| 工作电量需求 | 4节7号碱性电池 |
| 电池寿命 | > 100 小时 |
| 仪器规格 | 14 x 7 x 3.5 cm |
| 仪器重量 | 200g |

# Text boxes

Micro 600 电导率测量计

具备实验室性能的便携仪器

百灵达Micro 600型电导率测量计结合电导率与水温的检测，性能卓越，适用范围非常广泛，能够覆盖纯水至海水等各类水体：

- 支持自动温度补偿，同时提供温度系数控制功能；

- 支持自动或手动单点和多点校准；

- 支持手动或自动选择量程。

技术参数

PT 1220  			Micro 600 电导率测量计

含电导率计、电导率电极及电缆、电池、一套校准溶液、去离子水及操作说明，均随硬质便携箱提供。

订购信息

可选配件

PT 142/1	替换用电导率电极

PT 142/2	标准电导率溶液 - 高量程

12.88mS/cm, 500ml

PT 142/3	标准电导率溶液 - 中量程

1412μS/cm, 500ml

PT 142/4	标准电导率溶液 - 低量程

74μS/cm, 500ml

PT 1250		去离子水, 500ml