WYKC-2空气采样装置

我公司是生产粉尘、气体系列采样器及配套设备的专业厂家，我公司独家生产的：WYKC空气采样装置，是我在“全国车间空气监测科研协作组”有关专家的指导下研制设计的，它适用于工矿企业，科研教学，劳动安全，环境监测和卫生防疫等部门，对工作场所进行浓度测定。该仪器体积小，重量轻，结构紧凑，操作简易，维护方便，坚固耐用，经广大客户的使用，获得一致好评。可以同时采集空气中的有毒有害气体，和微生物的采样。

WYKC空气采样装置、有二部分组成：

（1）WYT－2000双路大气采样器

是一种对有害气体进行平行样采集的常规仪器。

仪器采用最新微电脑芯片控制技术、记时精度高，方便快捷。

一、主要技术指标及工作条件

1、流量范围：0.1－1.5L/min、双路大气采样

2、采样负压：≥25000Pa

3、流量误差：≤＋5%             定时误差：≤＋1%

4、工作电源：10VDC　            工作温度：温度-10℃到45℃

5、相对湿度＜85%　               仪器重量：2Kg

6、带可充电电池。

（2）WYW-6空气微生物采样器

是六级撞击式空气微生物采样器是《国际标准的空气微生物采样器》依据微粒撞击原理，即经典的Stokes方程式而设计制造的。本机可将空气中的微生物直接收集到半固态的营养琼脂表面上，经过培养计数、计算、进而测定出每立方米空气中所含的微生物菌落数。本仪器具有采集效率高，采样时间短，检测范围全的优点。广泛应用于医疗卫生、食品、制药、洁净室、车间、医院、室内环境等空气微生物的采样研究。

| 测量范围 | 捕获率：≥98% |
| --- | --- |
| 捕获粒子范围 | 第一级：＞7.0μm 孔径 1.18mm 第二级：4.7μm –7.0μm 孔径0.91mm 第三级：3.3μm–4.7μm 孔径0.71mm 第四级：2.1μm–3.3μm 孔径0.53mm 第五级：1.1μm - 2.1μm 孔径0.34mm 第六级：0.65μm–1.1μm 孔径0.25mm |
| 采样流量 | 28.3L/min可调节精度≤5% |
| 噪声 | ≤60 db |
| 电子定时器 | 范围1-99分钟精度＜1% |
| 工作电源 | 220V/AC |
| 功率 | ≤45W |
| 保修期 | 1年 |