## 德国IKA磁力搅拌器 小托尼 topolino

商品详情

描述

便携式小型磁力搅拌器，最大搅拌量为 250 ml。

- 持久耐用，无碳刷马达

- 无级调速，转速范围广

- 强磁性，防跳子

技术参数

| 搅拌点位数目 | 1 |
| --- | --- |
| 最大搅拌量 (H2O) | 0.25 l |
| 电机输出功率 | 0.8 W |
| 转速控制 | 无级 |
| 速度范围 | 500 - 1800 rpm |
| 搅拌子最大长度 | 30 mm |
| 工作盘材质 | 塑料(PP) |
| 工作盘外形尺寸 | Ø 80 mm |
| 外形尺寸 | 95 x 37 x 115 mm |
| 重量 | 0.484 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 10 W |