## METTLER梅特勒分析天平ME55

商品详情

ME半微量电子天平

具有瑞士品质的NewClassic ME半微量天平，设计坚固、简单可靠，操作高效的性能赋予天平非同凡响的价值，在有限预算内成为您的理想选择。人体工程学设计，前置水平调节系统，使天平在使用时，始终确保在您的视角下保持水平状态，让您的日常称量变得轻松高效，人性化的设计让您的各种称量应用功能唾手可得，直观的按键和明亮的背亮液晶显示屏，使天平操作也极其简单。NewClassic ME半微量天平，日复一日为您的称量工作提供准确可靠的保证。

设计坚固

ME天平采用坚固的金属机架，使机身加固并实现过载保护，日复一日为天平提供保护，确保您始终如一地获取准确的结果

快速可靠

完美的称量技术确保快速与准确的称量结果，为您实现高效的日常操作。

操作高效

易于使用的界面可直接进入各种应用程序和日常校准。圆弧边缘和光滑表面确保清洁轻松简单，辅以清洁方便的特点，您的日常任务将变得快捷而高效。

合规性文档记录

具有日期与时间标识(ISO/GLP)和自动内部校准技术，可以提供合规性文档记录，让您的日常数据管理更高效。

ME半微量电子天平

型号概观

| 型号 | ME55 | ME155DU |
| --- | --- | --- |
| 最大量程 | 52 g | 42 g /152 g |
| 最小可读性 | 0.01 mg | 0.01 mg /0.1 mg |
| 重复性(极限值) | 0.03 mg | 0.03 mg /0.1 mg |
| 重复性(典型值) | 0.02 mg | 0.02 mg /0.1 mg |
| 线性(极限值) | 0.1 mg | 0.15 mg /0.2 mg |
| 线性(典型值) | 0.05 mg | 0.05 mg /0.2 mg |
| 稳定时间 | 8 s | 8 s /4 s |
| 秤盘直径 | ø80 mm | ø80 mm |

产品特性：

● 采用全新电子线路、配备高速CPU及专用芯片，快速获得准确称量结果。

● 多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的称量性能。

● 动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响。

● 绿色环保设计，选用环境友好的安全材料，耗电量最大降低50%，待机能耗1W。

● 标配五面玻璃防风罩及防静电底板设计，有效避免静电对称量结果的影响。

● 清晰明亮的超大数字背光显示屏，让您在所有工作环境中都能轻松读取。

● 前置水平调节脚和水平指示器，方便观察和调节水平，时刻确保水平状态。

● 超大去皮键设计，便于用户的称量操作。

● SmartTrac动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围。

● 1/10d可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果。

● 按键触发的自动内部或外部砝码校准，确保始终获得准确称量结果。

● 天平机架标配塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤

● 客户微调功能(ADJ.CF)，使您能够用自己的校正砝码调整内置校正砝码值。

● 下称钩设计，满足客户特殊应用需求。

● SmartKey功能键可直接进入称量应用程序列表，方便用户进行应用程序的调用。

● 丰富的内置应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、

百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量。

● 称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。

● PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开

始无需其它辅助软件。

● 内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备。

选件

LabX direct balance

订货号：11120340

实现天平到电脑的简单数据传输

RS-P28打印机

订货号：11124314

具有统计、累加、日期时间功能，获得

称量数据、自适配通讯参数的打印机。

砝码

用于校验和校准的砝码，确保可追溯。

ME半微量电子天平