## 上海一恒二氧化碳培养箱BPN-40RHP-触摸屏-高档型

商品详情

最小空间二氧化碳培养箱专为细胞培养量不大，希望单人使用，并能排除其它干扰的个性化客户而设计；满足了那些希望独立培养空间避免污染，避免多人使用多次开门影响细胞生长的高端使用者愿望。

产品特点:

● 节约实验操作台面空间 ● 避免样品交叉污染 ● 减少细胞培养干扰

◆触摸屏控制器(RHP)

● 采用超大屏幕触摸式荧幕画面，荧幕替代传统的按键式操作方式，操作简便、程式编辑容易。

● 控制器操作界面中英文可选。

● 可显示即时运行曲线，具有曲线汇总功能，可直接查看同一时间段温度、湿度、CO2 浓度三组曲线的变化情况及异常报警和开关门信息。

● 资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而非正常停机。

◆进口红外线(IR)传感器控制

● 在实验过程中需要频繁打开箱门的，红外线传感器是最佳选择。一恒选用的进口红外线(IR)传感器对CO 2 浓度的变化十分敏感，并且不受培养箱内部其它条件影响，测量精度高，避免了传统的热导探头在监测CO 2 浓度时，箱内温度、湿度对其的影响。

◆90℃高温湿热灭菌系统（RHP）

● 可以对内室（包括温度传感器、二氧化碳浓度传感器、风扇、隔板和支架在内）进行彻底的高温湿热灭菌，彻底消除细菌、霉菌、支原体等各类微生物对于细胞培养所造成的微生物污染，为用户提供一个安全的实验环境。

技术参数

| 型号 | BPN-40RHP | BPN-40CRH |
| --- | --- | --- |
| 控制器 | 彩色触摸屏 | 液晶屏 |
| 电源电压 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 输入功率 | 350W | 350W |
| 加热方式 | 气套式微电脑PID控制 | 气套式微电脑PID控制 |
| 控温范围 | RT+5～50℃ | RT+5～50℃ |
| 工作环境温度 | +5～30℃ | +5～30℃ |
| 温度波动度 | ±0 1℃ | ±0 1℃ |
| CO2控制范围 | 0～20% | 0～20% |
| CO2控制精度 | ±0.1% (红外线传感器) | ±0.1% (红外线传感器) |
| CO2恢复时间 | (开门30秒恢复到5%)≤3分钟 | (开门30秒恢复到5%)≤3分钟 |
| 温度恢复 | （开门30秒恢复到37℃）≤ 8分钟 | （开门30秒恢复到37℃）≤ 8分钟 |
| 容积 | 40L | 40L |
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 400×286×350 | 400×286×350 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 590×440×576 | 590×440×576 |
| 载物托架（标配） | 2块 | 2块 |
| 紫外灯杀菌 | 90℃高温高湿消毒（UV紫外消毒可选配） | UV紫外消毒 |

选购件：（增加选购件交货期14天）

1、RS485/232接口及通讯软件

2、专用二氧化碳减压阀

3、湿度显示系统

4、无线报警系统（短信报警系统）

5、HEPA高效过滤器