## Sartorius赛多利斯分析天平Quintix224-1CN

商品详情

Sartorius赛多利斯分析天平Quintix224-1CN

产品说明

1、Quintix 是有安全保障的，可排除由于不正确操作造成的称重错误；Qnintix还能消除由于繁琐设置和操作而造成的时间消耗，任何用户只需极短的时间即可根据特定要求改变Quintix设置，并以前所未有的快速度获取可跟踪的结果。

2、Quintix 能够极大地简化在电子表格中处理数据的流程。如何实现？将 Quintix 的 USB 端口连接到计算机之后，只需打开您所需的 Microsoft® Office 程序。Quintix 会以您选定的格式（文本或数字）提供数据，便于轻松而准确的电子表格计算。不需要使用其它软件或特殊配置设置。

3、在严苛的“模拟测试室”内，Quintix 的测试样机经过了 1,000,000次以上负载应力测试，以确保在不同重量负载下，经过多年的日常频繁使用之后，天平仍能提供如第一天工作时一样的准确结果。

4、温度波动会对称重结果的精确性产生影响。这就是每台 Quintix均配备 isoCAL 内部校准和调整功能的原因，此功能可确保称重结果始终准确。每次运行 isoCAL 时，Quintix 内的 Cal Audit Trail 会记录该程序的所有数据，因而可以跟踪，以用于质量保证。

5、Quintix 能够自动检测sartorius 标准打印机 YDP40。通过人机对话式的用户引导（例如通过输入正确的样本 ID 编号），Quintix 能够帮助打印机输出无差错的结果。

产品特征

1、配方

允许您快速称量配方中各个组分的重量，具有100% 可跟踪性。

2、组分

使您可以轻松地称出配方中各组分的重量并放入独立的容器之内，并且随时获取总称重量。

3、统计

当您需要知道整组不同样品的标准偏差和其它统计数据时，应用该程序即可减轻工作量，使您无需将时间耗费在枯燥的数据统计工作上。

4、转换

当您需要使用系数来换算重量，例如计算每个单位面积的重量时，天平自动进行数学计算。

5、密度

无需将时间耗费在确定不规则形状的实心物体的密度上。

6、检重

当您需要快速确定每份样品是否处于特定偏差范围之内时，该应用程序可帮助您快速处理一系列样品。

7、称重

所有Quintix 天平均配有赛多利斯精心设计的 isoCAL －温度时间触发的全自动内部校准和调整功能，以确保称重结果完全准确。

8、峰值保持

该功能被激活时，会锁定一个时间段内的最大读数；还可用于显示屏被大体积样品遮挡时锁定读数。

9、不稳定称重

当您需要在完全不稳定的环境下称重，或者想要测量好动的小鼠的重量时，该功能可提供稳定的结果。

10、百分比

在您需要确定样本与参考标准之间的百分比偏差时，能够方便地对样本进行比较。

计数

11、在您需要了解一个包装袋内有多少件完全相同的部件（例如药片）时，为您提供确切的数量。

技术参数

| 型号 |  | 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 称重能力 | 克 | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
| 可读性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 可重复性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
| 线性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1000 |
| 标准响应时间 | 秒 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 盘尺寸直径 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 英寸 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 称重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 净重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 尺寸 | 磅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 深 + 宽 + 高 | 毫米 | 360 + 216 + 320 （设计 1+2） | 360 + 216 + 95 （设计 3） |
|  | 英寸 | 14.1 + 8.5 + 12.6 （设计 1+2） | 14.1 + 8.5 + 3.75 （设计 3） |
| 版本经过验证， 可以进行合法贸易 | 所有型号均可提供 EC 型式批准证书，以用于法定计量 |
| 用于分析天平的 防风罩（设计 1+2） | 分析防风罩室配备的门可以顺利滑开，称重操作不疲劳 |
| 内室采用防溅设计；特别便于清洁 |
| 所有的称盘均可独立清洁或更换 |
| 机壳 | 机壳采用防化学品表面处理，最便于清洁 |
| 称重传感器 | 赛多利斯称重传感器 |
| 安装在由特殊铝合金制成的重型模铸板上 |
| 保证了称重结果的稳定性和可重复性，温度依赖性最低 |
| 校准 | isoCAL － 温度、时间触发的全自动内部校准和调整 |
| 接口 | 迷你 USB 端口 |
| 自动识别赛多利斯 YDP30 或 YDP40 打印机 |
| 直接传输数据至 Microsoft Excel® 电子表格，无需使用其它任何软件 |
| 数据输出间隔可设定 |
| 可选择SBI 和 XBPI，表格格式或文本格式的传输协议 |
| 管理员锁 | 用于防止意外更改的菜单锁 |
| 防尘罩 | 提供额外的防尘和防划伤防护；是天平的标准配置 |
| 防盗装置 | 肯辛顿锁，可连接防盗锁链 |
| 内置应用程序 | 支持用户的实验室应用程序，例如配方、组分、统计数据、密度、百分比、称重； 以及转换、不稳定称重、检重、峰值保持、计数等标准应用程序 |
| 吊钩称重 | 标准内置功能 |
| 附件 | 请参见 Quintix 的附件清单 |
| 开发和制造 | 在德国开发和制造 |