## 上海一恒微生物培养箱DHP-9211B

商品详情

产品特点：

● 镜面不锈钢内胆，便于工作室的清洁工作。

● 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发。

● 箱门上配有观察窗，便于观察箱内的实验过程。

● 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。

● 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。(选配)

◆液晶多段可编程控制器（选配）

● 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。

● 多段温度、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。

● 可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0～5999分。

◆安全功能

● 独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。（选配）

● 温度偏高或偏低及超温报警。

◆ 紫外杀菌系统（选配）

● 可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。

技术参数：

| 型号 | DHP-9011 DHP-9011B | DHP-9031 DHP-9031B | DHP-9051 DHP-9051B | DHP-9121 DHP-9121B | DHP-9211 DHP-9211B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 控温范围 | RT+5～65℃ |
| 温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±0.5℃ |
| 工作环境温度 | +5～35℃ |
| 输入功率 | 85W | 125W | 250W | 550W | 900W |
| 观察窗 | 有 | 无 |
| 容积 | 10L | 35L | 55L | 115L | 210L |
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 250×200×200 | 320×300×320 | 400×410×360 | 520×450×485 | 650×500×650 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 460×300×330 | 530×400×450 | 640×550×510 | 785×588×715 | 915×658×870 |
| 载物托架（标配） | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 |