| TDS检测 |  |
| --- | --- |
| 量程 | 0 - 9.99, 10.0 - 99.9, 100 - 999 mg/L; 1.00 - 9.99, 99.9 g/L 根据参数设置不同最高量程可达199.9g/L |
| 分辨率 | 0.01, 0.1, 1mg/L; 0.01, 0.1, 1g/L |
| 精确度 | ± 1% FS |
| 电极常数 | K=0.1/1.0/10, 按键可选 |
| 转化因子 | 0.40 - 1.00 (默认值0.67) |
| 校准点个数 | 手动校准：5点 (每量程1个) |
| 温度检测 |  |
| 量程 | 0 - 100.0°C |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 精确度 | ± 0.5°C |
| 温度补偿 | 自动或手动, 0 - 80°C |
| 电池常数 | 0.1, 1.0, 10.0, 按键可选 |
| 温度系数 | 0.0 - 2.0% / °C |
| 标准化温度 | 20.0°C - 25.0°C, 按键可选 |
| 系统参数 |  |
| 自动关机 | 无操作17分钟后 |
| 显示屏 | 单屏液晶屏幕 |
| 工作温度 | 0 - 50°C |
| 工作电量需求 | 4节7号碱性电池 |
| 电池寿命 | > 100 小时 |
| 仪器规格 | 14 x 7 x 3.5 cm |
| 仪器重量 | 200g |

# Text boxes

可选配件

PT 142/1	替换用TDS电极

PT 142/8	3000mg/L标准溶液，500mL

PT 142/9	300mg/L标准溶液，500mL

PT 142/10	50mg/L标准溶液，500mL

Micro 600 TDS测量计

具备实验室性能的便携仪器

百灵达Micro 600型TDS测量计性能卓越，适用范围非常广泛，能够覆盖纯水至海水等各类水体：

- 支持自动温度补偿，同时提供温度系数控制功能；

- 支持自动或手动单点和多点校准；

- 支持手动或自动选择量程。

技术参数

PT 1210  			Micro 600 TDS测量计

含主机、TDS探头一支（内置温度传感器）、一套校准溶液、去离子水、电池以及操作说明，均随硬质便携箱提供。

订购信息